# Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 15845-80 (СТ СЭВ 585-77)
"Изделия кабельные. Термины и определения"
(введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 7 июля 1980 г. N 3425)

# Cable products. Terms and definitions

Дата введения 1 июля 1981 г.

Взамен ГОСТ 15845-70

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения понятий в области кабельных изделий.

Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 585-77.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены "Ндп.".

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования. Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

В случаях, когда необходимые и достаточные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено и соответственно в графе "Определение" поставлен прочерк.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.

К стандарту дано справочное приложение, содержащее понятия видов проволоки.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым, а недопустимые синонимы - курсивом.

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Общие понятия |
| 1. | Кабельное изделие | Электрическое изделие, предназначенное для передачи по нему электрической энергии, электрических сигналов информации или служащее для изготовления обмоток электрических устройств, отличающееся гибкостью |
| 2. | Электрический кабель Кабель | Кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой |
| 3. | Электрический провод Провод | Кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле |
| 4. | Электрический шнур Шнур | Провод с изолированными жилами повышенной гибкости, служащий для соединения с подвижными устройствами |
| 5. | Тип кабельного изделия | Классификационное понятие, характеризующее назначение и основные особенности конструкции кабельного изделия, материал изоляции, токопроводящих жил и др. и полностью или частично отражаемое в марке кабельного изделия |
| 6. | Марка кабельного изделия | Условное буквенно-цифровое обозначение кабельного изделия, отражающее его назначение и основные конструктивные признаки, т.е. тип кабельного изделия, а также дополнительные конструктивные признаки: материал оболочки, род защитного покрова и др. |
| 7. | Маркоразмер кабельного изделия | Условное буквенно-цифровое обозначение, характеризующее помимо марки основные конструктивные и электрические параметры кабельного изделия: диаметр или сечение токопроводящих жил, число жил (групп), напряжение, волновое сопротивление и др. и достаточное, чтобы отличить данное изделие от другого |
| 8. | Кабельная продукция | Совокупность кабельных изделий |
| 9. | Элемент кабельного изделия | Любая конструктивная часть кабельного изделия |
| 10. | Заполнитель | Элемент, служащий для заполнения свободных промежутков в кабеле или проводе с целью придания требуемой формы, механической устойчивости, продольной герметичности и др. |
| 11. | Кордель | Элемент из изолирующего материала произвольного сечения, применяемый в качестве заполнителя или для образования каркаса полувоздушной изоляции |
| 12. | Прядь | Элемент кабельной обмотки или оплетки в виде нескольких нитей или проволок, прилегающих одна к другой и расположенных параллельно в один ряд |
| 13. | Кабельная обмотка Обмотка | Покров из наложенных по винтовой спирали лент, нитей, проволок или прядей |
| 14. | Кабельная обмотка с перекрытием Обмотка с перекрытием | Кабельная обмотка, у которой каждый виток ленты покрывает часть соседнего витка этой же ленты |
| 15. | Кабельная обмотка встык Обмотка встык | Кабельная обмотка, у которой края соседних витков одной и той же ленты, нити, проволоки, пряди соприкасаются |
| 16. | Кабельная обмотка с зазором Обмотка с зазором Ндп. Обмотка с отрицательным перекрытием | Кабельная обмотка, у которой между соседними витками одной и той же ленты имеется зазор меньше ширины ленты |
| 17. | Кабельная обмотка открытой спиралью Обмотка открытой спиралью | Обмотка, у которой между витками одной и той же ленты, нити или проволоки имеется зазор больше ширины ленты или диаметра нити (проволоки) |
| 18. | Кабельная оплетка Оплетка | Покров кабельного изделия из переплетенных прядей |
| 19. | Кабельный сердечник Сердечник | Часть кабеля (совокупность изолированных жил, возможно с поясной изоляцией и экраном), находящаяся под оболочкой или экраном. Примечание. В отдельных типах кабелей или проводов элемент, выполненный из электроизоляционного материала, на который наложены изолированные жилы, токопроводящие жилы или внутренний проводник, а в сталеалюминиевом проводе - его центральная часть, состоящая из одной или нескольких скрученных стальных проволок |
| Токопроводящие жилы (проводники) |
| 20. | Токопроводящая жила Жила | Элемент кабельного изделия, предназначенный для прохождения электрического тока |
| 21. | Криопроводящая жила | Токопроводящая жила, выполненная из кривопроводникового материала |
| 22. | Сверхпроводящая жила | Токопроводящая жила, выполненная из сверхпроводникового материала |
| 23. | Стабилизатор сверхпроводящей жилы Стабилизатор | Элемент, выполненный из металла с высокой теплоэлектропроводностью, находящийся в непосредственном контакте со сверхпроводниковым материалом и шунтирующий последний в моменты потери им сверхпроводимости |
| 24. | Проводник коаксиальной (ого) пары (кабеля) Проводник Ндп. Провод | Токопроводящий элемент коаксиальной (ого) пары (кабеля) |
| 25. | Внутренний (внешний) проводник коаксиальной (ого) пары (кабеля) Внутренний (внешний) проводник Ндп. Центральный проводник Наружный проводник | - |
| 26. | Однопроволочная (ый) жила (проводник) | - |
| 27. | Стренга | Заготовка, скрученная из проволок |
| 28. | Многопроволочная (ый) жила (проводник) | Токопроводящая жила (проводник), состоящая (ий) из двух и более скрученных проволок или стренг |
| 29. | Жила (проводник) правильной скрутки | Многопроволочная жила (проводник), скрученная (ый) из элементов одинакового диаметра, расположенных коаксиальными повивами чередующихся направлений, в поперечном сечении которой (ого) линии, соединяющие центры элементов каждого повива, образуют правильный выпуклый многоугольник |
| 30. | Жила (проводник) неправильной скрутки | Многопроволочная жила (проводник), скрученная (ый) из элементов различного диаметра, расположенных коаксиальными повивами |
| 31 | Жила (проводник) простой (сложной) скрутки | Жила (проводник) правильной скрутки, скрученная из отдельных проволок (стренг) |
| 32. | Жила пучковой скрутки Ндп. Жила дикой скрутки Жила шнуровой скрутки | Многопроволочная жила, проволоки или стренги которой скручены в одну сторону без распределения по повивам |
| 33. | Круглая (ый) жила (проводник) | Токопроводящая жила (проводник), у второй (ого) поперечное сечение или поверхность, ограниченная контуром, описанным около поперечного сечения, представляет собой круг с точностью до радиусов составляющих ее элементов |
| 34. | Фасонная жила | Токопроводящая жила, у которой поперечное сечение или поверхность, ограниченная контуром, описанным около поперечного сечения, имеет форму, отличную от круга |
| 35. | Прямоугольная жила | Фасонная жила формы прямоугольника закругленными углами |
| 36. | Секторная (сегментная) жила | Фасонная жила формы сектора (сегмента) с закругленными углами |
| 37. | Овальная жила | Фасонная жила овальной формы |
| 38. | Полая (ый) жила (проводник) | Жила (проводник) трубчатой формы, плошная (ой) или скрученная (ый) из круглых и (или) фасонных проволок с опорной спиралью или без нее |
| 39. | Плетеная жила | Токопроводящая жила из проволок или прядей, сплетенных по определенной системе |
| 40. | Спиральная (ый) жила (проводник) | Токопроводящая жила (проводник), наложенная (ый) по винтовой спирали вокруг сердечника |
| 41. | Уплотненная жила | Многопроволочная жила, обжатая для уменьшения ее размеров и зазоров между проволоками |
| 42. | Расщепленная жила | Токопроводящая жила, сечение которой разделено изоляцией на несколько находящихся под одним потенциалом частей |
| 43. | Герметизированная жила | Токопроводящая жила, промежутки между проволоками которой заполнены герметизирующим составом |
| 44. | Мишурная нить | Элемент токопроводящей жилы в виде плющеной проволоки, спирально наложенной на нить из изоляционного материала |
| 45. | Мишурная жила | Токопроводящая жила, скрученная из мишурных нитей |
| Изолированные жилы |
| 46. | Изолированная жила | Токопроводящая жила, покрытая изоляцией |
| 47. | Экранированная жила | Изолированная жила, поверх которой имеется экран |
| 48. | Основная жила | Изолированная жила, предназначенная для выполнения основной функции кабельного изделия |
| 49. | Нулевая жила | Основная жила, предназначенная для присоединения к заземленной или незаземленной нейтрали источника тока |
| 50. | Вспомогательная жила | Изолированная жила, выполняющая функции, отличные от функций основных жил |
| 51. | Жила заземления | Вспомогательная жила, предназначенная для соединения не находящихся под рабочим напряжением металлических частей электротехнического устройства, к которому подключен кабель или провод, с контуром защитного заземления |
| 52. | Контрольная жила | Вспомогательная жила, служащая для целей контроля и сигнализации и входящая в состав токопроводящей жилы силового кабеля |
| 53. | Счетная жила | Изолированная жила, отличающаяся расцветкой изоляции от всех других жил повива и предназначенная для нахождения путем отсчета от нее искомой жилы |
| 54. | Направляющая жила | Изолированная жила, отличающаяся расцветкой изоляции от всех других жил повива и предназначенная для определения направления, в котором должен быть произведен отсчет для нахождения искомой жилы |
| Изоляция |
| 55. | Сплошная изоляция | Изоляция в виде сплошного слоя диэлектрика (пластмассы, резины и др.) |
| 56. | Двухслойная изоляция | Сплошная изоляция, состоящая из двух слоев однородных или разнородных диэлектриков |
| 57. | Пластмассовая изоляция | Сплошная изоляция из пластмассы |
| 58. | Резиновая изоляция | Сплошная изоляция из резины |
| 59. | Эмалевая изоляция | Сплошная изоляция в виде пленки, образованной эмалевым лаком или расплавом смолы |
| 60. | Оксидная изоляция | Сплошная изоляция в виде пленки окислов, образованных на поверхности токопроводящей жилы |
| 61. | Порошковая прессованная изоляция Порошковая изоляция | Сплошная изоляция из порошка на основе неорганических соединений |
| 62. | Минеральная изоляция | Сплошная изоляция из минерального порошка |
| 63. | Пленочная изоляция | Изоляция из синтетических пленок |
| 64. | Бумажная изоляция | Изоляция из лент кабельной бумаги |
| 65. | Пропитанная бумажная изоляция | Многослойная изоляция из лент кабельной бумаги и изоляционного пропиточного состава |
| 66. | Обедненно-пропитанная изоляция | Пропитанная бумажная изоляция, свободная часть пропиточного состава которой частично или полностью удалена |
| 67. | Волокнистая изоляция | Изоляция из натуральных, синтетических или искусственных волокон и нитей |
| 68. | Асбестовая изоляция | Изоляция из асбестовых нитей |
| 69. | Дельта-асбестовая изоляция | Изоляция из слоя дельта-асбестового волокна и подклеивающе-пропиточных составов |
| 70. | Стекловолокнистая изоляция | Изоляция из одного или нескольких слоев комплексных непрерывных стеклянных нитей и подклеивающе-пропиточных составов или без них с лакированной или нелакированной поверхностью |
| 71. | Изоляционный пропиточный состав | Электроизоляционная жидкость для пропитки бумажной и волокнистой изоляции |
| 72. | Градированная изоляция | Многослойная изоляция с электрическими характеристиками, заданным образом изменяющимися от слоя к слою |
| 73. | Поясная изоляция | Изоляция, входящая в состав сердечника и наложенная поверх скрученных или нескрученных изолированных жил |
| 74. | Полувоздушная изоляция | Изоляция, образованная сочетанием твердого диэлектрика и воздуха |
| 75. | Воздушно-бумажная изоляция | Полувоздушная изоляция, образованная сочетанием кабельной или телефонной бумаги или бумажной массы и воздуха |
| 76. | Трубчато-бумажная изоляция | Воздушно-бумажная изоляция, образованная лентой, наложенной на токопроводящую жилу в виде трубки неплотно, с оставлением воздушного зазора |
| 77. | Бумаго-массовая изоляция | Воздушно-бумажная изоляция из пористой бумажной массы, наложенной на токопроводящую жилу коаксиальным слоем |
| 78. | Кордельно-трубчатая бумажная изоляция Кордельно-бумажная изоляция | Воздушно-бумажная изоляция, образованная корделем, наложенным на токопроводящую жилу по винтовой спирали, и обмоткой из одной или нескольких лент |
| 79. | Воздушно-пластмассовая изоляция | Полувоздушная изоляция, образованная сочетанием пластмассы и воздуха |
| 80. | Кордельно-трубчатая пластмассовая (кордельно-трубчатая полистирольная, кордельно-трубчатая полиэтиленовая) изоляция Кордельно-пластмассовая (кордельно-полистирольная, кордельно-полиэтиленовая) изоляция Ндп. Геликоидальная изоляция | Воздушно-пластмассовая изоляция, образованная корделем, наложенным на жилу или внутренний проводник по винтовой спирали, и трубкой или обмоткой из лент |
| 81. | Пористо-пластмассовая изоляция | Воздушно-пластмассовая изоляция из пористой пластмассы, наложенной на жилу или внутренний проводник коаксиальным слоем |
| 82. | Кордельная изоляция Ндп. Геликоидальная изоляция | Воздушно-пластмассовая изоляция, образованная корделем, наложенным по винтовой спирали на внутренний проводник коаксиального кабеля |
| 83. | Баллонная изоляция | Воздушно-пластмассовая изоляция, образованная периодически обжатой трубкой с внутренним диаметром, большим диаметра токопроводящей жилы или внутреннего проводника |
| 84. | Шайбовая изоляция | Воздушно-пластмассовая изоляция, образованная шайбами, расположенными через определенный интервал на внутреннем проводнике коаксиальной пары |
| Элементы скрутки |
| 85. | Элемент скрутки | Элемент конструкции кабельного изделия (проволока, стренга, изолированная жила, экранированная жила, группа, пучок), предназначенный для образования другого, более сложного, конструктивного элемента методом скрутки |
| 86. | Группа | Элемент скрутки в виде двух или более изолированных жил (проводников) |
| 87. | Пара | Группа или часть группы из двух изолированных друг от друга жил (проводников), предназначенных для работы в одной электрической цепи |
| 88. | Симметричная пара | Пара, в которой изолированные жилы одинаковой конструкции - параллельные или скрученные - расположены симметрично относительно ее продольной оси |
| 89. | Коаксиальная пара | Пара, проводники которой расположены соосно и разделены изоляцией |
| 90. | Тройка | Группа из трех изолированных жил, расположенных параллельно в один ряд или скрученных |
| 91. | Четверка | Группа, скрученная из четырех изолированных жил |
| 92. | Звездная четверка | Четверка, в которой каждые две жилы, составляющие пару, расположены одна против другой на диагоналях квадрата, вершины которого образованы центрами токопроводящих жил в поперечном сечении четверки |
| 93. | Двойная-парная четверка Четверка ДП | Четверка, жилы которой образуют две симметричные пары с разными шагами скрутки |
| 94. | Шестерка | Группа, скрученная из трех симметричных пар |
| 95. | Пучок | Элемент, состоящий из групп (пар, четверок и др.), скрученных в одну сторону с одним шагом |
| 96. | Элементарный пучок | Пучок, состоящий не более чем из 20 групп (пар, четверок и др.) и предназначенный для образования главного пучка или сердечника |
| 97. | Главный пучок | Пучок, скрученный из элементарных пучков и предназначенный для образования сердечника |
| 98. | Повив | Слой элементов скрутки, расположенных коаксиально либо по отношению к остальным аналогичным элементам, образующим в совокупности скрученную часть конструкции кабельного изделия (токопроводящую жилу, сердечник), либо поверх внутренней по отношению к этому слою части кабельного изделия |
| 99. | Центральный повив | - |
| 100. | Усиленная группа (пара, четверка) | Группа (пара, четверка), имеющая общую обмотку из лент электроизоляционного материала |
| 101. | Экранированная группа (пара, четверка, пучок) | Группа (пара, четверка, пучок), имеющая общий экран |
| 102. | Основная группа (пара, четверка) | Группа (пара, четверка), предназначенная для выполнения основной функции кабельного изделия |
| 103. | Вспомогательная группа (пара, четверка) | Группа (пара, четверка), предназначенная для выполнения функций, отличных от функций основных групп |
| 104. | Счетная группа (пара, четверка, пучок) | Группа (пара, четверка, пучок) отличающаяся расцветкой изоляции хотя бы одной из жил (групп) от всех других групп (пар, четверок, пучков), повива и предназначенная для нахождения от нее искомой группы (пары, четверки, пучка) |
| 105. | Направляющая группа (пара, четверка, пучок) | Группа (пара, четверка, пучок), отличающаяся расцветкой изоляции хотя бы одной из жил (групп) от всех других групп (пар, четверок, пучков) повива, предназначенная для определения направления, в котором должен быть произведен отсчет для нахождения искомой группы (пары, четверки, пучка) |
| Защитные элементы |
| 106. | Кабельный экран Экран | Элемент из электропроводящего немагнитного и (или) магнитного материала либо в виде цилиндрического слоя вокруг токопроводящей или изолированной жилы, группы, пучка, всего сердечника или его части, либо в виде разделительного слоя различной конфигурации |
| 107. | Кабельная оболочка Оболочка | Непрерывная металлическая или неметаллическая трубка, расположенная поверх сердечника и предназначенная для защиты его от влаги и других внешних воздействий |
| 108. | Гофрированный (aя) экран (оболочка) | - |
| 109. | Металлопластмассовая оболочка | Кабельная оболочка в виде пластмассовой трубки с тонким слоем металла изнутри |
| 110. | Упрочняющий покров | Одно- или двухслойная обмотка из металлических лент или проволок, наложенная на оболочку кабеля давления для увеличения ее механической прочности |
| 111. | Защитный кабельный покров Защитный покров | Элемент, наложенный на изоляцию, экран, оболочку или упрочняющий покров кабельного изделия и предназначенный для дополнительной защиты от внешних воздействий |
| 112. | Кабельная броня Броня | Часть защитного покрова (или защитный покров) из металлических лент или одного или нескольких повивов металлических проволок, предназначенная для защиты от внешних механических и электрических воздействий и в некоторых случаях для восприятия растягивающих усилий (броня из проволок) |
| 113. | Кабельная подушка Подушка | Внутренняя часть защитного покрова, наложенная под броней с целью предохранения находящегося под ней элемента (например, оболочки) от коррозии и механических повреждений лентами или проволоками брони |
| 114. | Наружный кабельный покров Наружный покров | Наружная часть защитного кабельного покрова, наложенная поверх брони и предназначенная для защиты ее от коррозии и механических воздействий |
| 115. | Защитный шланг Шланг | Сплошная выпрессованная трубка из пластмассы или резины, расположенная поверх металлической оболочки, оплетки или брони кабельного изделия и являющаяся защитным покровом или его наружной частью |
| 116. | Защитный пропиточный состав | Состав для пропитки бумаг и волокнистых материалов, входящих в состав защитного кабельного покрова |
| Сопутствующие элементы |
| 117. | Опознавательная лента | Лента, расположенная под оболочкой или защитным покровом, на которой нанесены повторяющиеся обозначения предприятия-изготовителя и (или) другие определяющие данные |
| 118. | Опознавательная нить | Одна или несколько нитей, расположенные под изоляцией, оболочкой или защитным покровом и своей расцветкой определяющие предприятие-изготовитель |
| 119. | Мерная лента | Лента, расположенная под оболочкой, разделенная на определенные единицы длины линиями с соответствующими цифрами, по которым можно определить длину кабеля |
| 120. | Проволока скольжения | Немагнитная проволока, обычно полукруглого сечения, накладываемая в виде обмотки открытой спиралью поверх наружного экрана изолированной жилы маслонаполненного кабеля, предназначенного для прокладки в трубопроводе, с целью защиты изоляции кабеля и облегчения его скольжения при затяжке в трубопровод |
| Виды кабельных изделий |
| 121. | Одно-, двух-, трех-жильный кабель (провод, шнур) | - |
| 122. | Многожильный кабель (провод, шнур) | Кабель (провод, шнур), в котором число жил более трех |
| 123. | Симметричный кабель | Кабель, состоящий из одной или более симметричных пар, троек, четверок и т.п. групп |
| 124. | Коаксиальный кабель | Кабель, основные группы которого являются коаксиальными парами |
| 125. | Трехпроводный коаксиальный кабель Триаксиальный кабель | Кабель, состоящий из трех проводников, расположенных соосно и разделенных изоляцией |
| 126. | Плоский кабель (провод) | Кабель (провод) с поперечным сечением прямоугольной или близкой к ней формы, содержащий одну или несколько жил (групп), расположенных параллельно в один или несколько слоев |
| 127. | Однородный кабель | Кабель, в котором основные жилы или группы имеют одинаковую конструкцию |
| 128. | Комбинированный кабель | Кабель, в котором разные основные жилы (группы) предназначены для выполнения различных функций и имеют различающиеся конструкции и параметры |
| 129. | Кабель повивной скрутки | Кабель, в сердечнике которого изолированные жилы или группы расположены коаксиальными повивами чередующихся направлений |
| 130. | Кабель пучковой скрутки | Кабель, в котором изолированные жилы или группы образуют пучки, а пучки в свою очередь - сердечник |
| 131. | Спиральный кабель (провод, шнур) | Кабель (провод, шнур) в виде упругой винтовой спирали |
| 132. | Самонесущий кабель (провод) | Кабель (провод) с несущим элементом, предназначенным для увеличения его механической прочности, крепления и подвески |
| 133. | Кабель (провод) с несущим тросом Ндп. Тросовый кабель (провод) | Самонесущий кабель, несущим элементом которого является стальной трос |
| 134. | Грузонесущий кабель (провод) | Кабель (провод), который помимо своего основного назначения одновременно предназначен для подвески, тяжения, а также многократных спусков, подъемов, удержания на заданной высоте и горизонтального перемещения (буксировки) грузов |
| 135. | Герметизированный кабель | Кабель, свободное пространство между конструктивными элементами которого заполнено герметизирующим составом с целью препятствия проникновению влаги в кабель и ее продольному перемещению |
| 136. | Экранированный кабель (провод) | Кабель (провод), в котором все или часть основных жил (групп) экранированные или имеется общий экран |
| 137. | Криогенный кабель (провод) Криокабель (криопровод) | Кабель (провод), предназначенный для работы в средах, имеющих криогенную температуру |
| 138. | Криопроводящий кабель (провод) Ндп. Гиперпроводящий кабель (провод) Криорезистивный кабель (провод) | Криогенный кабель с криопроводящими жилами |
| 139. | Сверхпроводящий кабель (провод) | Криогенный кабель (провод) со сверхпроводящими жилами |
| 140. | Бронированный кабель | - |
| Силовые кабели |
| 141. | Силовой кабель Ндп. Бронекабель | Кабель для передачи электрической энергии токами промышленных частот |
| 142. | Кабель с бумажной пропитанной изоляцией | - |
| 143. | Кабель с вязким пропиточным составом Кабель с вязкой пропиткой | Силовой кабель с бумажной изоляцией, пропитанной маслоканифольным или подобным ему по вязкости изоляционным составом |
| 144. | Кабель с обедненно-пропитанной изоляцией Ндп. Кабель с осушенной изоляцией | - |
| 145. | Кабель с нестекающим пропиточным составом Кабель с нестекающей пропиткой | Силовой кабель с бумажной изоляцией, пропитанной изоляционным составом, вязкость которого такова, что при рабочих температурах кабеля он не способен к перемещению |
| 146. | Кабель с поясной изоляцией | Силовой многожильный кабель с общей изоляцией вокруг всех изолированных - скрученных или параллельно уложенных - жил |
| 147. | Кабель с отдельно-экранированными жилами | Силовой многожильный кабель, каждая жила которого поверх изоляции имеет экран |
| 148. | Кабель с жилами в отдельных оболочках | Силовой многожильный кабель, каждая изолированная жила которого имеет самостоятельную оболочку |
| 149. | Кабель с избыточным давлением Кабель давления | Силовой кабель, изоляция которого работает под давлением выше атмосферного, создаваемым маслом или газом, входящим в состав изоляции и (или) являющимся внешней по отношению к ней средой |
| 150. | Маслонаполненный кабель | Кабель с избыточным давлением, создаваемым маслом, входящим в состав бумажной пропитанной изоляции, и предусмотренной компенсацией температурных изменений объема масла |
| 151. | Маслонаполненный кабель в трубопроводе | Маслонаполненный кабель с отдельно экранированными жилами, заключенными в трубопровод, служащий оболочкой |
| 152. | Газонаполненный кабель с внутренним давлением Газонаполненный кабель | Кабель с избыточным давлением, создаваемым газом, входящим в состав обедненно- или предварительно пропитанной бумажной изоляции или пластмассовой изоляции, и предусмотренной компенсацией изменений давления газа |
| 153. | Газонаполненный кабель с внешним давлением | Кабель с избыточным давлением, которое передается изоляции газом через непроницаемую оболочку (мембрану) |
| Радиочастотные кабели |
| 154. | Радиочастотный кабель | Кабель для передачи электромагнитной энергии на радиочастотах |
| 155. | Кабель согласования Ндп. Кабель трансформации | Радиочастотный кабель, волновое сопротивление которого изменяется по длине плавно или ступенями |
| 156. | Кабель задержки Ндп. Радиочастотный спиральный кабель | Радиочастотный кабель с искусственно замедленной скоростью передачи электромагнитной энергии |
| 157. | Полужесткий радиочастотный кабель Полужесткий кабель | Радиочастотный кабель, сохраняющий после изгиба свое изогнутое состояние |
| 158. | Радиочастотный распределительный кабель | Радиочастотный кабель для телевизионной распределительной сети |
| Кабели, провода и шнуры связи |
| 159. | Кабель (провод, шнур) связи Ндп. Кабель (провод, шнур) слабого тока | Кабель (провод, шнур) для передачи сигналов информации токами различных частот |
| 160. | Кабель дальней связи | Кабель связи для междугородных линий сети связи |
| 161. | Кабель местной связи | Кабель связи для городских и сельских телефонных сетей |
| 162. | Городской телефонный кабель | Кабель местной связи, предназначенный для абонентских и соединительных линий городских телефонных сетей |
| 163. | Станционный телефонный кабель Станционный кабель | Кабель местной связи для прокладки в зданиях телефонных станций |
| 164. | Низкочастотный кабель | Кабель связи, по которому передаются сигналы в спектре тональных частот |
| 165. | Высокочастотный кабель | Кабель связи, по которому передаются сигналы в спектре частот выше тональных |
| 166. | Телефонный шнур Ндп. Микротелефонный шнур | Шнур связи для соединения телефонного аппарата с микротелефонной трубкой и со стенной розеткой |
| Кабели и провода различного назначения |
| 167. | Кабель управления | Кабель для цепей дистанционного управления, релейной защиты и автоматики |
| 168. | Контрольный кабель | Кабель для цепей контроля и измерения на расстоянии электрических и физических параметров |
| 169. | Сигнально-блокировочный кабель | Кабель для цепей сигнализации и блокировки |
| 170. | Геофизический кабель | Грузонесущий кабель контроля, управления и сигнализации для цепей дистанционного измерения геофизических свойств пород, проходимых при бурении и промыслово-геофизической разведке скважин |
| 171. | Гидроакустический кабель | Комбинированный кабель, предназначенный для передачи электрической энергии, сигналов информации, контроля и управления к гидроакустической аппаратуре |
| 172. | Термопарный кабель (провод) | Кабель (провод) для изготовления термопар и передачи от них термоэлектродвижущей силы |
| 173. | Нагревательный кабель (провод) | Кабель (провод) с жилами высокого электрического сопротивления, предназначенный для обогрева различных объектов |
| Провода изолированные |
| 174. | Обмоточный провод | Провод для изготовления обмоток электротехнических устройств |
| 175. | Эмалированный провод Эмальпровод | Обмоточный провод с эмалевой изоляцией |
| 176. | Высокочастотный обмоточный провод Ндп. Литцендрат | Обмоточный провод с токопроводящей жилой из изолированных (эмалированных) проволок |
| 177. | Транспонированный провод | Обмоточный провод с токопроводящей жилой из изолированных проволок, взаимное расположение которых периодически меняется |
| 178. | Установочный провод | Провод для электрических распределительных сетей низкого напряжения |
| 179. | Выводной провод | Провод для выводов обмоток электрических машин |
| 180. | Монтажный провод | Провод для соединения электрических схем в электротехнических, радиотехнических и т.п. устройствах |
| 181. | Провод зажигания | Провод для систем зажигания авиационных, автомобильных и т.п. двигателей |
| 182. | Термоэлектродный провод Ндп. Компенсационный провод | Провод для присоединения выводов термопар к измерительным схемам |
| 183. | Провод сопротивления | Провод с жилой из сплава нескольких металлов, обладающего высоким удельным электрическим сопротивлением |
| 184. | Ленточный провод | Плоский однослойный провод |
| Провода неизолированные |
| 185. | Неизолированный провод | Провод, состоящий из одной или нескольких скрученных проволок |
| 186. | Контактный провод | Неизолированный провод для подвесной контактной сети электрифицированного транспорта |
|  | Ндп. Троллейный провод |  |
| 187. | Полый провод | Неизолированный провод трубчатой формы |
| 188. | Сталеалюминиевый провод | Неизолированный провод, состоящий из биметаллических сталеалюминиевых (возможно в сочетании с алюминиевыми) проволок или из стального сердечника, поверх которого наложены проволоки из алюминия или его сплава |
| Конструктивные параметры кабельных изделий |
| 189. | Номинальное число жил (групп, пар, четверок) | Число жил (групп, пар, четверок), указанное в марке кабельного изделия |
| 190. | Номинальный размер элемента | Размер конструктивного элемента кабеля (провода, шнура) без учета допусков, установленный нормативным документом |
| 191. | Номинальный размер кабеля (провода, шнура) | Размер кабеля (провода, шнура), подсчитанный исходя из номинальных размеров его элементов |
| 192. | Расчетная масса кабеля (провода, шнура) | Масса кабеля (провода, шнура), подсчитанная исходя из номинальных размеров его элементов |
| 193. | Шаг скрутки (обмотки, оплетки, брони) | Расстояние между двумя точками, соответствующее одному полному витку элемента скрутки (обмотки, оплетки, брони), измеренное в направлении продольной оси кабеля (провода, шнура) |
| 194. | Шаг гофра элемента кабельного изделия Шаг гофра | Расстояние между двумя точками, одинаково расположенными на двух соседних гофрах, измеренное в направлении продольной оси кабеля (провода, шнура) |
| 195. | Шаг укладки жил Шаг укладки | Расстояние между осями соседних токопроводящих жил одного слоя в плоском кабеле (проводе) |
| 196. | Делительная окружность кабельного изделия Делительная окружность | Окружность, проходящая через центры элементов скрутки (проволок, стренг, жил, групп, пучков), образующих повив |
| 197. | Кратность шага скрутки (проволочной брони) | Отношение шага скрутки повива (стренги, группы, пучка) к диаметру окружности, описанной вокруг повива (стренги, группы, пучка) |
| 198. | Теоретическая кратность шага скрутки (проволочной брони) | Отношение шага скрутки повива к диаметру делительной окружности кабельного изделия |
| 199. | Коэффициент скрутки | Отношение наружного диаметра кабельного изделия или его заготовки, состоящих из однородных скрученных элементов, к диаметру элемента скрутки |
| 200. | Угол скрутки (обмотки, оплетки, брони) | Острый угол между нормалью к линии, параллельной оси кабельного изделия, и осью развертки элемента скрутки (обмотки, оплетки, брони) при условии, что все три линии лежат в одной плоскости |
| 201. | Коэффициент укрутки кабельного изделия Коэффициент укрутки | Отношение длины элемента скрутки в скрученном кабельном изделии (или его заготовке) к длине изделия (заготовки) |
| 202. | Правое (левое) направление скрутки (проволочной брони) | Направление скрутки (проволочной брони), при котором элемент скрутки (проволочной брони) поднимается по спирали в правом (левом) направлении |
| 203. | Правое (левое) направление обмотки | Направление обмотки, при котором ее витки поднимаются по спирали в правом (левом) направлении |
| 204. | Расчетное сечение жилы | Площадь поперечного сечения токопроводящей жилы, рассчитанная исходя из ее номинальных размеров |
| 205. | Номинальное сечение жилы | Площадь поперечного сечения токопроводящей жилы, указываемая в маркоразмере кабельного изделия |
| 206. | Фактическое сечение жилы | Площадь поперечного сечения токопроводящей жилы, определенная путем измерений |
| 207. | Коэффициент заполнения жилы Коэффициент заполнения | Отношение площади поперечного сечения многопроволочной токопроводящей жилы к площади, ограниченной описанным около нее контуром |
| 208. | Коэффициент вытяжки ленты | Отношение толщины ленты до и после ее наложения на кабельное изделие или его элемент |
| 209. | Коэффициент поверхностной плотности оплетки | Отношение площади поверхности, покрытой оплетающим материалом, к площади всей поверхности, на которую наложена оплетка |
| 210. | Коэффициент гофрирования элемента кабельного изделия Коэффициент гофрирования | Отношение длины продольной образующей гофрированного элемента (экрана, оболочки и др.) к длине его продольной оси |
| 211. | Степень гофрирования элемента кабельного изделия Степень гофрирования | Отношение наружных диаметров по выступам и впадинам гофрированных элементов кабельных изделий |
| 212. | Строительная длина кабельного изделия Строительная длина | Нормированная длина кабельного изделия в одном отрезке |

# Алфавитный указатель терминов

| Бронекабель | 141 |
| --- | --- |
| Броня | 112 |
| Броня кабельная | 112 |
| Группа | 86 |
| Группа вспомогательная | 103 |
| Группа направляющая | 105 |
| Группа основная | 102 |
| Группа счетная | 104 |
| Группа усиленная | 100 |
| Группа экранированная | 101 |
| Длина кабельного изделия строительная | 212 |
| Длина строительная | 212 |
| Жила | 20 |
| Жила вспомогательная | 50 |
| Жила герметизированная | 43 |
| Жила дикой скрутки | 32 |
| Жила заземления | 51 |
| Жила изолированная | 46 |
| Жила контрольная | 52 |
| Жила криопроводящая | 21 |
| Жила круглая | 33 |
| Жила мишурная | 45 |
| Жила многопроволочная | 28 |
| Жила направляющая | 54 |
| Жила неправильной скрутки | 30 |
| Жила нулевая | 49 |
| Жила овальная | 37 |
| Жила однопроволочная | 26 |
| Жила основная | 48 |
| Жила плетеная | 39 |
| Жила полая | 38 |
| Жила правильной скрутки | 29 |
| Жила простой скрутки | 31 |
| Жила прямоугольная | 35 |
| Жила пучковой скрутки | 32 |
| Жила расщепленная | 42 |
| Жила сверхпроводящая | 22 |
| Жила сегментная | 36 |
| Жила секторная | 36 |
| Жила сложной скрутки | 31 |
| Жила спиральная | 40 |
| Жила счетная | 53 |
| Жила токопроводящая | 20 |
| Жила уплотненная | 41 |
| Жила фасонная | 34 |
| Жила шнуровой скрутки | 32 |
| Жила экранированная | 47 |
| Заполнитель | 10 |
| Изделие кабельное | 1 |
| Изоляция асбестовая | 68 |
| Изоляция баллонная | 83 |
| Изоляция бумаго-массная | 77 |
| Изоляция бумажная | 64 |
| Изоляция бумажная кордельно-трубчатая | 78 |
| Изоляция бумажная пропитанная | 65 |
| Изоляция воздушно-бумажная | 75 |
| Изоляция воздушно-пластмассовая | 79 |
| Изоляция волокнистая | 67 |
| Изоляция геликоидальная | 80, 82 |
| Изоляция градированная | 72 |
| Изоляция двухслойная | 56 |
| Изоляция дельта-асбестовая | 69 |
| Изоляция кордельная | 82 |
| Изоляция кордельно-бумажная | 78 |
| Изоляция кордельно-пластмассовая | 80 |
| Изоляция кордельно-полистирольная | 80 |
| Изоляция кордельно-полиэтиленовая | 80 |
| Изоляция минеральная | 62 |
| Изоляция обедненно-пропитанная | 66 |
| Изоляция оксидная | 60 |
| Изоляция пластмассовая | 57 |
| Изоляция пластмассовая кордельно-трубчатая | 80 |
| Изоляция полистирольная кордельно-трубчатая | 80 |
| Изоляция полиэтиленовая кордельно-трубчатая | 80 |
| Изоляция пленочная | 63 |
| Изоляция полувоздушная | 74 |
| Изоляция пористо-пластмассовая | 81 |
| Изоляция порошковая | 61 |
| Изоляция прессованная порошковая | 61 |
| Изоляция поясная | 73 |
| Изоляция резиновая | 58 |
| Изоляция сплошная | 55 |
| Изоляция стекловолокнистая | 70 |
| Изоляция трубчато-бумажная | 76 |
| Изоляция шайбовая | 84 |
| Изоляция эмалевая | 59 |
| Кабель | 2 |
| Кабель бронированный | 140 |
| Кабель высокочастотный | 165 |
| Кабель в трубопроводе маслонаполненный | 151 |
| Кабель газонаполненный | 152 |
| Кабель геофизический | 170 |
| Кабель герметизированный | 135 |
| Кабель гидроакустический | 171 |
| Кабель гиперпроводящий | 138 |
| Кабель грузонесущий | 134 |
| Кабель давления | 149 |
| Кабель дальней связи | 160 |
| Кабель двухжильный | 121 |
| Кабель задержки | 156 |
| Кабель коаксиальный | 124 |
| Кабель коаксиальный трехпроводный | 125 |
| Кабель комбинированный | 128 |
| Кабель контрольный | 168 |
| Кабель криогенный | 137 |
| Кабель криопроводящий | 138 |
| Кабель криорезистивный | 138 |
| Кабель маслонаполненный | 150 |
| Кабель местной связи | 161 |
| Кабель многожильный | 122 |
| Кабель нагревательный | 173 |
| Кабель низкочастотный | 164 |
| Кабель одножильный | 121 |
| Кабель однородный | 127 |
| Кабель плоский | 126 |
| Кабель повивной скрутки | 129 |
| Кабель полужесткий | 157 |
| Кабель пучковой скрутки | 130 |
| Кабель радиочастотный | 154 |
| Кабель радиочастотный полужесткий | 157 |
| Кабель радиочастотный распределительный | 158 |
| Кабель самонесущий | 132 |
| Кабель с бумажной пропитанной изоляцией | 142 |
| Кабель сверхпроводящий | 139 |
| Кабель связи | 159 |
| Кабель с внешним давлением газонаполненный | 153 |
| Кабель с внутренним давлением газонаполненный | 152 |
| Кабель с вязким пропиточным составом | 143 |
| Кабель с вязкой пропиткой | 143 |
| Кабель с жилами в отдельных оболочках | 148 |
| Кабель с избыточным давлением | 149 |
| Кабель силовой | 141 |
| Кабель сигнально-блокировочный | 169 |
| Кабель симметричный | 123 |
| Кабель слабого тока | 159 |
| Кабель с нестекающей пропиткой | 145 |
| Кабель с нестекающим пропиточным составом | 145 |
| Кабель с несущим тросом | 133 |
| Кабель с обедненно-пропитанной изоляцией | 144 |
| Кабель согласования | 155 |
| Кабель с осушенной изоляцией | 144 |
| Кабель с отдельно-экранированными жилами | 147 |
| Кабель спиральный | 131 |
| Кабель спиральный радиочастотный | 156 |
| Кабель с поясной изоляцией | 146 |
| Кабель станционный | 163 |
| Кабель телефонный городской | 162 |
| Кабель телефонный станционный | 163 |
| Кабель термопарный | 172 |
| Кабель трансформации | 155 |
| Кабель трехжильный | 121 |
| Кабель триаксиальный | 125 |
| Кабель тросовый | 133 |
| Кабель управления | 167 |
| Кабель экранированный | 136 |
| Кабель электрический | 2 |
| Кордель | 11 |
| Коэффициент вытяжки ленты | 208 |
| Коэффициент гофрирования | 210 |
| Коэффициент гофрирования элемента кабельного изделия | 210 |
| Коэффициент заполнения | 207 |
| Коэффициент заполнения жилы | 207 |
| Коэффициент поверхностной плотности оплетки | 209 |
| Коэффициент скрутки | 199 |
| Коэффициент укрутки | 201 |
| Коэффициент укрутки кабельного изделия | 201 |
| Кратность шага проволочной брони | 197 |
| Кратность шага скрутки | 197 |
| Кратность шага проволочной брони теоретическая | 198 |
| Кратность шага скрутки теоретическая | 198 |
| Криокабель | 137 |
| Криопровод | 137 |
| Лента мерная | 119 |
| Лента опознавательная | 117 |
| Литцендрат | 176 |
| Марка кабельного изделия | 6 |
| Марко-размер кабельного изделия | 7 |
| Масса кабеля расчетная | 192 |
| Масса провода расчетная | 192 |
| Масса шнура расчетная | 192 |
| Направление обмотки левое | 203 |
| Направление обмотки правое | 203 |
| Направление проволочной брони левое | 202 |
| Направление проволочной брони правое | 202 |
| Направление скрутки левое | 202 |
| Направление скрутки правое | 202 |
| Нить мишурная | 44 |
| Нить опознавательная | 118 |
| Обмотка | 13 |
| Обмотка встык | 15 |
| Обмотка встык кабельная | 15 |
| Обмотка кабельная | 13 |
| Обмотка открытой спиралью | 17 |
| Обмотка открытой спиралью кабельная | 17 |
| Обмотка с зазором | 16 |
| Обмотка с зазором кабельная | 16 |
| Обмотка с отрицательным перекрытием | 16 |
| Обмотка с перекрытием | 14 |
| Обмотка с перекрытием кабельная | 14 |
| Оболочка | 107 |
| Оболочка гофрированная | 108 |
| Оболочка кабельная | 107 |
| Оболочка металлопластмассовая | 109 |
| Окружность делительная | 196 |
| Окружность кабельного изделия делительная | 196 |
| Оплетка | 18 |
| Оплетка кабельная | 18 |
| Пара | 87 |
| Пара вспомогательная | 103 |
| Пара коаксиальная | 89 |
| Пара направляющая | 105 |
| Пара основная | 102 |
| Пара симметричная | 88 |
| Пара счетная | 104 |
| Пара усиленная | 100 |
| Пара экранированная | 101 |
| Повив | 98 |
| Повив центральный | 99 |
| Подушка | 113 |
| Подушка кабельная | 113 |
| Покров защитный | 111 |
| Покров кабельный защитный | 111 |
| Покров кабельный наружный | 114 |
| Покров наружный | 114 |
| Покров упрочняющий | 110 |
| Провод | 3 |
| Провод | 24 |
| Провод выводной | 179 |
| Провод гиперпроводящий | 138 |
| Провод грузонесущий | 134 |
| Провод двухжильный | 121 |
| Провод зажигания | 181 |
| Провод компенсационный | 182 |
| Провод контактный | 186 |
| Провод криогенный | 137 |
| Провод криопроводящий | 138 |
| Провод криорезистивный | 138 |
| Провод ленточный | 184 |
| Провод многожильный | 122 |
| Провод монтажный | 180 |
| Провод нагревательный | 173 |
| Провод неизолированный | 185 |
| Провод обмоточный | 174 |
| Провод обмоточный высокочастотный | 176 |
| Провод одножильный | 121 |
| Провод плоский | 126 |
| Провод полый | 187 |
| Провод самонесущий | 132 |
| Провод сверхпроводящий | 139 |
| Провод связи | 159 |
| Провод слабого тока | 159 |
| Провод с несущим тросом | 133 |
| Провод сопротивления | 183 |
| Провод спиральный | 131 |
| Провод сталеалюминиевый | 188 |
| Провод термопарный | 172 |
| Провод термоэлектродный | 182 |
| Провод транспонированный | 177 |
| Провод трехжильный | 121 |
| Провод троллейный | 186 |
| Провод тросовый | 133 |
| Провод установочный | 178 |
| Провод экранированный | 136 |
| Провод электрический | 3 |
| Провод эмалированный | 175 |
| Проводник | 24 |
| Проводник внешний | 25 |
| Проводник внутренний | 25 |
| Проводник коаксиального кабеля | 24 |
| Проводник коаксиального кабеля внешний | 25 |
| Проводник коаксиального кабеля внутренний | 25 |
| Проводник коаксиальной пары | 24 |
| Проводник коаксиальной пары внешний | 25 |
| Проводник коаксиальной пары внутренний | 25 |
| Проводник круглый | 33 |
| Проводник многопроволочный | 28 |
| Проводник наружный | 25 |
| Проводник неправильной скрутки | 30 |
| Проводник однопроволочный | 26 |
| Проводник полый | 38 |
| Проводник правильной скрутки | 29 |
| Проводник простой скрутки | 31 |
| Проводник сложной скрутки | 31 |
| Проводник спиральный | 40 |
| Проводник центральный | 25 |
| Проволока скольжения | 120 |
| Продукция кабельная | 8 |
| Прядь | 12 |
| Пучок | 95 |
| Пучок главный | 97 |
| Пучок направляющий | 105 |
| Пучок счетный | 104 |
| Пучок элементарный | 96 |
| Пучок экранированный | 101 |
| Размер кабеля номинальный | 191 |
| Размер провода номинальный | 192 |
| Размер шнура номинальный | 192 |
| Размер элемента номинальный | 192 |
| Сердечник | 19 |
| Сердечник кабельный | 19 |
| Сечение жилы номинальное | 205 |
| Сечение жилы расчетное | 204 |
| Сечение жилы фактическое | 206 |
| Состав пропиточный изоляционный | 71 |
| Состав пропиточный защитный | 116 |
| Стабилизатор | 23 |
| Стабилизатор сверхпроводящей жилы | 23 |
| Степень гофрирования | 211 |
| Степень гофрирования элемента кабельного изделия | 211 |
| Стренга | 27 |
| Тип кабельного изделия | 5 |
| Тройка | 90 |
| Угол брони | 200 |
| Угол обмотки | 200 |
| Угол оплетки | 200 |
| Угол скрутки | 200 |
| Четверка | 91 |
| Четверка вспомогательная | 103 |
| Четверка двойная-парная | 93 |
| Четверка ДП | 93 |
| Четверка звездная | 92 |
| Четверка направляющая | 105 |
| Четверка основная | 102 |
| Четверка счетная | 104 |
| Четверка усиленная | 100 |
| Четверка экранированная | 101 |
| Число групп номинальное | 189 |
| Число жил номинальное | 189 |
| Число пар номинальное | 189 |
| Число четверок номинальное | 189 |
| Шаг брони | 193 |
| Шаг гофра | 194 |
| Шаг гофра элемента кабельного изделия | 194 |
| Шаг обмотки | 193 |
| Шаг оплетки | 193 |
| Шаг скрутки | 193 |
| Шаг укладки | 195 |
| Шаг укладки жил | 195 |
| Шестерка | 94 |
| Шланг | 115 |
| Шланг защитный | 115 |
| Шнур | 4 |
| Шнур двухжильный | 121 |
| Шнур микротелефонный | 166 |
| Шнур многожильный | 122 |
| Шнур одножильный | 121 |
| Шнур телефонный | 166 |
| Шнур трехжильный | 121 |
| Шнур связи | 159 |
| Шнур слабого тока | 159 |
| Шнур спиральный | 131 |
| Шнур электрический | 4 |
| Экран | 106 |
| Экран гофрированный | 108 |
| Экран кабельный | 106 |
| Элемент кабельного изделия | 9 |
| Элемент скрутки | 85 |
| Эмальпровод | 175 |

Приложение

Справочное

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Биметаллическая (полиметаллическая) проволока | Проволока, состоящая из двух (многих) слоев разнородных металлов или сплавов, находящихся в состоянии молекулярного сцепления |
| Плющеная проволока | Проволока, которой плющением придана лентообразная форма |