МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ, ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ И СРЕДСТВ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

ПРАВИЛА

ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИОВЕЩАНИЯ

ПТЭ-2002

Часть 3

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Москва – 2002

# Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ Открытым акционерным обществом "Всероссийский научно-исследовательский институт телевидения и радиовещания" (АО ВНИИТР)

РАЗРАБОТЧИКИ

к.ф-м.н. А.С. Мкртумов; д-р т.н. С.Р. Немцова; к.т.н. Т.И. Егорова; к.т.н. А.А. Федосов; В.Н. Никитин

ИСПОЛНИТЕЛИ

В.М. Стержаков; Л.И. Павлова;

2 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Приказом Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций от            2002 г. №

3 ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

# Содержание

| Введение ………………………………………………………………………………….. | 4 |
| --- | --- |
| 1 Область применения …………………………………………………………………. | 5 |
| 2 Нормативные ссылки ………………………………………………………………… | 6 |
| 3 Основные определения, термины и сокращения …………………………………… | 7 |
| 4 Общие положения …………………………………………………………………….. | 9 |
| 5 Классификация лиц имеющих (или могущих иметь) контакт с производственным оборудованием ……………………………………………………………………... | 10 |
| Характеристики опасности оборудования и условий эксплуатации …………….. Категории опасности оборудования ………………………………………….. Характеристики условий эксплуатации ……………………………………… | 10 10 11 |
| Особенности профессионального телевизионного и радиовещательного оборудования, влияющие на степень его безопасности ……………………………………... Конструктивно-функциональные особенности ……………………………… Эксплуатационные особенности ……………………………………………… | 11 11 12 |
| Классификация профессионального оборудования по характеру применения и эксплуатации ……………………………………………………………………………. 8.1 Классификация по критерию функциональной полноты и самостоятельности применения ………………………………………………………………. 8.2 Классификация по критерию подвижности и месту эксплуатации ………… Классификация по режиму работы ………………………………………….. Классификация по допустимым условиям окружающей среды ……… 8.5 Классификация по способу защиты от поражения электрическим током … | 12 12 13 13 13 13 |
| 9 Электроэнергетическая опасность оборудования и его классификация по коду EPD. ………………………………………………………………………………………. | 14 |
| 10 Основные организационно-технические требования по обеспечению безопасности оборудования при его поставке, монтаже и пуске в эксплуатацию ………… | 14 |
| 11 Основные организационно-технические требования, обеспечивающие безопасность оборудования при его эксплуатации …………………………………………….. | 15 |
| 12 Основные параметры, обеспечивающие первый уровень безопасности единичного оборудования ……………………………………………………………………….. | 16 |
| 13 Контроль параметров безопасности в процессе эксплуатации …………………... | 16 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А Классификация защитных свойств оборудования от проникновения внутрь посторонних предметов, пыли и влаги …………………………………. | 17 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б Код электроэнергетической опасности EPD …………………….. | 18 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В Классификация оборудования по способу защиты от поражения электрическим током ……………………………………………………………….. | 24 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г Виды эксплуатационных документов по ГОСТ 2.601-95 ЕСКД | 25 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Д Обязанности административно-технического персонала по организации охраны труда на предпрятии.……………………………………………….. | 26 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Е Группы по электробезопасности персонала, обслуживающего электроустановки ………………………………………………………………………… | 27 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Библиография ………………………………………………….. | 29 |

# Введение

Основные положения об охране труда установлены в следующих документах:

- Конституция Российской Федерации 1993 г.;

- Основы законодательства Российской Федерации об охране труда. Приняты 6 августа 1993г.;

- Трудовой Кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 21 декабря 2001 г.. (раздел Х; Охрана труда; ст. 209 – ст. 231).

Требования безопасности являются одной из основных частей охраны труда и реализуются при разработке оборудования, его изготовлении, вводе в действие и последующей эксплуатации.

Организационно-технические меры, обеспечивающие безопасность, устанавливаются в соответствующих стандартах на производственное оборудование и в общегосударственных и отраслевых Правилах и Нормах техники безопасности.

Настоящие «Правила эксплуатации технических средств телевидения и радиовещания. Часть3. Общие требования безопасности» учитывают специфику эксплуатируемого оборудования и технологического процесса и предназначены для использования в организациях производящих видео и аудиопродукцию для телерадиовещания.

# Область применения

  - Настоящие «Правила эксплуатации технических средств телевидения и радиовещания. Часть 3. Общие требования безопасности» (ПТЭ-ОТБ):

- распространяются

  - на государственные и негосударственные телерадиокомпании,

  - на организации, производящие видео и аудиопродукцию для телерадиовещания;

- определяют

  - виды и характеристики опасностей оборудования;

  - конструктивно-технологические особенности оборудования, влияющие на безопасность его эксплуатации;

  - категории опасности оборудования и условий эксплуатации;

- устанавливают

  - общие требования к параметрам безопасности оборудования;

  - классификацию оборудования по коду электроэнергетической опасности EPD;

  - регламентные работы в зависимости от кода электроэнергетической опасности;

- применяются

  - при производстве телерадиопродукции,

  - при подготовке и проведении телерадиопрограмм,

  - при выполнении профилактических и ремонтных работ,

  - при контроле и измерениях параметров технических средств,

  - а также при модернизации технической базы.

  - Настоящие ПТЭ-ОТБ разработаны на базе отечественных и международных стандартов и нормативных документов. При этом приняты рекомендации Международной Электротехнической Комиссии (МЭК) по гармонизации стандартов и других нормативно-технических документов, устанавливающих требования безопасности.

  - Настоящие ПТЭ-ОТБ являются обязательными для всех телерадиокомпаний.

  - Настоящие ПТЭ-ОТБ дополняются по мере введения новых стандартов  и других нормативно-технических документов.

  - Правила эксплуатации технических средств телевидения и радиовещания состоят из трех частей:

- Часть 1. Телевидение;

- Часть 2. Радиовещание;

- Часть 3. Общие требования безопасности.

# Нормативные ссылки

В ПТЭ использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.601-95 ЕСКД. Эксплуатационные документы

ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.2.006-87 (МЭК 65-85) Безопасность аппаратуры электронной сетевой и сходных с ней устройств, предназначенных для бытового и аналогичного общего применения. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ 13109-97 ЭМС. Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками. (Код IP)

ГОСТ Р 50377-92 (МЭК 950-86) Безопасность оборудования информационной технологии, включая электрическое конторское оборудование

ГОСТ Р 50571.17-2000 (МЭК 60364-4-482-82) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 48. Выбор мер защиты в зависимости от внешних условий. Раздел 482. Защита от пожара.

ГОСТ Р 50571.22-2000 (МЭК 60364-7-707-84) Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации.

ГОСТ Р 51121-97 Товары непродовольственные. Информация для потребителя. Общие требования.

ГОСТ Р 51293-99 Идентификация продукции. Общие положения

ГОСТ Р 51317.2.5-2000 (МЭК 610000-2-5-95) Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитная обстановка. Классификация электромагнитных помех в местах размещения технических средств.

ГОСТ Р 51408-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам профессиональной аудио, видео, аудиовещательной аппаратуры и аппаратуры управления световыми приборами для зрелищных мероприятий. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р МЭК 536-94 Классификация электротехнического и электронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим током.

ГОСТ Р МЭК 60536-2-2001 Классификация электротехнического и электронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим током. Часть 2. Руководство для пользователей по защите от поражения электрическим током.

ГОСТ Р МЭК 60 598-99 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний.

ГОСТ Р МЭК 61140-2000 Защита от поражения электрическим током. Общие положения по безопасности, обеспечиваемой электрооборудованием и электроустановками в их взаимосвязи.

ГОСТ Р МЭК 61293-2000 Оборудование электротехническое. Маркировка с указанием параметров и характеристик источников питания. Требования безопасности.

# 3	Основные определения, термины и сокращения

  - Пользователь (потребитель) оборудования – юридическое или физическое лицо, использующее оборудование для своих производственных целей в соответствии с его функциональным назначением, установленным изготовителем.

  - Опасности оборудования – такие свойства (технические характеристики) материалов и физических процессов, используемых в оборудовании, которые могут привести:

- к отрицательным последствиям для здоровья и жизни человека;

- к материальному ущербу;

- к ущербу для окружающей среды.

  - Особенности оборудования - такие конструктивные и функциональные параметры оборудования, которые необходимо дополнительно учитывать для его безопасной эксплуатации.

  - Особенности условий эксплуатации - такие физические параметры окружающей среды и характер эксплуатационного воздействия на оборудование, которые могут уменьшить или увеличить степень опасности оборудования.

  - Дополнительные требования безопасности - дополнительные организационно-технические требования в месте эксплуатации оборудования, обеспечивающие и (или) повышающие степень его безопасности.

  - Классификация оборудования - разделение оборудования на группы (подгруппы) по одному или нескольким конструктивно-техническим параметрам для ниже указанных целей:

- определение способов защиты от поражения электрическим током, принятые изготовителем в конкретном оборудовании, (классы защиты);

- определение электроэнергетической опасности оборудования по коду EPD;

- определение допустимых условий безопасной эксплуатации конкретного оборудования;

- формирование функционального комплекса без снижения его эксплуатационной безопасности;

- предъявление (при необходимости) дополнительных требований безопасности;

- определение содержания и периодичности регламентных работ.

  - Эксплуатационная совместимость оборудования по параметрам безопасности - часть общетехнической совместимости  оборудования при его объединении в функциональный комплекс или систему комплексов, обеспечивающая сохранение степени безопасности оборудования по сравнению со случаем его самостоятельной эксплуатации.

  - Корпус оборудования - внешняя механическая часть оборудования, обеспечивающая устойчивое конструктивное единство для внутренних элементов и защиту при воздействиях из окружающей среды.

  - Код степени защиты IP (International Protection) - буквенно-цифровое обозначение, характеризующее защитные свойства корпуса (оболочки)  оборудования от проникновения в него посторонних предметов, пыли и воды и от контакта с электроопасными частями (см. Приложение А).

  - Компонент оборудования - составная часть оборудования любой степени интеграции, конструктивно входящая в оборудование. Типы компонентов: конструктивная деталь, электрорадиоэлемент, сборочные узлы, монтажная плата, модуль, функциональный блок и т.п.

  - Доступная часть оборудования - внешняя часть корпуса с органами управления и внутренняя часть оборудования, которые доступны для прикосновения пальцем непосредственно или при удалении съемного компонента.

  - Источник (система) электроснабжения (электропитания) - любая техническая система, снабжающая оборудование электрической энергией : сеть электропитания здания, автономный генератор с двигателем внутреннего сгорания, ветровой генератор, аккумуляторная батарея и т.п.

  - Токоведущая часть оборудования - компоненты оборудования, предназначенные для приема и передачи электрической энергии, и обеспечивающие его электропитание.

  - Токопроводящая  часть оборудования - внешние и внутренние компоненты оборудования, которые обладают физической способностью проводить электрический ток, но используется как механическая часть оборудования.

  - Номинальные параметры электропитания - номинальные значения (включая их допуски) напряжения, тока, мощности, частоты, пульсации, устанавливаемые изготовителем оборудования для его нормальной работы.

  - Код электроэнергетической опасности EPD (Electric Power Danger) - буквенно-цифровое обозначение оборудования, характеризующее величины используемых и (или) вырабатываемых напряжений и потребляемой мощности оборудования (см. Приложение Б).

  - Неисправности оборудования – такие изменения конструктивно-технических параметров компонентов оборудования, которые приводят:

- к отрицательным последствиям (нарушениям) в выполнении рабочих функций;

- к снижению или нарушению параметров безопасности и (или) защитных функций.

  - Дежурный режим - такой режим оборудования, при котором оно постоянно находится во включенном состоянии, а начало функционирования осуществляется по командам внутреннего таймера (часов) или по сигналам дистанционного управления.

  - Дистанционное управление - управление оборудованием через пульт управления, связанный с оборудованием электрическим кабелем, или через различные виды излучений.

  - Опорная (монтажная поверхность) – часть конструкции мебели, помещения, монтажной стойки, на которые устанавливается, закрепляется или подвешивается оборудование.

  - Аварийный режим работы – такое состояние оборудования, включенного в сеть электропитания, при котором:

- собственные (внутренние) средства защиты оборудования не обеспечили нейтрализацию (устранение) последствий первичных и возникающих вторичных неисправностей;

- факторы электроэнергетической опасности начинают реально продуцировать эффекты опасности;

- прекращение аварийного режима работы может быть осуществлено только действием защитных функций в устройствах электропитания производственных помещений и/или действием производственного персонала согласно соответствующим инструкциям.

  - Сокращения

| МЭК | - | Международная электротехническая комиссия |
| --- | --- | --- |
| МЭС | - | Международный электротехнический словарь |
| ОТБ | - | Общие требования безопасности |
| ППБ | - | Правила пожарной безопасности |
| ПТБ | - | Правила техники безопасности |
| ПТЭ | - | Правила технической эксплуатации |
| ЭМС | - | Электромагнитная совместимость |
| IP | - | International Protection |
| EPD | - | Electric Power Danger |

# Общие положения

  - Основной производственной задачей телерадиовещательной организации является обеспечение правильной и бесперебойной и безопасной работы технологического оборудования и персонала для производства и выпуска телерадиовещательной продукции с высоким техническим качеством.

  - Реализация данной задачи достигается соответствующей организацией производства:

- соблюдение требований технологии производства телерадиопродукции;

- квалифицированное обслуживание технологического оборудования;

- своевременное проведение проверок параметров оборудования на соответствие ГОСТ, ОСТ и другим нормативным документам;

- проведение регламентных работ и ремонт оборудования;

- соблюдение правил техники безопасности (ПТБ) и правил пожарной безопасности (ППБ).

  - Все технические средства (оборудование), используемые для создания и выдачи вещательной продукции, включая отдельные единицы оборудования и технологические цепи, подлежат обязательной сертификации на соответствие действующим стандартам нормативно-техническим требованиям.

Оборудование, не имеющее сертификата, не может быть принято в эксплуатацию.

  - В каждом техническом подразделении организации должны быть схемы и описания действующего технологического оборудования, электропитания, соединительных линий и их коммутации, а также разработаны системы резервирования и правила перехода на резервное оборудование.

  - Требования, предъявляемые  к производственному персоналу

- Лица, которые могут быть допущены к выполнению производственных работ, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру выполняемых работ.

- Порядок, виды обучения и проверки знаний по безопасности труда должны соответствовать ГОСТ 12.0.004;

- Лица, ответственные за безопасность эксплуатируемого оборудования и безопасность труда, должны проводить соответствующий инструктаж работников на конкретных рабочих местах с учетом особенностей оборудования.

  - Общетехническое оборудование производственных помещений должно соответствовать положениям следующих документов:

- акустика и звукоизоляция – РМ-01-93 в части обеспечения оптимальных значений уровней звуковых помех, времени реверберации и других акустических параметров в студиях и аппаратных;

- электроустановки –ПОТ Р М-016-2001;

- вентиляция и кондиционирование воздуха – ГОСТ 12.1.005, СНиП 2.04.05;

- в процессе эксплуатации тепло, выделяемое оборудованием, не должно нагревать материал монтажной поверхности  до температуры его воспламенения. При использовании негорючих материалов температура их нагрева не должна превышать 65(С.

  - В целях обеспечения бесперебойной работы технических средств электропитание телецентра должно осуществляться по основному и резервному фидерам с автоматическим переключением на резервное питание. При этом основной и резервный фидер должны быть подключены к различным независимым между собой источникам электропитания.

  - Основное технологическое оборудование, со временем восстановления более 5 секунд, и компьютерные станции должны быть обеспечены бесперебойным электропитанием.

# Классификация лиц имеющих (или могущих иметь) контакт с производственным оборудованием

Классификация лиц дана в соответствии с рекомендациями МЭК на основе Международного электротехнического словаря (МЭС), ГОСТ Р МЭК 61140, МЭК 60065.

  - Квалифицированное лицо (специалист) – человек, имеющий соответствующее образование и опыт работы, позволяющие ему избегать опасности и исключить риск, которые может создать электричество (МЭС 826-09-01).

  - Обученное лицо – человек, прошедший специализированное обучение для работы на конкретном оборудовании с соблюдением техники безопасности.

  - Проинструктированное лицо – человек, получивший соответствующие инструкции или работающий под наблюдением КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ЛИЦА, что позволяет ему избежать опасности и исключить риск, которые может создать электричество (МЭС 826-09-02).

  - Простое лицо – человек, не являющийся ни КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ЛИЦОМ ни ПРОИНСТРУКТИРОВАННЫМ ЛИЦОМ (МЭС 826-09-03).

  - Оператор – лицо, выполняющее производственную работу на оборудовании в соответствии с его функциональным назначением, руководством по эксплуатации и являющийся КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ, ОБУЧЕННЫМ или ПРОИНСТРУКТИРОВАННЫМ ЛИЦОМ.

  - Обслуживающий персонал – лица, занятые обслуживанием производственного помещения и являющиеся ПРОИНСТРУКТИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ.

  - Посторонние лица – лица, оказавшиеся в роли приглашенных или  случайных посетителей.

Примечание - Контроль (проверка) правильности работы оборудования, параметров его безопасности, периодическое техобслуживание и ремонт производятся только КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ.

# Характеристики опасности оборудования и условий эксплуатации

  - Возникновение опасности может происходить как при однократном использовании оборудования, так и при длительном - в течение всего срока эксплуатации или быть результатом накопления вредных воздействий.

  - Опасность оборудования может приводить к различным вредным эффектам (последствиям) для человека или окружающей среды:

- Удар или поражение электрическим током;

- Термический ожог;

- Возгорание и возникновение пожара;

- Выделение вредных химических веществ;

- Вредные виды излучений выше допустимых уровней;

- Механические травмы различного вида и степени тяжести.

  - Категории опасности оборудования

Безопасное оборудование - оборудование, в котором возникновение вредных эффектов физически невозможно. Примерами указанного оборудования могут служить калькулятор или электронные часы с питанием от солнечных батарей и т.п. изделия;

Практически безопасное оборудование - оборудование, так сконструированное и изготовленное, в котором:

- Появление вредных эффектов, физически хотя и возможно, но очень маловероятно и компенсировано рядом дополнительных защитных мер (например: заземление, дополнительная изоляция, защитные экраны и т. п.);

- Уровень вредных излучений не превышает допустимые санитарные нормы.

Примечание - Степень безопасности оборудования уменьшается при возникновении неисправностей. Такие события оцениваются в вероятностных категориях, основанных на опыте эксплуатации различного электротехнического оборудования.

Условно безопасное оборудование - оборудование, которое выполняет свои функции с использованием опасных эффектов (процессов), и эта опасность указывается в специальной инструкции по эксплуатации вместе с необходимыми мерами защиты, соблюдаемыми оператором.

Примерами указанного оборудования могут служить электропаяльник и термоустройство для упаковки кассет в полиэтиленовую оболочку.

Опасное оборудование - оборудование, которое может принести вред, вследствие возникновения неисправностей, обусловленных следующими причинами и/или обстоятельствами:

- Ошибка разработчика в выборе материалов и конструктивных параметров изделия;

- Технологические нарушения при производстве изделия;

- Скрытые дефекты в применяемых материалах при серийном производстве;

- Истечение срока службы оборудования вследствие старения и износа материалов конструкции;

- Недопустимые повреждения оборудования в процессе эксплуатации;

- Непреднамеренные ошибки оператора (пользователя) при эксплуатации оборудования;

- Появление внешних неблагоприятных факторов в условиях эксплуатации оборудования.

Примечание - Выявление конкретного типа опасного оборудования и (или) его отдельных экземпляров осуществляется на следующих этапах: при производстве, при заводских и сертификационных испытаниях, в процессе монтажа и пусконаладочных работ и при эксплуатации.

  - Характеристики условий эксплуатации

Примечание. Характеристики условий эксплуатации и соответствующие им определения даны в лингвистических категориях и обозначаются соответствующим буквенно-цифровым кодом.

Опасные условия эксплуатации – код AD-1

- Наличие влажности (пары, конденсирующаяся влага, влажность воздуха выше 75%);

- Наличие повышенных температур (длительно 35°С, кратковременно 40°С);

- Большая концентрация оборудования на единицу площади и/или объёма помещения;

- Большое энергопотребление (и выделение тепла) на единицу объёма помещения;

- Наличие возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с «землёй» металлическим конструкциям рабочего помещения, с одной стороны, и доступным металлическим частям эксплуатируемого оборудования, с другой стороны;

- Наличие возможности одновременного прикосновения человека к двум (или нескольким) единицам эксплуатируемого оборудования.

- Наличие токопроводящей пыли (технологическая или другая пыль, появляющаяся внутри оборудования и ухудшающая условия изоляции и охлаждения);

- Наличие токопроводящих оснований (металлических, земляных, железобетонных, кирпичных);

Особо опасные условия эксплуатации – код AD-2

- Наличие сырости (дождь, снег, покрытые влагой полы, стены помещения и предметы внутри помещения);

- Наличие химически активной среды, действующей разрушающе на изоляцию;

- Эксплуатация оборудования в транспортных средствах;

- Наличие одновременно двух или более условий опасности.

Безопасные условия эксплуатации – код AD-0 -отсутствие условий, создающих опасность эксплуатации по коду AD-1 и коду AD-2.

# Особенности профессионального телевизионного и радиовещательного оборудования, влияющие на степень его безопасности

  - Конструктивно-функциональные особенности

  - конструктивное исполнение оборудования с нормированными механическими параметрами для установки его в универсальные монтажные стойки;

  - применение базовых моделей оборудования, обеспечивающих производство ряда их модификаций с различными функциональными свойствами;

  - применение унифицированных блоков, узлов, деталей и материалов;

- возможность использования оборудования только в составе функционального комплекса, полностью исключающая его самостоятельное применение.

  - Эксплуатационные особенности

- круглосуточный (непрерывный) режим работы оборудования;

- функционирование оборудования происходит по заданной программе в автономном режиме при отсутствии контроля со стороны оператора;

- значения ряда параметров безопасности становятся объективными и доступными для проверки только после выполнения монтажно-пусковых работ у пользователя оборудования и в реальных условиях эксплуатации.

# 8	Классификация профессионального оборудования по характеру применения и эксплуатации

  - Классификация по критерию функциональной полноты и самостоятельности применения

Единичное оборудование – оборудование, которое выполняет свои функции без дополнительного оборудования. Отличительными свойствами такого оборудования являются:

- наличие корпуса оборудования для защиты от внешних воздействий и обеспечения параметров безопасности;

- наличие отдельного входа для соединения с сетью электропитания;

- использование внутреннего источника электропитания.

Примеры: телевизионный приемник, видеомонитор, видеомагнитофон, телекамера, зарядное устройство, адаптер сетевого напряжения и т.п.

Единично-комплексное оборудование – оборудование, которое выполняет свои функции в комплексе с другими видами оборудования. При этом состав и конфигурация комплекса могут периодически меняться в зависимости от производственных целей. Отличительными свойствами такого оборудования являются:

- свойства единичного оборудования;

- расположение на рабочем месте (столе) по усмотрению оператора;

- расположение оборудования в различных (соседних) помещениях и его соединение в комплекс сигнальными кабелями;

- установка оборудования в типовые (универсальные) монтажные стойки (шкафы) без применения специальных инструментов и монтажных устройств.

Комплексное оборудование – оборудование, которое состоит из нескольких конструктивно самостоятельных изделий, объединенных в общей конструкции универсального или специального типа. Отличительными свойствами такого оборудования являются:

- невозможность самостоятельного применения и функционирования отдельного изделия;

- наличие общего устройства для подключения электропитания ко всему комплексу;

- полное соответствие оборудования требованиям безопасности обеспечивается только при установке отдельных изделий в общую конструкцию.

Примеры:

- система обработки сигналов, собранная в 19 дюймовой стойке;

- микшерные пульты.

Модульное оборудование – оборудование, которое характеризуется следующими совокупными свойствами:

- конструкция реализована в виде модуля или моноплаты;

- модуль выполняет одну или несколько функций по преобразованию сигналов;

- модуль вставляется в универсальную кассетницу или сборочный блок;

- кассетница, заполненная рядом модулей, образует функционально полную рабочую систему;

- электропитание модулей осуществляется от общего для всей кассетницы (блока) элетропитания;

- требования безопасности обеспечиваются только при функционировании модуля в кассетнице.

Примечание - Кассетница с установленными в нее модулями может выполнять функцию единичного или единично-комплексного оборудования.

  - Классификация по критерию подвижности и месту эксплуатации

Стационарное оборудование – оборудование, которое характеризуется следующими свойствами:

- постоянное место эксплуатации с соответствующим механическим закреплением;

- электропитание осуществляется постоянным соединением.

Переносное оборудование – оборудование, которое характеризуется следующими свойствами:

- масса оборудования не более 50 кг и оно перемещается из одного места эксплуатации в другое одним или несколькими лицами;

- электропитание осуществляется через съемный или постоянно закрепленный гибкий кабель электропитания, соединяемый с розеткой на месте эксплуатации.

Передвижное оборудование- оборудование, которое характеризуется следующими свойствами:

- перемещение из одного места эксплуатации в другое осуществляется на колесах или роликах, являющихся составной частью конструкции оборудования;

- электропитание осуществляется  через съемный гибкий кабель электропитания.

Ручное оборудование – оборудование, которое характеризуется следующими свойствами:

- в процессе эксплуатации оборудование удерживается руками и перемещается вместе с оператором;

- электропитание осуществляется от внутреннего источника электрической энергии или

- электропитание осуществляется с использованием сигнального кабеля, соединяющего ручное оборудование с другим оборудованием.

Транспортируемое оборудование – оборудование, которое характеризуется следующими свойствами:

- местом эксплуатации является специализированное транспортное средство;

- электропитание осуществляется от автономного генератора или доступной сети энергоснабжения общего назначения.

  - Классификация по режиму работы

Непрерывно работающее оборудование – оборудование, которое характеризуется следующими свойствами:

- круглосуточный режим работы в течение длительного времени до момента выхода из строя;

- оборудование отключается только на время проведения технического обслуживания согласно требованиям эксплуатационной документации.

Кратковременно работающее оборудование – оборудование, для которого продолжительность работы и отключения определяются требованиями эксплуатационной документации.

  - Классификация по допустимым условиям окружающей среды:

- оборудование, предназначенное для эксплуатации в помещениях с кондиционерами и подобными устройствами, обеспечивающими заданный температурный и влажностный режимы;

- оборудование, предназначенное для эксплуатации в отапливаемых помещениях;

- оборудование, допускающее эксплуатацию в помещениях, защищенных только от прямых климатических воздействий и других факторов окружающей среды;

- оборудование, допускающее эксплуатацию при прямом воздействии окружающей среды.

Примечания

  - Допустимый диапазон температур, влажности и атмосферного давления должен быть указан в эксплуатационной документации. В случае необходимости оборудование маркируется изготовителем кодом защиты IP.

  - Отдельные части комплексного оборудования могут иметь различные допустимые условия воздействия окружающей среды.

  - Классификация по способу защиты от поражения электрическим током

Защита от поражения электрическим током осуществляется в оборудовании с использованием основной, дополнительной, усиленной изоляции и применением защитного заземления в соответствии с ГОСТ Р МЭК 536 и ГОСТ Р МЭК 60536  (см. Приложение В).

# 9	Электроэнергетическая опасность оборудования и его классификация по коду EPD.

9.1	Электроэнергетическая опасность определяется как потенциальное свойство оборудования, могущее привести к следующим отрицательным последствиям:

- поражение электрическим током человека;

- возгорание и последующее распространение огня.

  - Возникновение указанных последствий происходит при неблагоприятном стечении различных причин и обстоятельств:

- конструкторские ошибки в оборудовании при выборе мер изоляции;

- скрытые дефекты в материалах и нарушения в технологии изготовления;

- неисправности схем и устройств электрической и температурной защиты;

- повреждения при транспортировке, монтаже и эксплуатации оборудования;

- старение и износ изоляционных материалов;

- нарушение правил эксплуатации и сроков регламентных работ.

  - Степень электроэнергетической опасности возрастает по мере увеличения используемых электрических напряжений и потребляемой мощности.

  - При возникновении в оборудовании аварийного режима работы электроэнергетическая опасность может приводить к наиболее тяжелым и масштабным последствиям.

  - Общность физических процессов, протекающих в оборудовании с использованием электрической энергии, позволяет оценивать уровень электроэнергетической опасности оборудования, независимо от выполняемых им рабочих функций, на основании кода EPD.

Структура кода EPD образуется из пяти факторов опасности и имеет следующую символическую запись EPDXX-XXX, где

- первая буква Х заменяется цифрой, характеризующей класс электроопасности в зависимости от величины напряжения сети питания;

- вторая буква Х заменяется цифрой, характеризующей класс электроопасности в зависимости от величины напряжений, вырабатываемых внутри оборудования;

- третья, четвертая и пятая буквы Х заменяются соответствующими цифрами, характеризующими энергетическую опасность.

Примечание - Подробное описание кода EPD и порядок его определения даны в приложении Б.

  - Совместное применение кода IP и кода EPD позволяет обоснованно определять и осуществлять следующие мероприятия по технике безопасности:

- определение безопасных условий эксплуатации;

- определение технических требований к рабочим помещениям и необходимость применения дополнительных мер безопасности;

- определение основных и дополнительных правил соблюдения безопасности для производственного персонала;

- определение характера и периодичности проверки основных параметров безопасности оборудования в период его эксплуатации.

# 10	Основные организационно-технические требования по обеспечению безопасности оборудования при его поставке, монтаже и пуске в эксплуатацию

  - Должна быть проведена идентификация оборудования с целью определения его происхождения и соответствия ему прилагаемых эксплуатационных документов, сертификатов и другой технической документации.

Примечание - Эксплуатационная документация является неотъемлемой частью приобретаемого и устанавливаемого оборудования. Перечень видов эксплуатационной документации и требования к ее содержанию установлены в ГОСТ 2.601 (см. Приложении Г).

В случае возникших сомнений в происхождении и в качестве приобретаемого оборудования его идентификация проводится в соответствии с ГОСТ Р 51293.

  - После монтажа и пробного пуска оборудования проверяются его основные параметры безопасности, указанные в  эксплуатационной документации. Результаты проверки оформляются в протоколе приемо-сдаточных испытаний.

  - В зависимости от особенностей функционального использования оборудования (единичное или в составе комплекса), условий эксплуатации и других производственных факторов действующая эксплуатационная документация должна быть дополнена или уточнена требованиями, обеспечивающими правильную и безопасную эксплуатацию.

  - Определение и введение дополнительных требований (инструкций) к оборудованию осуществляют компетентные (квалифицированные) специалисты совместно с администрацией.

  - Правила безопасной эксплуатации транспортируемого оборудования должны быть установлены в соответствующей документации на передвижные телевизионные станции.

  - При приобретении импортного оборудования информация о параметрах и условиях его безопасной эксплуатации в Российской Федерации должна быть представлена на русском языке.

Решение этого вопроса между Изготовителем (Продавцом) и Потребителем определяется ГОСТ Р 51121.

# 11	Основные организационно-технические требования, обеспечивающие безопасность оборудования при его эксплуатации

  - Эксплуатационная безопасность оборудования зависит от следующих факторов:

- климатические параметры окружающей среды и рабочего помещения;

- технические характеристики рабочего помещения;

- качество электрической энергии в сети электроснабжения;

- собственные параметры безопасности оборудования;

- соблюдение порядка и сроков проведения регламентных работ по контролю за параметрами безопасности эксплуатируемого оборудования;

- соблюдение правил безопасности производственным персоналом.

  - Допустимые значения климатических параметров окружающей среды определены изготовителем оборудования и содержатся в эксплуатационной документации, а рабочего помещения - соответствующими санитарными нормами.

Оптимальные климатические условия безопасной эксплуатации оборудования следующие:

- температура окружающей среды,  (С                                20 + 5;

- относительная влажность воздуха, %                                50 + 10;

- атмосферное давление, мм. Рт. Ст.                                    630 – 800.

  - Технические характеристики рабочего помещения и расположение оборудования должны обеспечивать:

- свободный доступ персонала к оборудованию;

- специальную охранную зону (при необходимости);

- беспрепятственную возможность эвакуации персонала при чрезвычайных обстоятельствах;

- минимальное использование материалов, способных к возгоранию и распространению огня;

Примечание - В тех случаях, когда параметры расположения оборудования заданы в эксплуатационной документации, они не должны противоречить выше перечисленным требованиям.

  - Качество электрической энергии в сети электроснабжения производственных помещений (~380/220 В) должно соответствовать нормам согласно ГОСТ 13109.

  - Функции обрудования, связанные с безопасностью, должны быть обеспечены соответствующим уровнем помехоустойчивости при воздействии электромагнитных помех в местах размещения оборудования. В частности, не допускается «самопроизвольное» включение или отключение от сети электропитания.

Соответствующие требования ЭМС установлены в ГОСТ Р 51317.2.5 и ГОСТ Р 51408.

  - Параметры безопасности конкретного типа оборудования задаются соответствующими стандартами, которые должны быть указаны в эксплуатационной документации.

При отсутствии таких сведений оценка параметров безопасности проводится по ГОСТ 12.2.006 (МЭК65) или ГОСТ Р 50377 (МЭК950), область применения которых охватывает практически все виды телевизионной и радиовещательной техники, а также различное аудио-видео оборудование.

# Основные параметры, обеспечивающие первый уровень безопасности единичного оборудования

  - Изоляция опасных токоведущих частей оборудования.

    - Сопротивление изоляции между доступными токопроводящими частями оборудования и соединенными вместе контактами сетевой вилки должно быть не менее 5 МОм при измерительном напряжении 500 В постоянного тока и параметрах окружающей среды по п.11.2;

    - Электрическая прочность изоляции по п.11.6.1 должна быть:

- для оборудования Класса 0 и Класса I -               не менее 2120 В постоянного тока;

- для оборудования Класса  II -                               не менее 4240 В постоянного тока;

- для оборудования Класса  III -                              не менее 500 В постоянного тока.

12.2	Защитное заземление оборудования

    - Не должно быть обрыва или повреждения провода защитного заземления.

    - Сопротивление защитного заземления между клеммой защитного заземления и любой доступной токопроводящей частью оборудования должно быть не более 0,1 Ом при токе 25 А

Примечание  В оборудовании Класса I функцию клеммы защитного заземления может выполнять специальный контакт на сетевой вилке («евровилка»).

  - Ток утечки от доступных частей оборудования.

Ток, протекающий от доступной части оборудования на землю или такую же часть соседнего оборудования через сопротивление 2 кОм, должен быть не более 3,5 мА переменного тока или 10 мА постоянного тока.

# 13	Контроль параметров безопасности в процессе эксплуатации

В течение всего периода эксплуатации должны периодически проверяться параметры, указанные в разделе 12, и выполняться соответствующие регламентные работы:

- для систематически перемещаемого оборудования с кодом более EPD1X(XXX – не реже одного раза в квартал;

- для оборудования с высоковольтными источниками напряжения с кодом более EPDX4(2XX – не реже одного раза в год и с очищением от пыли высоковольтных компонентов оборудования;

- для оборудования с внешней нагрузкой с кодом более EPDXX(322 – не реже одного раза в полгода с отдельной проверкой работоспособности схем контроля и защитного отключения.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

## Классификация защитных свойств оборудования от проникновения внутрь посторонних предметов, пыли и влаги

Код IP (International Protection) предназначен для характеристики защитных свойств оболочек (корпусов) оборудования от проникновения во внутрь посторонних предметов, пыли и влаги и недоступности частей под опасным напряжением.

Подробное описание кода IP дано в ГОСТ 14254.

Код имеет структуру IPXX, где первая буква X заменяется цифрой из таблицы А1, а вторая буква X – цифрой из таблицы А2

Таблица А1 – Первая цифра характеристики и соответствующая степень защиты

| Первая цифра характеристики | Степень защиты |
| --- | --- |
|  | Краткое описание | Краткая характеристика предметов, которые не должны попадать внутрь корпуса |
| 0 | Защита отсутствует | Нет специальной защиты |
| 1 | Защита от проникновения твердых тел размером более 50 мм | Большие участки тела человека, например, рука, и твердые предметы диаметром более 50 мм |
| 2 | То же, размером более 12 мм | Стержни и т.п. длиной не более 80 мм. Твердые тела диаметром более 12 мм |
| 3 | То же, размером более 2,5 мм | Инструмент, проволока и т.п., диаметр или толщина которых более 2,5 мм. Твердые тела диаметром более 2,5 мм |
| 4 | То же, размером более 1,0 мм | Проволока и полосы толщиной более 1,0 мм. Твердые тела диаметром более 1,0 мм |
| 5 | Защита от пыли | Проникновение пыли полностью не предотвращено, но проникающая пыль не нарушает нормальную работу |
| 6 | Полная защита от пыли | Проникновение пыли предотвращено полностью |

Таблица А2 – Вторая цифра характеристики и соответствующая степень защиты

| Вторая цифра характеристики | Степень защиты |
| --- | --- |
|  | Краткое описание | Краткая характеристика защиты |
| 0 | Защита отсутствует | Нет специальной защиты |
| 1 | Защита от капель воды, падающих вертикально | Капли воды, падающие вертикально, не должны оказывать вредного воздействия |
| 2 | Защита от капель воды, падающих под углом 15( к вертикали | Капли воды, падающие вертикально, не должны оказывать вредного воздействия, когда корпус наклонен на угол 15( от его нормального положения |
| 3 | Защита от дождя | Дождь, падающий под углом 60( к вертикали, не должен оказывать вредного воздействия |
| 4 | Защита от брызг воды | Брызги воды, падающие на корпус со всех сторон, не должны оказывать вредного воздействия |
| 5 | Защита от струй воды | Струя воды из насадки, падающая со всех направлений на корпус, не должна оказывать вредного воздействия |
| 6 | Защита от волн воды | Вода при волнении или мощные струи не должны проникать в корпус в количестве, оказывающем вредное воздействие |
| 7 | Защита от погружения в воду | Вода не должна попадать внутрь корпуса в количестве, оказывающем вредное воздействие, при погружении его в воду на соответствующее время и глубину |
| 8 | Защита при длительном погружении в воду | Светильники, пригодные для длительного погружения в воду при условиях, установленных изготовителем |
| Примечание - Как правило, изделие имеет герметизацию, но для некоторых изделий допускается проникновение внутрь воды, не оказывающей вредного воздействия |

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Код электроэнергетической опасности EPD (Electric Power Danger)

## Б.1	Электроэнергетическая опасность и ее классификация

Б.1.1   Классификация телевизионного и радиовещательного оборудования устанавливается в зависимости от используемых в нем величин электрических напряжений и потребляемой мощности.

Б.1.2  Степень потенциальной опасности оборудования возрастает по мере увеличения используемых электрических напряжений и потребляемой мощности.

Б.1.3   При возникновении в оборудовании аварийного режима работы электроэнергетическая опасность может приводить к наиболее тяжелым и масштабным последствиям.

## Б.2	Электрическая опасность

Б.2.1	Оборудование является электрически потенциально опасным, если напряжение источника электроснабжения и (или) величины напряжений, вырабатываемых устройством электропитания, превышают следующие значения:

- напряжение переменного тока – более 30 В (действующее значение);

- напряжение постоянного тока – более 60 В.

Примечания

1 С повышением указанных значений напряжений, ухудшением условий эксплуатации по коду AD 1, AD 2 и с учетом психофизиологических особенностей человека возрастает вероятность поражения электрическим током.

- С повышением рабочих напряжений, используемых в оборудовании, ускоряется процесс старения изоляции и сокращается срок ее безопасной эксплуатации.

Б.3	Классы электроопасности

В зависимости от величины напряжений источника электропитания и напряжений, вырабатываемых внутри оборудования, оно разделяется по классам электроопасности согласно таблице Б.1.

Таблица Б.1 – Классы  электроопасности  оборудования  в  зависимости  от используемых напряжений

| Оценка опасности | Значение напряжений | Класс электроопасности |
| --- | --- | --- |
| Электробезопасная аппаратура | ( св. 0 до 30 В включ. ( св. 0 до 60 В включ. | 0 |
| Электроопасная аппаратура | ( св. 30 до 115 В включ. ( св. 60 до 162 В включ. | 1 |
| То же | ( св. 115 до 240 В включ. ( св. 162 до 340 В включ. | 2 |
| Особо электроопасная аппаратура | ( св. 240 до 415 В включ. ( св. 340 до 600 В включ. | 3 |
| То же | ( св.415 В до 1 кВ включ. ( св. 600 В до 4кВ включ. | 4 |
| То же | ( св. 1 кВ до 4 кВ включ. ( св. 4кВ до 12 кВ включ | 5 |
| То же | ( св. 4кВ до 12 кВ включ. ( св. 12кВ до 25кВ включ. | 6 |
| Примечание –Знаком «(»обозначается действующее номинальное значение переменного напряжения, а знаком «(» - постоянное напряжение |

Б.4	 Код электрической опасности ED (Electric Danger)

Код электрической опасности EDXX характеризует потенциальную электроопасность оборудования по двум факторам:

- первая буква X заменяется цифрой из таблицы Б.1, характеризующей класс электроопасности, в зависимости от величины напряжения сети (источника) электропитания;

- вторая буква X заменяется цифрой из таблицы Б.1, характеризующей класс электроопасности, в зависимости от величины напряжений, вырабатываемых в оборудовании для его функционирования.

Примечания

1 При комбинированном электропитании оборудования (аккумулятор/сеть электропитания) класс электроопасности определяется по наибольшему значению напряжения.

2 При наличии ряда напряжений, вырабатываемых в оборудовании, класс электроопасности определяется также по наибольшему значению напряжения.

Примеры

1 Видеомонитор, работающий от сети (220 В и вырабатывающий напряжение для кинескопа 20 кВ, имеет код электроопасности ED26.

2 Видеомагнитофон, работающий от сети (220 В и вырабатывающий напряжение для электронных схем и электромеханических узлов, не превышающие 40 В, имеет код электроопасности ED20.

3 Репортажный магнитофон, работающий от аккумуляторной батареи  напряжением  3 В и вырабатывающий напряжения, не превышающие 12 В, имеет код электроопасности ED00.

Б.5	Оборудование используемое при производстве телерадиовещательной продукции работает от сети питания с напряжением не более ~380/220 В и поэтому имеет код электрической опасности не более ED3X.

Б.6	Энергетическая опасность

Б.6.1 	Оборудование является энергетически потенциально опасным, если мощность, потребляемая от источника электропитания, может привести к перегреву, воспламенению и последующему распространению огня.

Б.6.2	Классы энергоопасности

В зависимости от номинальной потребляемой мощности Pном. оборудование разделяется на следующие классы энергоопасности в соответствии с таблицей Б.2.

Таблица Б.2 – Классы энергоопасности  в зависимости от номинальной мощности

| Номинальная потребляемая мощность, Pном., Вт | Класс энергоопасности |
| --- | --- |
| Св. 0 до 1 включ. | 0 |
| Св. 1 до 3 включ. | 1 |
| Св. 3 до 10 включ. | 2 |
| Св. 10 до 30 включ. | 3 |
| Св. 30 до 100 включ. | 4 |
| Св. 100 до 300 включ. | 5 |
| Св. 300 до 1000 включ. | 6 |
| Св. 1 кВт до 3 кВт включ. | 7 |
| Св. 3 кВт до 10 кВт включ. | 8 |
| Св. 0 кВт до 30 кВт включ. | 9 |

Примечание – Класс энергоопасности «0» распространяется на оборудование с маломощным аккумуляторным питанием при напряжении не более 3 В и током замыкания не более 0,33 А.

Б.7.	Мощность отключения в условиях функциональных неисправностей

Неисправности оборудования, приводящие к увеличению мощности, потребляемой от источника электропитания, относительно номинальной величины Pном., контролируются соответствующими средствами защиты, производящими отключение оборудования от источника электропитания.

Мощность отключения Pоткл. в условиях неисправности функциональных компонентов оборудования определяется как мощность, при которой произошло защитное отключение от источника электропитания.

На практике мощность отключения определяется по формуле:

| Pоткл. ( Uпит. ( Iоткл., | (Б.1) |
| --- | --- |

где Uпит. – номинальное напряжение источника питания;

Iоткл. – ток от источника питания, при котором происходит отключение оборудования.

Примечание – Основными способами отключения оборудования являются:

- срабатывание электронного или механического устройства контроля максимального тока;

- перегорание плавкой вставки (предохранителя) или аналогичного элемента одноразового действия.

Б.8 	Коэффициент энергетической опасности

Отношение Pоткл. ( Pном. характеризует уровень возрастания энергетической опасности и качество используемых в оборудовании средств и способов энергозащиты.

Примечание - В большинстве типов оборудования отношение Pоткл. ( Pном. лежит в пределах от 1,5 до 10 и зависит от технических параметров энергозащиты.

Коэффициент энергетической опасности Kp определяется как округленное целочисленное значение отношения Pоткл. ( Pном. в соответствии с таблицей Б.3.

Б.9	Коэффициент энергетической опасности при максимальной потребляемой мощности

Режим максимальной потребляемой мощности Pmax. возникает в неисправном оборудовании при одновременном (совместном) действии функциональных неисправностей и неисправностей в первичных (локальных) устройствах энергозащиты.

Режим Pmax. может продолжаться в течение неопределенно длительного времени и оканчиваться при перегорании плавкого предохранителя как последнего средства энергозащиты во входной первичной цепи электропитания оборудования.

Примечания

1 Большинство типов плавких предохранителей сохраняют работоспособность при двукратной величине своего номинального тока Iпр.ном.

2 Изготовитель гарантирует перегорание предохранителя при следующих двух условиях:

- ток перегрузки Iпр.пер. превышает номинальное значение в соотношении Iпр.пер. ( (2-2,7) ( Iпр.ном.;

- длительность перегрузки нормируется в диапазоне 0,5 – 1 сек.

Считается, что токопотребление от источника питания, равное удвоенной величине номинала используемого плавкого предохранителя, является равновесным состоянием. Это состояние равновероятно обеспечивает как потребление максимальной мощности Pmax., так и защитное отключение.

В этом случае максимальная мощность отключения Pоткл.max. определяется по формуле Б.2 как:

| Pоткл.max. ( Uпит. ( Iоткл.max. ( Uпит. ( (2 ( Iпр.ном.), | (Б.2) |
| --- | --- |

а коэффициент энергетической опасности достигает своего максимального значения Kp.max.:

| Kp.max. ( Pоткл.max. ( Pном. | (Б.3) |
| --- | --- |

Примечания

1	В оборудовании, где единственным средством энергозащиты является плавкий предохранитель во входной цепи электропитания, коэффициент энергетической опасности Kp имеет единственное и максимальное значение

2	В простейших типах оборудования, где в первичной цепи электропитания отсутствует плавкий предохранитель, Iоткл.max. определяется перегоранием провода первичной обмотки трансформатора и (или) соединительного печатного проводника в этой цепи.

Таблица Б.3  – Коэффициент энергетической опасности оборудования

| Отношение P.откл. ( Pном. | Коэффициент энергетической опасности |
| --- | --- |
| Св. 1 до 1,5 включ. | 1 |
| Св. 1,5 до 2,5 включ. | 2 |
| Св. 2,5 до 3,5 включ. | 3 |
| Св. 3,5 до 4,5 ключ. | 4 |
| Св. 4,5 до 5,5 включ. | 5 |
| Св. 5,5 до 6,5 включ. | 6 |
| Св. 6,5 до 7,5 включ. | 7 |
| Св. 7,5 до 8,5 включ. | 8 |
| Св. 8,5 до 10 включ. | 9 |

Примечания

1 Коэффициент энергетической опасности для оборудования с классом энергоопасности «0» (таблица Б.3) принят в настоящем стандарте равным «0».

2 Оборудование, в котором отношение Pоткл. ( Pном. более 10 считается опасным оборудованием.

Б.10	 Оборудование с внешней нагрузкой

Оборудование, имеющее специальный выход для подключения внешней нагрузки, создает дополнительный фактор энергетической опасности при возникновении неисправностей в нагрузке или соединительном кабеле (фидере, линии).

Примеры

1 Стереофонический усилитель звуковой частоты с внешней акустической системой и выходной мощностью 2 (100 Вт.

2 Трансляционный усилитель проводного радиовещания с выходной мощностью 1 кВт и внешней проводной сетью для подключения абонентов.

3 Телевизионный или радиовещательный передатчик, соединенный с антенной высокочастотным кабелем или фидером.

4 Буферный трансформатор (220В ( 220 В, используемый для кондуктивной развязки оборудования от сети электропитания.

Б.11	 Коэффициент мощности внешней нагрузки

Энергетическая опасность от внешней нагрузки возрастает с увеличением доли мощности, которая передается из оборудования во внешнюю нагрузку.

Для количественной оценки этой доли используется коэффициент мощности нагрузки Kнагр., определяемый как отношение мощности, передаваемой в нагрузку Pнагр. к номинальной мощности Pном., потребляемой от источника электропитания:

| Kнагр. ( Pнагр. ( Pном. | (Б.4) |
| --- | --- |

Б.12	 Класс внешней нагрузки оборудования

Класс внешней нагрузки определяется как округленное целочисленное значение коэффициента мощности внешней нагрузки в соответствии с таблицей Б.4.

Таблица Б.4 – Класс внешней нагрузки оборудования

| Коэффициент мощности нагрузки Kнагр. ( Pнагр. ( Pном. | Класс внешней нагрузки |
| --- | --- |
| 0 % | 0 |
| Св. 0 до 15 % включ. | 1 |
| Св. 15 до 25 % включ. | 2 |
| Св. 25 до 35 % включ. | 3 |
| Св. 35 до 45 % включ. | 4 |
| Св. 45 до 55 % включ. | 5 |
| Св. 55 до 65 % включ. | 6 |
| Св. 65 до 75 % включ. | 7 |
| Св. 75 до 85 % включ. | 8 |
| Св. 85 до 100 % включ. | 9 |

Примечания

  - Соединение одного оборудования с другим, осуществляемое с целью передачи информационных, управляющих и т.п. сигналов не считается энергетически опасным фактором, если указанные сигналы формируются интегральными схемами и (или) выходные сопротивления источников сигналов равны 50, 75, 600 и более Ом.

  - Класс внешней нагрузки указанного выше оборудования принят равным «0».

Б.13	Код энергетической опасности PD (Power Danger)

Код энергетической опасности PDXXX характеризует потенциальную энергоопасность оборудования по трем факторам:

- первая буква X заменяется цифрой из таблицы Б.2, характеризующей класс энергоопасности, в зависимости от номинальной потребляемой мощности Pном.;

- вторая буква X заменяется цифрой из таблицы Б.3, характеризующей максимальное значение коэффициента энергетической опасности в условиях неисправности Kp.max. согласно п.Б.9 и формуле Б.3.;

- третья буква X заменяется цифрой из таблицы Б.4, характеризующей класс внешней нагрузки Kнагр. согласно формуле Б.4.

Примеры

1 Видеомонитор имеет номинальную мощность потребления Pном.(100Вт и сетевой предохранитель с номинальным током потребления Iпр.ном. ( 2 А. Внешняя нагрузка отсутствует.

Последовательность определения кода PD:

- Pном. ( 100 Вт соответствует по таблице Б.2 классу энергоопасности «4»;

- по формуле 2 определяется максимальная мощность отключения Pоткл.max. ( 2Uпит. ( Iпр.ном. ( 2 ( 220 В ( 2 А (880 Вт;

- отношение Pоткл.max. ( Pном. ( 880 Вт ( 100 Вт ( 8,8 соответствует по таблице Б.3 коэффициенту энергоопасности «9»;

- отсутствие внешней нагрузки соответствует по таблице Б.4 классу нагрузки «0»;

- видеомонитор имеет код энергоопасности PD490.

2	Буферный трансформатор (220 В /220 В с номинальной мощностью Pном. ( 1 кВт, коэффициентом полезного действия 95 % и плавким предохранителем во входной цепи с номинальным током 10 А имеет код PD649.

Б.14	Код электроэнергетической опасности EPD (Electric Power Danger)

Б.14.1 Комплексная характеристика электроэнергетической опасности оборудования по пяти факторам формируется путем объединения кода электроопасности ED по п.Б.4 (два фактора) и кода энергоопасности по п.Б.13 (три фактора).

Формирование объединенного кода EPD производится по следующей схеме:

EDXX ( PDXXX ( EPDXX ( XXX,

где первая часть кода EPD состоит из двух цифр кода ED, а вторая часть – из трех цифр кода PD, при этом указанные две части разделяются чертой.

Примеры

1 Видеомонитор имеет код EPD26 ( 490;

2	Буферный трансформатор имеет код EPD22 ( 649.

Б.14.2	Свойства кода EPD

Код EPD обладает необходимой информационной полнотой, характеризующей те основные физические и технические параметры оборудования, которые являются факторами электроэнергетической опасности.

Структура кода представлена в компактной и удобной форме, обеспечивающей быструю оценку потенциальной опасности конкретного оборудования по двум мнемоническим правилам:

- чем больше в коде значащих цифр, тем больше действующих факторов опасности;

- чем больше величина цифры, тем больше потенциальная опасность каждого фактора.

Примечание – Интегральная количественная оценка потенциальной электроэнергетической опасности на основе абсолютных значений компонентов кода находится в стадии рассмотрения.

Б.14.3	 Применение кода EPD

Применение кода EPD предназначено для согласованности понимания и деятельности всех субъектов, имеющих отношение к оборудованию, в частности:

- при разработке и конструировании оборудования  - для выбора адекватных способов и средств защиты от электроэнергетической опасности;

- при производстве оборудования – для определения необходимого входного, пооперационного и выходного контроля параметров безопасности компонентов и изделия в целом;

- при испытании оборудования по параметрам безопасности – для определения содержания, последовательности и объема проводимых испытаний, а также необходимости предъявления дополнительных требований безопасности;

- при эксплуатации – для определения допустимых условий эксплуатации, необходимых правил соблюдения безопасности и установления периодичности проведения технической проверки основных параметров безопасности;

- при контроле и надзоре соответствующими Государственными органами – для создания компьютерной системы учета электроэнергетически опасного оборудования, используемого на предприятиях и в организациях.

Примечание - При отсутствии кода, установленного изготовителем, заинтересованный субъект может установить код EPD самостоятельно, согласно настоящему приложению, используя информацию из маркировки оборудования и (или) из эксплуатационной документации.

Б.14.4	Форма учета оборудования по коду EPD

Рекомендуемая форма учета электроэнергетической опасности оборудования по коду EPD представлена в таблице Б.5.

Примечание - Таблица Б.5 заполнена выше приведенными примерами оборудования.

Таблица Б.5 - Перечень используемого оборудования с указанием кода электроэнергетической опасности EPD.

| № | Вид единичного оборудования | Модель/ год выпуска | код EPD ХХ - ХХХ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | электроопасность | энергоопасность |  |
|  |  |  | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Х5 |  |
| 1 | Репортажный магнитофон |  | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |  |
| 2 | Видеомагнитофон студийный |  | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 |  |
| 3 | Видеомонитор с кинескопом |  | 2 | 6 | 4 | 9 | 0 |  |
| 4 | Трансляционный усилитель |  | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 |  |
| 5 | Буферный трансформатор |  | 2 | 2 | 6 | 4 | 9 |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

Классификация оборудования по способу защиты от поражения электрическим током  по ГОСТ Р МЭК 536-94

| Меры обеспечения безопасности | Классы оборудования по способу защиты |
| --- | --- |
|  | 0 | I | II | III |
| Использование основной изоляции между доступными частями оборудования и токоведущими частями | + | + | + | + |
| Использование дополнительной или усиленной изоляции между доступными частями оборудования и токоведущими частями | _ | _ | + | _ |
| Соединение доступных электропроводящих частей с защитным заземлением в месте расположения оборудования | _ | + | _ | _ |
| Использование безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН) для электропитания оборудования | _ | _ | _ | + |
| Соблюдение полярности подключения сетевой вилки оборудования в розетку электропитания (фаза – нейтраль – заземление) | _ | + | _ | _ |

# ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

Виды эксплуатационных документов по ГОСТ 2.601

| Таблица Г1 |
| --- |
| Вид документа | Содержание документа |
| Руководство по эксплуатации | Документ, содержащий сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках (свойствах) изделия, его составных частей и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия (использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения и транспортирования), и оценок его технического состояния при определении необходимости отправки его в ремонт, а также сведения по утилизации изделия и его составных частей |
| Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия | Документ, содержащий сведения, необходимые для монтажа, наладки, пуска, регулирования, обкатки и сдачи изделия и его составных частей в эксплуатацию на месте применения |
| Формуляр | Документ, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, сведения, отражающие техническое состояние данного изделия, сведения о сертификации и утилизации изделия, а также сведения, которые вносят в период его эксплуатации (длительность и условия работы, техническое обслуживание, ремонт и другие данные) |
| Паспорт | Документ, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, а также сведения о сертификации и утилизации изделия |
| Этикетка | Документ, содержащий гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, сведения о сертификации изделия и его утилизации (при необходимости) |
| Каталог деталей и сборочных единиц | Документ, содержащий перечень деталей и сборочных единиц изделия с иллюстрациями и сведения об их количестве, расположении в изделии, взаимозаменяемости, конструктивных особенностях и материалах |
| Нормы расхода запасных частей | Документ, содержащий номенклатуру запасных частей изделия и их количество, расходуемое на нормируемое количество изделий за период их эксплуатации |
| Нормы расхода материалов | Документ, содержащий номенклатуру материалов и их количество, расходуемое на нормированное количество изделий за период их эксплуатации |
| Ведомость комплекта запасных частей, инструмента и принадлежностей (зип) | Документ, содержащий номенклатуру, назначение, количество и места укладки запасных частей, инструментов, принадлежностей и материалов, расходуемых за срок службы изделия |
| Учебно-технические плакаты | Документы, содержащие сведения о конструкции изделия, принципах действия, приемах использования, техническом обслуживании, утилизации, областях технических знаний с необходимыми иллюстрациями |
| Ведомость эксплуатационных документов | Документ, устанавливающий комплект эксплуатационных документов и места укладки документов, поставляемых с изделием или отдельно от него |

Примечание - В зависимости от особенностей оборудования и объема сведений по нему допускается выпускать на изделие один эксплуатационный документ, содержащий всю необходимую информацию согласно таблице Г1.

# ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(обязательное)

Обязанности административно-технического персонала по организации охраны труда на предприятии.

Основные положения по обязанностям административно-технического персонала изложены по “Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”.

Общее руководство по технике безопасности и промышленной санитарии, а также соблюдение норм трудового законодательства возлагается на директора и главного инженера, а на участках - на начальников и их заместителей. Указанные лица несут полную ответственность за состояние охраны труда, выполнение правил техники безопасности и производственной санитарии.

На каждом предприятии (в организации, учреждении) приказом (или распоряжением) администрации из числа инженерно-технических работников (ИТР) энергослужбы предприятия должно быть назначено лицо, отвечающее за общее состояние электрохозяйства предприятия и обязанное обеспечить выполнение “Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”.

Приказ или распоряжение о назначении лица, ответственного за электрохозяйство, издается после проверки знаний правил и инструкций и присвоения ему соответствующей группы по электробезопасности: V - в электроустановках напряжением выше 1000 В, IV - в электроустановках напряжением до 1000 В (см. Приложение Е).

Администрация малочисленных предприятий (организаций), в штате которых не предусмотрена должность электрика из числа ИТР, обязана обеспечить эксплуатацию электроустановок в строгом соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей” и с “Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей” путем передачи их по договору специализированной эксплуатационной организации, или содержать соответствующий электротехнический персонал на долевых началах с другими малочисленными предприятиями (организациями), или потребовать от вышестоящей организации назначения лица, ответственного за электрохозяйство данного предприятия.

Во всех случаях во главе персонала, обслуживающего электроустановки группы малочисленных предприятий (организаций), должно быть назначенное лицо, ответственное за электрохозяйство (из числа ИТР электротехнического персонала), обязанное обеспечить выполнение требований “Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”.

Администрация и ИТР специализированных (монтажных, наладочных, испытательных) организаций, производящих работы в действующих электроустановках потребителей, отвечают за выполнение требований “Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей” персоналом этих предприятий.

На периоды длительного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка) лица, ответственного за электрохозяйство, исполнение его обязанностей приказом по предприятию (организации) возлагается на его заместителя (если такой предусмотрен штатным расписанием) или другое лицо из числа ИТР энергослужбы.

При отсутствии электротехнического персонала, соответствующего требованиям “Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей”, эксплуатация электроустановок запрещена.

# ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(справочное)

# Группы по электробезопасности персонала, обслуживающего электроустановки

| Группа по электробезопасности | Минимальный стаж работы в электроустановках, мес. | Характеристика персонала |
| --- | --- | --- |
|  | Неэлектротехнический персонал | Электротехнический персонал | Электротехнический персонал | практиканты |  |
|  |  |  | не имеющий среднего образования | со средним образованием и прошедший специальное обучение | со специальным средним и высшим техническим образованием | профтехучилищ | институтов и техникумов |  |
|  |  |  | не прошедший специального обучения | прошедший специальное обучение |  |  |  |  |  |
| I |  |  | Не нормируется | Лица, не имеющие специальной электротехнической подготовки, но имеющие элементарное представление об опасности электрического тока и мерах безопасности при работе на обслуживаемом участке, электрооборудовании, установке. Лица с группой I должны быть знакомы с правилами оказания первой помощи пострадавшим от электрического тока. |
| II | - | 2 | 2 | 1 | 1 |  | Не нормируется | Для лиц с группой II обязательны: Элементарное техническое знакомство с электроустановками. Отчетливое представление об опасности электрического тока и приближении к токоведущим частям. Знание основных мер предосторожности при работах в электроустановках. Практические навыки оказания первой помощи пострадавшим от электрического тока. |
| III | - | 10 в предыдущей группе | 4 в предыдущей группе | 3 в предыдущей группе | 2 в предыдущей группе | 1 в предыдущей группе | - | 3 в предыдущей группе | Для лиц с группой III обязательны: Знакомство с устройством и обслуживанием электроустановок. Отчетливое представление об опасностях при работе в электроустановках. Знание общих правил техники безопасности. Знание правил допуска к работам в электроустановках напряжением до 1000 В. Знание специальных правил безопасности по тем видам работ, которые входят в обязанности данного лица. Умение вести надзор за работающими в электроустановках. Знание правил оказания первой помощи и умение практически оказывать первую помощь пострадавшему (приемы искусственного дыхания и т.п.) от электрического тока. |
| IV | - | - | 12 в предыдущей группе | 8 в предыдущей группе | 3 в предыдущей группе | 2 в предыдущей группе | - | - | Для лиц с группой IV обязательны: Познания в электротехнике в объеме специализированного профтехучилища. Полное представление об опасностях при работе в электроустановках. Знание полностью настоящих Правил. Знание установки настолько, чтобы свободно разбираться, какие именно элементы должны быть отключены для производства работы, находить в натуре все элементы и проверять выполнение необходимых мероприятий по обеспечению безопасности. Умение организовать безопасное проведение работ и вести надзор за ними в электроустановках напряжением до 1000 В. Знание правил оказания первой помощи и умение практически оказывать первую помощь пострадавшему (приемы искусственного дыхания и т.п.) от электрического тока. Знание схем и оборудования своего участка. Умение обучить персонал других групп правилам техники безопасности и оказанию первой помощи пострадавшим от электрического тока. |
| V | - | - | 42 в предыдущей группе | 24 в предыдущей группе | 12 в предыдущей группе | 3 в предыдущей группе | - | - | Для лиц с группой V обязательны: Знание схем и оборудования своего участка. Твердое знание настоящих Правил, а также специальных глав. Ясное представление о том, чем вызвано требование того или иного пункта. Умение организовать безопасное производство работ и вести надзор за ними в электроустановках любого напряжения. Знание правил оказания первой помощи и умение практически оказывать первую помощь пострадавшему (приемы искусственного дыхания и т.п.) от электрического тока. Умение обучить персонал других групп правилам техники безопасности и оказанию первой помощи пострадавшим от электрического тока. |

# ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

(справочное)

Библиография

Ж.1	Конституция Российской Федерации 1993 г.;

Ж.2	Основы законодательства Российской Федерации об охране труда. Приняты 6 августа 1993 г.;

Ж.3	Трудовой Кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 21 декабря 2001 г. (раздел Х; Охрана труда; ст. 209 – ст. 231).

Ж.4	“Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей". Москва Энергоатомиздат 1986г.

Ж.5	“Правила техники безопасности и производственной санитарии на предприятиях телевидения и радиовещения”. ГОСТЕЛЕРАДИО СССР Москва 19784г.

Ж.6	«Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок». ПОТ Р М – 016 – 2001, РД 153-34.0-03.150-00. Москва «Издательство НЦ ЭНАС» 2001г.

Ж.7	«Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ 01 – 93.  Министерство внутренних дел Российской Федерации, Москва 2000г.