МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ОТРАСЛИ

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ЗАКОНЧЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫЕ СООРУЖЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ И ВНУТРИЗОНОВЫХ ВОЛП

РД 45.156-2000

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН: АОЗТ «Межгорсвязьстрой» совместно с ОАО «Ростелеком» и ЩУ ОАО «Ростелеком»

ВНЕСЕН: Департаментом электросвязи Министерства Российской Федерации по связи и информатизации

2. УТВЕРЖДЕН: Министерством Российской Федерации по связи и информатизации 19.06.2000

3. ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ: Письмом Министерства Российской Федерации по связи и информатизации от 22.06.2000 №3636

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

ПАСПОРТ ТРАССЫ

ВОЛП ______(индекс)________

Паспорт трассы. Опись документов.

|  | Наименование документа | Кол-во листов | Номера границ | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Титульный лист паспорта трассы. |  |  |  |
| 3 | Скелетная схема ВОЛП и основные данные цепей кабеля. |  |  |  |
| 4 | Схема размещения строительных длин и смонтированных муфт на участке между оконечными пунктами ВОЛП. |  |  | С указанием нарастающей физической и оптической длины ВОК с обоих концов участка. |
| 5 | Скелетная схема размещения строительных длин кабеля и смонтированных муфт на участках. |  |  | С отметками по нарастающей физической длины кабеля. |
| 6 | Схемы распределения ОВ на кассетах разветвительных муфт. |  |  |  |
| 7 | Схемы расшивки кабеля на оптических стойках в пунктах. |  |  |  |
| 8 | Схемы расшивки кабеля на оптических стойках на участке. |  |  |  |
| 9 | Планы ввода кабелей в ОП. |  |  |  |
| 10 | Схема заземления бронепокровов ВОК в шахтах ОП. |  |  |  |
| 11 | Планы ввода кабелей в НРП с привязкой контуров заземлений. |  |  | Включая кабели энергоснабжения |
| 12 | Планы размещения оборудования и стоек аппаратуры в пунктах. |  |  |  |
| 13 | Монтажные схемы участков регенерации |  |  | С указанием оптической и физической длины ВОК между смежными муфтами |
| 14 | Ведомость проложенных строительных длин ВОК. |  |  |  |
| 15 | Откорректированные после прокладки и монтажа кабеля рабочие чертежи проектной документации, уличные чертежи и планшеты. |  |  | (чертежи кабельных переходов через автомобильные и железные дороги подшиваются сразу за соответствующим планшетом). |
| 16 | Картограммы глубины залегания кабеля и сигнально-предупредительной ленты по участкам. |  |  |  |

| Составил: | (должность) | (Фамилия И.О.) | (подпись) | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ВОЛП ______(индекс)________

Строительно-монтажная организация - генподрядчик: __________________

ПАСПОРТ ТРАССЫ

магистральной (внутризоновой) кабельной линии связи

на участке ОП «А» - ОП «Б»

магистрали ____(индекс)_____

Марка кабеля - _________________________________.

Длина трассы -__________________________________ км.

Длина кабеля (всего) __________________ км; в том числе:

в грунте _____________________________ км;

в канализации ________________________ км;

под водой ____________________________ км.

Год прокладки кабеля - ________

Паспорт составлен - _____(дата)_______

Ответственный представитель генподрядчика:

| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ответственный исполнитель:

| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Объект: _____(номер заказа)_____

Подрядчик: ____(наименование организации)_____________

ВОЛП ______(индекс)________

Скелетная схема ВОЛП и основные данные цепей кабеля.

Конструктивные и технические данные оптического кабеля

1. А-Дв2Y 1x20 Е9/125 0,36Р 3,5 0,22 H18(R-1,7)

ВОК второго типа; центральномодульной конструкции содержит 20 ОВ. Изготовитель «Siemens»

OB одномодовое коэффициент преломления – 1,4675; километрическое затухание при измерении на длине волны =1,55 не более 0,24 dB. Изготовитель «Siecor»

|  | 1. Оптичекие волокна (ОВ) 2. Гидрофобный заполнитель 3. Двухслойная полиамидная оболочка центрального модуля 4. 12 стальных проволок бронепокрова 5. Гидрофобный заполнитель 6. Внешняя полиэтиленовая оболочка |
| --- | --- |

2. A-Дf(ZN)(SR)2Y3x6 E9/125 0,36 F3,5+0,22H18 1x2 Е9/125 0,36 F3,5+0,22 Н18

ВОК четвёртого типа многомодульной конструкции, содержит 20 ОВ. Изготовитель «Siemens»

ОВ одномодовое; коэффициент преломления – 1,4675; километрическое затухание при измерении на длине волны =1,55 не более 0,24 dB. Изготовитель «Siecor»

|  | 1. Диэлектрический центральный силовой элемент 2. Трубка модуля с ОВ 3. Кордель без ОВ 4. Гидрофобный заполнитель 5. Слой армирующих нитей 6. Стальная гофрированная лента 7. Внешняя полиэтиленовая оболочка |
| --- | --- |

| Составили | Должность | Фамилия И.О | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представители Московской зоны |  |  |  |  |
| Представители Отделения №7 |  |  |  |  |

ВОЛП ______(индекс)________

Схема размещения строительных длин и смонтированных муфт на участках регенерации между оконечными пунктами ВОЛП.

Участок ______

ВОК производства "Siemens" марка A-DB2Y 1X14 Е9/125 0,36F 3,5 0,22 h 18 (R 1,7)

Общая длина кабеля на участке ОП «А» - НРП 1 / 1 - ОП "Б" = 183507,0 м

| Составил: | (должность) | (Фамилия И.О.) | (подпись) | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Форма ВОЛС-ПТ-5

ВОЛП ______(индекс)________

Участок регенерации НРП... - НРП...

Скелетная схема

размещения строительных длин кабеля и смонтированных муфт на участке регенерации.

Образец на телефонную канализацию.

Примечание: На каждый колодец с муфтой к типовому накиду прибавляется длина колец.

Пункт.....

ЛАЦ

Ряд ......

Место......

Образец на грунт.

Примечание: На каждой муфте с обоих сторон выделяется плюсом длина кабеля в кольцах.

Пункт......

ЛАЦ.......

Ряд........

Место......

= = = = - пигтейли

- кассеты

Внимание! На этих схемах наносится только физическая нарастающая длина по БОК:

| Составил: | (должность) | (Фамилия И.О.) | (подпись) | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Форма ВОЛС-ПТ-6

ВОЛП ______(индекс)________

Участок ________

Схема распределения ОВ на кассете разветвительной муфты №....

| Составил: | (должность) | (Фамилия И.О.) | (подпись) | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ФормаВОЛС-ПТ-7

ВОЛП ______(индекс)________

Участок ________

Схема расшивки кабеля на оптических стойках в пунктах.

| Составил: | (должность) | (Фамилия И.О.) | (подпись) | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Форма ВОЛС-ПТ-8

ВОЛП ______(индекс)________

Участок _______________

Схема расшивки кабеля на оптических стойках на участке.

| Составил: | (должность) | (Фамилия И.О.) | (подпись) | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Форма ВОЛС-ПТ-9

ВОЛП ______(индекс)________

Объект: _________

План ввода кабелей в ОП -......

| Составил: | (должность) | (Фамилия И.О.) | (подпись) | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Форма ВОЛС-ПТ-10

ВОЛП ______(индекс)________

Объект: _________

Схема заземления бронепокровов ВОК в шахте ОП ......

| Составил: | (должность) | (Фамилия И.О.) | (подпись) | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Форма ВОЛС-ПТ-11

ВОЛП ______(индекс)________

Объект: _________

План ввода кабелей в НРП - .... с привязкой контуров заземлений.

| Составил: | (должность) | (Фамилия И.О.) | (подпись) | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Форма ВОЛС-ПТ-12

ВОЛП ______(индекс)________

Объект: _________

План размещения оборудования и стоек в НРП ......

| Составил: | (должность) | (Фамилия И.О.) | (подпись) | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Форма ВОЛС-ПТ-13

ВОЛП ______(индекс)________

Участок НРП1 - ТРП1

Монтажная схема участка регенерации.

На схеме указывается:

а) цифры сверху - оптические длины, измеренные рефлектометром по ОВ;

6) цифры снизу - ближайшие к муфтам метки па концах строительных длин и расчетное расстояния между муфтами в метрах.

Измерительное оборудование ……….….. (наименование, тип, зав номер) …………………….

…………………………………………………………………………………………………………

От п. 1 до муфты номер 13 проложен кабель типа 4 (20 волокон).

От муфты номер 13 до Трп 1 проложен кабель типа 2 (20 волокон).

Муфты номер 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 смонтированы с выводом КИП.

| Подписали | Должность | Фамилия И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представители строительно-монтажной организации |  |  |  |  |
| Представители технадзора Отделения №7 |  |  |  |  |

ФормаВОЛС-ПТ-14

ВОЛП ______(индекс)________

Участок .... - ....

Ведомость проложенных строительных длин ВОК.

Строительно-монтажная организация ...............................................................................................

Завод-изготовитель кабеля .................................................................................................................

Марка проложенного кабеля:

1) от НРП-1 до М13 (тип - 4) ....................................... (марка)……….............................................

2)от М13 до ТРП1 (тип - 2) .......................................... (марка)……….............................................

| Номер барабана | Номер строительной длины | Номера смежных муфт | Длина кабеля полученная (м) | Длина кабеля проложенная (м) | Остаток кабеля после прокладки (м) | Дата прокладки | Тип ВОК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Подписали | Должность | Фамилия И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представители строительно-монтажной организации |  |  |  |  |
| Представители технадзора |  |  |  |  |

ВОЛП ______(индекс)________

Участок НРП1 - ТРП1

Рабочие чертежи

Форма ВОЛС-ПТ-16

ВОЛП ______(индекс)________

Участок _________

Картограмма глубины залегания кабеля и сигнально-предупредительной ленты.

| Подписали | Должность | Фамилия И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представители строительно-монтажной организации |  |  |  |  |
| Представители технадзора |  |  |  |  |

ПАСПОРТ ТРАССЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ВОЛП ______(индекс)________

Паспорт трассы электрический.

Опись документов.

|  | Наименование документа | Кол-во листов | Номера страниц | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Титульный лист электрического паспорта трассы. |  |  |  |
| 3 | Технические данные и особенности конструкции проложенного ВОК. |  |  | С эскизом поперечного сечения. |
| 4 | Схема размещения на магистрали строительных длин кабеля и смонтированных муфт. |  |  |  |
| 5 | Протоколы монтажа муфт. |  |  |  |
| 6 | Протоколы монтажа оптических кроссов |  |  | Затухание на сростках ОВ оценивается только по сварочному устройству. |
| 7 | Рефлектограммы двусторонних измерений затухания ОВ на смонтированных участках регенерации. |  |  | Представляются в ксерокопиях на отдельных листах. |
| 8 | Протоколы измерений затухания ОВ смонтированного кабеля на участках регенерации. |  |  | Измерения производятся оптическим генератором и приёмником или рефлектометром. |
| 9 | Протоколы измерения сопротивления изоляции внешней полиэтиленовой оболочки ВОК (бронепокровы - «земля») на смонтированных участках регенерации. |  |  |  |
| 10 | Протоколы измерения переходного сопротивления грозозащитных тросов по отношению к «земле». |  |  |  |

| Составил: | (должность) | (Фамилия И.О.) | (подпись) | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ВОЛП ______(индекс)________

Строительно-монтажная организация - генподрядчик: _____________________

ПАСПОРТ ТРАССЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

магистральной (внутризоновой) кабельной линии связи

на участке ОП «А» - ОП «Б»

магистрали ____(индекс)____

Марка кабеля - ________________________________

Длина трассы - _____________________________ км.

Длина кабеля (всего) _____________ км; в том числе

в грунте ________________________ км;

в канализации ___________________ км;

под водой _______________________ км.

Год прокладки кабеля - ______________

Паспорт составлен - _________(дата)____

Ответственный представитель генподрядчика:

| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ответственный исполнитель:

| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Объект: _____(номер заказа)_____

Подрядчик: ____(наименование организации)_____________

Форма BOЛC-ПТЭ-3

ВОЛП ______(индекс)________

Технические данные и особенности конструкции проложенного ВОК.

Волоконно-оптический кабель ДПС производства ЗАО «Севкабель-Оптик».

Эскиз поперечного сечения кабеля.

Рекомендуемые условия прокладки

* В грунтах всех групп при прокладке в открытую траншею

* В кабельной канализации, трубах, коллекторах при наличии особо высоких требовании по механической устойчивости

Основные параметры и особенности конструкции

* Оптическая скрутка 6-ти элементная с центральным силовым элементом (ЦОЭ) диаметром 2 мм

* Коэффициент затихания, менее

- 0,25 дБ/км на длине волны 1,55 мкм

- 0,4 дБ/км на длине волны 1,3 мкм (для одномодовых волокон)

- 0,7 дБ/км на длине волны 1,3 мкм (для многомодовых волокон)

* Растягивающее усилие - 7 кН

* Температурный диапазон - -40 °С..50 °С

* Вес, не более - 650 кг/км

* Внешний диаметр - 16мм

* Соотношение оптических модулей и корделей в скрутке в зависимости от количества оптических волокон

* Максимальное количество оптических волокон – 36

| Составил: | (должность) | (Фамилия И.О.) | (подпись) | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Форма ВОЛС-ПТЭ-4

ВОЛП ______(индекс)________

Участок регенерации НРП... - НРП...

Схема размещения строительных длин кабеля и смонтированных муфт на участке регенерации.

| Составил: | (должность) | (Фамилия И.О.) | (подпись) | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Форма ВОЛС-ПТЭ-4

ВОЛП ______(индекс)________

Участок регенерации ОП-1 - НРП-1/1

Протокол монтажа муфты №______

Строительно-монтажная организация _______________________________________________

Сварочное устройство (тип, зав №) _________________________________________________

Рефлектометр (тип, зав. №) ________________________________________________________

Установочные параметры рефлектометра: показатель преломления _____________________;

длина волны - ____________; длительность импульса - ___________; диапазон - ___________

Оптическое расстояние до смежной муфты № ____ составляет _________ м.

| № ОВ | Затухание на сростках по сварочному устройству | Затухание на сростках по рефлектометру | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | А-В | В-А | Среднее |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Метровые mcikii на оболочке ОК

| Подписали | Должность | Фамилия И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представители строительно-монтажной организации |  |  |  |  |
| Представители технадзора |  |  |  |  |

Форма ВОЛС-ПТЭ-6

ВОЛП ______(индекс)________

Участок регенерации ОП-1 - НРП-1/1

Объект НРП 1/1

Протокол монтажа оптического кросса.

Строительно-монтажная организация _______________________________________________

Наименование (номер) кросса______________________________________________________

Сварочное устройство (тин, №) ____________________________________________________

| № ОВ | Цвет ОВ | Затухание на сростках по сварочному устройству (дБ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 -е сращивание | 2-е сращивание | 3-е сращивание | 4-е сращивание |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |

| Подписали | Должность | Фамилия И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представители строительно-монтажной организации |  |  |  |  |
| Представители технадзора |  |  |  |  |

Форма ВОЛС-ПТЭ-7

ВОЛП ______(индекс)________

Участок регенерации ОП-1 - НРП-1/1

Рефлектограмма

ОВ № _______ (цвет) на смонтированном участке регенерации.

Строительно-монтажная организация _______________________________________________

Рефлектометр (тип, зав. №) _______________________________________________________

Направление А-Б

| Подписали | Должность | Фамилия И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представители строительно-монтажной организации |  |  |  |  |
| Представители технадзора |  |  |  |  |

Форма ВОЛС-ПТЭ-8

ВОЛП ______(индекс)________

Участок регенерации:____

ПРОТОКОЛ

измерения затухания ОБ смонтированного кабеля на участке регенерации.

Строительно-монтажная организация _______________________________________________

Рефлектометр (марка и зав. номер)__________________________________________________

Установочные параметры: диапазон - _______________; длина волны - __________________;

показатель преломления ______________; длительность импульса - _____________________;

| № ОВ | Цвет | Затухание суммарное на участке (дБ) | Затухание километрическое (дБ/км) | Оптическая длина ОВ (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-Б | Б-А | А-Б | Б-А |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |

| Подписали | Должность | Фамилия И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представители строительно-монтажной организации |  |  |  |  |
| Представители технадзора |  |  |  |  |

Форма ВОЛС-ПТЭ-9

ВОЛП ______(индекс)________

Участок регенерации:____

Протокол

измерения сопротивления изоляции внешней полиэтиленовой оболочки ВОК (бронепокровы - «земля») на смонтированном участке регенерации.

Строительно-монтажная организация _______________________________________________

Измерительное оборудование ______________________________________________________

| № п/п | Участок ВОЛП | Физическая длина ВОК на участке (км) | Сопротивление изоляции шланга (кОм) | Километрическое сопр. изоляции шланга (кОм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Подписали | Должность | Фамилия И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представители строительно-монтажной организации |  |  |  |  |
| Представители технадзора |  |  |  |  |

Форма ВОЛС-ПТЭ-10

ВОЛП ______(индекс)________

Участок регенерации ____-____

Протокол

измерения переходного сопротивления грозозащитных тросов по отношению к «земле».

Строительно-монтажная организация _______________________________________________

Измерительное оборудование ______________________________________________________

| № п/п | Участок ВОЛП | Физическая длина грозозащитного троса (км) | Сопротивление заземления (Ом) | Переходное сопротивление (Ом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Подписали | Должность | Фамилия И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представители строительно-монтажной организации |  |  |  |  |
| Представители технадзора |  |  |  |  |

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ВОЛП ______(индекс)________

Рабочая документация.

Опись документов.

|  | Наименование документ | Кол-во листов | Номера страниц | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Титульный лист рабочей документации. |  |  |  |
| 3 | Заводские паспорта строительных длин ВОК |  |  |  |
| 4 | Протоколы входного контроля строительных длин ВОК. |  |  | На кабельных барабанах. |
| 5 | Отчёт по прокладке кабеля. |  |  |  |
| 6 | Протоколы измерения затухания строительных длин кабеля после прокладки. |  |  |  |
| 7 | Заводские паспорта оконечного оборудования. |  |  |  |
| 8 | Акты на скрытые работы. |  |  |  |
| 9 | Перечень внесённых изменений, отступлений от проектных решений и согласования к ним. |  |  |  |
| 10 | Справки и реестр от землепользователей, лесхозов, комитетов по охране природы, госсанэпидемнадзора и других инстанций о выполнении их требований. |  |  |  |

| Составил: | (должность) | (Фамилия И.О.) | (подпись) | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ВОЛП ______(индекс)________

Строительно-монтажная организация - генподрядчик ______________________

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

магистральной (внутризоновой) кабельной линии связи

на участке ______ - ______ «Б»

магистрали ____(индекс)____

Марка кабеля - _____________________________

Длина трассы -_____________________________ км.

Длина кабеля (всего) _____________ км; в том числе

в грунте ________________________ км;

в канализации ___________________ км;

под водой ______________________ км.

Год прокладки кабеля - ______________

паспорт составлен - _________(дата)___________

Ответственный представитель генподрядчика:

| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ответственный исполнитель:

| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Объект: _____(номер заказа)_____

Подрядчик: ____(наименование организации)_____________

Заводские паспорта строительных длин ВОК.

Форма ВОЛС-РД-4

ВОЛП ______(индекс)________

Участок ОП-1 – ТрП-1.

Протокол №......

входного контроля строительной длины ВОК

Марка кабеля ____________________________________________ Тип кабеля _____________

Кабельный барабан № ____________ Кабель №_____

Физическая длина кабеля на барабане ____________ метров

Измерительное оборудование: ________ (тип. марка рефлектометра , зав №)_____________

Установочные данные: длина волны - ____________; показатель преломления - ___________

| № ОВ | Цвет модуля | Цвет ОВ | Коэфф. затухания (дБ/км) | Оптическая длина (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А-Б | Б-А |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |

Средняя оптическая длина кабеля по ОВ ____________ м

| Подписали | Должность | Фамилия И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представители строительно-монтажной организации |  |  |  |  |
| Представители технадзора |  |  |  |  |

Форма ВОЛС-РД-5

ВОЛП ______(индекс)________

Участок НРП1-ТРП1

Отчёт по прокладке кабеля.

Строительно-монтажная организация _______________________________________________

Завод-изготовитель кабеля_________________________________________________________

Марка проложенного кабеля:

1) от НРП-1 до М13 (тип-4) ........................................(марка)...........................................................

2) от М13 до ТРП1 (тип-2) ……….............................(марка)............................................................

| Номер барабан а | Номер строительной длины | Номера смежных муфт | Длина кабеля полученная (м) | Длина кабеля проложенная (м) | Остаток кабеля после прокладки (м) | Дата прокладки | Тип ВОК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Подписали | Должность | Фамилия И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представители строительно-монтажной организации |  |  |  |  |
| Представители технадзора |  |  |  |  |

Форма ВОЛС-РД-6

ВОЛП ______(индекс)________

Участок НРП1-ТРП1

Протокол

измерения затухания ОВ строительной длины кабеля после прокладки.

Строительно-монтажная организация _______________________________________________

Кабель проложен между муфтами № ___ и № ___.

Марка кабеля ________________________ Тип кабеля ____

Кабельный барабан № ________________ Кабель № _____

Физическая длина кабеля ____________ метров

Измерительное оборудование: ____(тип, марка рефлектометра)_________Зав. №____

Установочные данные: длина волны - ____________ ; показатель преломления - ___________

| № ОВ | Цвет модуля | Цвет ОВ | Коэфф. затухания (дБ/км) | Оптическая длина (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А-Б | Б-А |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| И |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |

Примечание: проверка ВОК после прокладки допускается производить с одного конца кабеля

| Подписали | Должность | Фамилия И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представители строительно-монтажной организации |  |  |  |  |
| Представители технадзора |  |  |  |  |

ВОЛП ______(индекс)________

Участок НРП1-ТРП1

Заводской паспорт оконечного оборудования

Форма ВОЛС-РД-8/1

ВОЛП ______(индекс)________

Участок НРП1-ТРП1

Участок трассы находится между населёнными пунктами (пикетами) ____________________

Строительно-монтажная организация _______________________________________________

Акт

на скрытые работы по прокладке кабелей связи и защитных средств.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель технического надзора заказчика

________________________________________________________________________________

и представитель _________________________________________________________________

(наименование строительно-монтажной организации)

произвели освидетельствование выполненных работ по прокладке кабелей и защитных проводов и установили:

1. Проложен кабель марки _______________________________________ производства завода

_____________ от _____ до ________ протяженностью ________ км и марка ______________

от ___ до _______ протяженностью ____________ км, а всего _______ км

2. Способ прокладки ______________________________________________________________

(кабелеукладчиком, вручную)

3. Глубина прокладки по проекту ______________ м., фактически не менее _____________ м.

4. Перекрытие концов на стыки строительных длин _____. м.

5. Выполнены переходы через грунтовые дороги _____ м.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(указать способ прокладки кабеля на переходе: кабелеукладчиком, вручную, количество труб и т. п. по каждому переходу)

6. Выполнены переходы через малые реки и ручьи ____________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

7. Произведена защита кабеля кирпичом (железобетонными плитами) на участке _________ общей протяженностью .________ м.

8. Выполнены работы по устройству постели (из привозного песка, мягкого грунта) на участке ________ в объеме _________

| Подписали | Должность | Фамилия И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представители строительно-монтажной организации |  |  |  |  |
| Представители технадзора |  |  |  |  |

Форма ВОЛС-РД-8/2

ВОЛП ______(индекс)________

Участок НРП1-ТРП1

Участок трассы находится между: __________________________________________________

Строительно-монтажная организация _______________________________________________

Акт

на скрытые работы по строительству кабельной канализации.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель технического надзора заказчика _______________ и представители

________________________________________________________________________________

(наименование строительно-монтажной организации)

произвели освидетельствование работ по прокладке (докладке) трубопроводов кабельной канализации согласно рабочим чертежам

NN = __________ по ул. __________ от колодца N = ______________

(дом N = _____ ) до колодца N = _____ (дом N = ______ ) и установили:

1. Общие данные

| Участок между колодцами NN = | Длина пролета м | Характеристика труб | Количество каналов | Количество стыков | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | материал | длина м | внутренний диаметр, мм |  |  |  |

2. Способ соединения стыков труб __________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Глубина заложения подойти блока ________________________________________________

4. Промежутки между трубами засыпаны ____________________________________________

| Подписали | Должность | Фамилия И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представители строительно-монтажной организации |  |  |  |  |
| Представители технадзора |  |  |  |  |

Форма ВОЛС-РД-8/3

ВОЛП ______(индекс)________

Участок НРП1-ТРП1

Участок трассы находится: ________________________________________________________

Строительно-монтажная организация _______________________________________________

Акт

на скрытые работы по устройству кабельных переходов на пересечении с автомобильной (или железной) дорогой.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика ___________________________________

_______________________________________________________ и представитель подрядчика

_________________________________ произвели освидетельствование работ по устройству переходов и установили:

1. Обще данные

| Место перехода, номер чертежа | Пересекаемое сооружение | Характеристика труб | Способ исполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | материал | диаметр | длина | число каналов |  |  |

2. Проверка проходимости каналов _________________________________________________

3. Покрытие труб битумной массе на пересечениях электрифицированных дорог

________________________________________________________________________________

4. Способ заделки стыков труб _____________________________________________________

5. Заделка концов труб ____________________________________________________________

6. Установка столбиков около конца труб ____________________________________________

7. Восстановление откосов, кюветов ________________________________________________

________________________________________________________________________________

8. ______________________________________________________________________________

9. ______________________________________________________________________________

Работы выполнены в соответствии с рабочей документацией проекта и действующими правилами _________________________________________________________________________

Оценка выполненных работ (__________________)

| Подписали | Должность | Фамилия И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представители строительно-монтажной организации |  |  |  |  |
| Представители технадзора |  |  |  |  |

Кабельный переход через ж.д. на участке

НУП-N ____ ____ НУП-N ____ ____ км + ____ м

Форма ВОЛС-РД-8/4

ВОЛП ______(индекс)________

Участок НРП1-ТРП1

Объект – НРП1

Строительно-монтажная организация _______________________________________________

Акт

на скрытые работы по строительству НРП.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель технического надзора заказчика ________________

и представитель _________________________________________________________________

(наименование строительно-монтажной организации)

произвели освидетельствование выполненных работ по строительству НРП N= ______ на участке трассы и установили:

1. Место установки НРП соответствует рабочим чертежам проекта ______________________

2. Основание под цистерну (контейнер, корпус) выполнено из __________________________

3. Анкеровка цистерны выполнена посредством анкеров и тяжей из _____________________

4. Гидроизоляция (противокоррозионное покрытие) повреждений не имеет.

5. Анкеры, тяжи, хомуты, закладные детали защищены от коррозии

________________________________________________________________________________

(указать способу)

6. ______________________________________________________________________________

7. ______________________________________________________________________________

8. ______________________________________________________________________________

Все работы выполнены в соответствии с рабочей докумеитацией и действующими правилами.

| Подписали | Должность | Фамилия И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представители строительно-монтажной организации |  |  |  |  |
| Представители технадзора |  |  |  |  |

Форма ВОЛС-РД-8/5

ВОЛП ______(индекс)________

Участок НРП1-ТРП1

Объект – НРП1

Строительно-монтажная организация _______________________________________________

Акт

на скрытые работы по устройству заземлений.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель технического надзора заказчика ________________

и представитель _________________________________________________________________

(наименование строитель но-монтажной организации)

произвели освидетельствование выполненных работ по устройству заземлений и установили:

1. Общие данные

| N= пп | Характеристика | Назначение заземления |
| --- | --- | --- |
|  |  | рабочее | защитное | линейно-защитное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Материал электродов |  |  |  |
| 2 | Количество электродов, шт. |  |  |  |
| 3 | Длина электродов, м |  |  |  |
| 4 | Материал шин |  |  |  |
| 5 | Длина шин, м |  |  |  |
| 6 | Марки соединительного кабеля (провода) |  |  |  |
| 7 | Длина соединительного кабеля, м |  |  |  |
| 8 | Глубина забивки электродов, м |  |  |  |
| 9 | Глубина прокладки шин, м |  |  |  |
| 10 | Способ соединения электродов |  |  |  |
| 11 | Дата устройства заземления |  |  |  |

| Подписали | Должность | Фамилия И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представители строительно-монтажной организации |  |  |  |  |
| Представители технадзора |  |  |  |  |

Форма ВОЛС-РД-9

ВОЛП ______(индекс)________

Участок НРП1-ТРП1

Объект – НРП1

Строительно-монтажная организация _______________________________________________

Перечень

внесённых в проект изменений, отступлений от проектных решений и согласований к ним.

| Дата внесения изменения | Причина изменения проектного решения | Регенерационный участок и номера планшетов, на которых имеются изменения | Подпись лица, внесшего изменения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: В настоящем документе регистрируются лишь те изменения, которые произошли на кабеле, например: вставки, выноски, бандажи и т.д. с данными о ликвидации ненужных листов.

| Составил: | (должность) | (Фамилия И.О.) | (подпись) | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Форма ВОЛС-РД-10

ВОЛП ______(индекс)________

Участок НРП1-ТРП1

Справка о принятии на учёт инженерных коммуникаций.

Трасса кабеля ................................. (наименование, месторасположение) .....................................

по проекту, разработанному ….......................... (название организации) …...................................

(заказ № ..........), и зарегистрированному в отделе по делам строительства и архитектуры, проверена по данным чертежей исполнительной документации.

Замечания: ……………………...........................................................................................................

……………………...............................................................................................................................

……………………...............................................................................................................................

……………………...............................................................................................................................

«Трасса кабеля принята на учёт»

Начальник производственной группы отдела по делам строительства и архитектуры

......(наименование органа местной власти)…

……….....................(подпись)………..................

……....................(Фамилия И.О.) ........................

...................................(Дата)..................................

Содержание

Паспорт трассы

I .Опись документов

2. Титульный лист паспорта трассы

3. Скелетная схема ВОЛП и основные данные цепей кабеля

4.Схема размещения строительных длин и смонтированных муфт между оконечными пунктами ВОЛП

5.Скелетные схемы размещения строительных длин и смонтированных муфт на участках регенерации

6. Схемы распределения ОВ на кассетах разветвительных муфт

7. Схемы расшивки кабеля на оптических стойках в пунктах

8. Схемы расшивки кабеля на оптических стойках на участках

9. Планы ввода кабелей в OП

10. Схема заземления бронепокровов ВОК в шахтах ОП

11. Планы ввода кабелей в НРП с привязкой контуров заземлений

12. Планы размещения оборудования и стоек аппаратуры в пунктах

13. Монтажные схемы участков регенерации

14. Ведомость проложенных строительных длин ВОК

15. Откорректированные после прокладки кабеля рабочие чертежи проектной документации, уличные чертежи и планшеты

16. Картограммы глубины залегания кабеля и сигнально-предупредительной ленты по участкам

Паспорт трассы электрический.

1. Опись документов

2. Титульный лист электрического паспорта трассы

3. Технические данные и особенности конструкции проложенного ВОК (с эскизом поперечного сечения)

4. Схема размещения на магистрали строительных длин кабеля и смонтированных муфт

5. Протоколы монтажа муфт

6. Протоколы монтажа оптических кроссов

7. Рефлектограммы двусторонних измерений затухания ОВ на смонтированных участках регенерации

8. Протоколы измерений затухания ОВ смонтированного кабеля на участках регенерации

9. Протоколы измерения сопротивления изоляции внешней полиэтиленовой оболочки ВОК (бронепокровы-«земля») на смонтированных участках регенерации

10. Протоколы измерения переходного сопротивления грозозащитных тросов отношению к «земле»

Рабочая документация

1. Опись документов

2. Титульный лист рабочей документацией

3. Заводские паспорта строительных длин ВОК

4. Протоколы входного контроля строительных длин ВОК

5. Отчет по прокладке ВОК

6. Протоколы измерения затухания строительных длин кабеля после прокладки

7. Заводские паспорта оконечного оборудования

8. Акты на скрытые работы

9. Перечень внесенных изменений, отступлений от проектных решений и согласования к ним

10. Справки и реестр от землепользователей, лесхозов, комитетов по охране природы, госсанэпидемнадзора и других инстанций о выполнении их требований