МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИИ

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ОТРАСЛИ

КОМПЛЕКС АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ

МОНИТОРИНГА СЕТИ ОКС7

Общие технические требования

РД 45.231 -2002

Дата введения 2002-12-01

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН ЗАО Научно-технический центр «КОМСЕТ».

ВНЕСЕН Департаментом электросвязи Министерства Российской Федерации по связи и информатизации.

2. УТВЕРЖДЕН Министерством Российской Федерации по связи и информатизации.

3. ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Минсвязи России от 27.06.2002г. №67

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий руководящий документ предназначен для руководства при проведении сертификационных испытаний комплексов аппаратно-программных средств для мониторинга сети ОКС 7 ВСС России.

Руководящий документ устанавливает функции и характеристики системы, определяющие условия функционирования на ВСС России, а также общие технические требования, принятые на ВСС России, выполнение которых необходимо для применения систем данного типа. При этом не регламентируются способы технической реализации указанных требований.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- «Программу и методику тестирования услуг ЦСИО при взаимодействии абонентов ЦСИО», утвержденной Госкомсвязи России 03.10.97

- «Технические спецификации протокола INAP системы сигнализации ОКС №7 для сети связи России (INAP-R), утвержденным Минсвязи РФ 07.03.97

- РД 45.217-2001.Технические спецификации ОКС 7, утвержденные Минсвязи РФ 26.03.2001.

- Рекомендации МСЭ-Т серии М.3000

- ГОСТ 12969-67 Таблички для машин и приборов. Технические требования.

- ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры

- ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

- ГОСТ 25861-83 Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по электрической и механической безопасности и методы испытаний.

- ГОСТ 21552-84 Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения.

- ГОСТ Р 50839-2000 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р 51317.4.2-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р 51317.4.3-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р 51317.4.4-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р 51317.4.5-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р 51317.4.11-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний.

3. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АПСМ - аппаратно-программные средства мониторинга

TMN - сеть управления телекоммуникациями

ОКС7 - общий канал сигнализации № 7

Рабочее место пользователя - рабочая станция, предназначенная для предоставления информации пользователю комплекса АПСМ

Рабочее место администратора - рабочая станция, предназначенная для администрирования комплекса АПСМ

МРК - межрегиональная компания

ПО - программное обеспечение

«Подозрительная» сигнальная нагрузка - сигнальная нагрузка, обладающая признаками, отличающими ее от сигнальной нагрузки, передача которой регламентирована на соответствующих сигнальных каналах какими-либо документами операторов ВСС (технические условия на подключения, договора и т.д.) Перечень отличительных признаков определяется Операторами.

4. НАЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ МОНИТОРИНГА СЕТИ ОКС 7

Комплекс АПСМ сети ОКС 7 предназначен для мониторинга функционирования сети ОКС 7. Комплекс аппаратно-программных средств мониторинга сети ОКС7 позволяет осуществлять контроль функционирования сети ОКС7 независимо от типов коммутационного оборудования и версий поставляемого программного обеспечения пунктов сигнализации установленных на сети ОКС7. Комплекс АПСМ сети ОКС 7 подключается к сигнальным каналам, не оказывая влияния на контролируемую сеть ОКС7. Комплекс АПСМ осуществляет сбор информации передаваемой по сигнальным каналам, и обеспечивает централизованную сетевую обработку данной информации. Комплекс АПСМ сети ОКС 7 предназначен для сбора, обработки и хранения информации о функционировании сети сигнализации №7 ВСС России с целью организации контроля состояния сети, оперативного определения качества функционирования, оказания информационной поддержки службам технического обслуживания и эксплуатации операторов.

5. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКСУ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ

5.1 Требования к производительности комплекса аппаратно-программных средств мониторинга сети ОКС 7

Комплекс АПСМ сети ОКС 7 должен обеспечивать подключение до 200 наблюдаемых объектов, а на каждом объекте до 256 сигнальных каналов.

Комплекс АПСМ сети ОКС 7 должен позволять подключать до 20 рабочих мест пользователей, обеспечивая им одновременную работу.

Должна обеспечиваться возможность расширения количества подключаемых объектов и рабочих мест пользователей.

Комплекс АПСМ сети ОКС 7 должен обеспечивать сбор информации по запросам, по событиям и по расписанию.

5.2 Общие функциональные требования к комплексу аппаратно-программных средств мониторинга сети ОКС 7

Комплекс АПСМ сети ОКС 7 должен быть построен с учетом стандартов TMN (рекомендации серии М.3000). В комплекс АПСМ сети ОКС 7 должны быть заложены возможности дальнейшего развития в направлении мониторинга сети коммутации каналов, интеллектуальной сети и сети подвижной связи с помощью анализа сигнальной информации.

Комплекс АПСМ сети ОКС 7 должен обеспечивать подключение к сигнальным каналам и анализ протоколов в соответствии с российскими спецификациями ОКС 7.

- «Технические спецификации на подсистему передачи сообщений (МТР) для национальной сети России», утвержденные Министерством связи РФ 1994 г

- «Технические спецификации на подсистему пользователя ЦСИС (ISUP) для национальной сети России», утвержденные Министерством связи РФ 1994 г.

- «Технические спецификации на тестовые процедуры на подсистему управления соединениями сигнализации (SCCP) для национальной сети России», утвержденные Министерством связи РФ 1994 г.

- «Технические спецификации на подсистему возможностей транзакции (ТС) для национальной сети России», утвержденные Министерством связи РФ 1994.

- «Технические спецификации протокола INAP системы сигнализации ОКС №7 для сети связи России (INAP-R), утвержденные Министерством связи РФ 07.03.97.

- РД 45.217-2001.Технические спецификации ОКС 7 «Технические спецификации на подсистему пользователя ЦСИС (ISUP) для национальной сети России (ISUP-R-2000)», утвержденные Министерством Российской Федерации по связи и информатизации 26.03.2001;

- РД 45.217-2001.Технические спецификации ОКС 7 «Технические спецификации на подсистему передачи сообщений (МТР) для национальной сети России (МТР-2000), утвержденные Министерством Российской Федерации по связи и информатизации 26.03.2001;

- РД 45.217-2001.Технические спецификации ОКС 7. Технические спецификации на подсистему управления соединением сигнализации (SCCP) для национальной сети России (SCCP-2000), утвержденные Министерством Российской Федерации по связи и информатизации 26.03.2001;

- РД 45.217-2001.Технические спецификации ОКС 7. Технические спецификации на подсистему возможностей транзакций (ТС) для национальной сети России (ТС-2000), утвержденные Министерством Российской Федерации по связи и информатизации 26.03.2001.

Кроме того, должна осуществляться обработка протокола MAP в соответствии с международными спецификациями GSM 09.02, а также анализ протоколов ОКС7 (МТР, ISUP, SCCP, TCAP) в соответствии с международными спецификациями МСЭ-Т серии Q.

Комплекс АПСМ должен обеспечивать одновременный мониторинг сетей сигнализации № 7, функционирующих в разных индикаторах сети сигнализации.

Комплекс АПСМ сети ОКС 7 должен обеспечивать реализацию следующих функций:

- описание конфигурации:

- мониторинг рабочих характеристик;

- мониторинг неисправностей;

- мониторинг «подозрительной» сигнальной нагрузки;

- регистрацию административно-технических мероприятий.

Неотъемлемой частью комплекса АПСМ должны являться вспомогательные функции, включающие в себя функции управления безопасностью и администрирования системы.

Функция описания конфигурации обеспечивает ввод и хранение информации, касающейся:

- наименования операторов, осуществляющих эксплуатацию пунктов сигнализации;

- типов пунктов сигнализации;

- функций сетевого элемента, в котором реализован пункт сигнализации;

- версий программного обеспечения пункта сигнализации;

- версий программного обеспечения ОКС 7;

- «Черные» списки пунктов сигнализации, операторов и абонентов, которым не разрешен выход на сеть ОКС 7 через соответствующий пункт сигнализации;

- результатов и дат тестирования пункта сигнализации;

- дат подключения канала сигнализации к сети;

- контактных телефонов технического персонала пунктов сигнализации, ответственных за их эксплуатацию;

- технических условий на подключение пунктов сигнализации к сети ОКС 7;

- библиотеки пунктов сигнализации.

Функция мониторинга рабочих характеристик должна включать в себя:

- возможность просмотра трассировок с применением различных фильтров;

- сбор, обработку и хранение статистических показателей в соответствии с рекомендациями МСЭ-Т (серии Q.752);

- сбор, обработку и хранения результатов тестирования.

Функция мониторинга неисправностей должна включать в себя:

- отображение неисправностей элементов сети сигнализации;

- превышение пороговых значений критериев качества функционирования каналов сигнализации (по статистическим данным), приводящим к отказу или значительному ухудшению качества работы.

Функция мониторинга «подозрительной» сигнальной нагрузки должна выполняться в соответствии с:

- «черным» списком, определяющим перечень пунктов сигнализации, операторов или абонентов сигнальная нагрузка, от которых запрещена для передачи через соответствующий элемент сети сигнализации;

- временными параметрами, заданными оператором (окна активности, вызовы малой длительности);

- подсистемой пользователя, использование которой не предусмотрено техническими условиями на подключение к сети ОКС 7;

- в соответствии с версией ОКС7, использование которой не предусмотрено техническими условиями на подключение к сети ОКС7

Функция регистрации административно-технических мероприятий должна позволять вводить и хранить информацию о продолжительности мероприятий техобслуживания, подключении новых сигнальных каналов, смены версий и т.д.

Функция управления безопасностью предназначена для контроля доступа к комплексу АПСМ.

Функция администрирования и обслуживания системы предназначена для настройки, контроля функционирования и обслуживания комплекса АПСМ, а также организации системы архивирования информации.

5.3 Архитектура комплекса аппаратно-программных средств мониторинга сети ОКС7

Комплекс аппаратно-программных средств мониторинга должен строиться в соответствии с моделью взаимодействия открытых систем.

Физическая архитектура комплекса АПСМ сети ОКС 7 должна быть иерархической. На каждом уровне иерархии аппаратно-программные средства должны строиться по модульному принципу, позволяющему производить гибкое масштабирование и наращивание емкости и производительности системы.

Общая архитектура комплекса аппаратно-программных средств мониторинга сети ОКС 7 показана на рис. 1.

На локальном уровне должны находиться средства снятия информации со звеньев сигнализации №7 - зонды и средства хранения информации. На локальном уровне должна производиться также первичная обработка информации (отсев флагов, добавление необходимых заголовков), хранение информации (не менее 1 месяца), предварительные вычисления статистических параметров и передача их на более высокий уровень.

На локальном уровне должна предоставляться возможность передачи информации на центральные уровни комплекса АПСМ (например, на АПСМ МРК и на национальный комплекс АПСМ сети ОКС 7).

|  | Комплекс АПСМ |
| --- | --- |
|  | Пункты сигнализации, транзитные пункты сигнализации |
|  | ОКС №7 |
|  | Каналы передачи данных |

Рис.1. Архитектура комплекса АПСМ сети ОКС 7

На следующем уровне (центральный уровень) должно обеспечиваться решение прикладных задач комплекса АПСМ сети ОКС7 с помощью серверов и рабочих мест пользователей и администраторов. На центральном уровне должны осуществляться окончательные подсчеты статистических параметров по запросам пользователей, хранение статистических параметров и отчетов.

Рабочее место администратора должно позволять управлять конфигурацией комплекса АПСМ сети ОКС7, отслеживать их работоспособность и обеспечивать ввод данных по конфигурации наблюдаемой сети.

Передача информации между уровнями должна осуществляться средствами LAN и WAN.

Должны обеспечиваться открытые интерфейсы между различными уровнями АПСМ сети ОКС 7.

5.4 Требования к программному обеспечению

Программное обеспечение комплекса АПСМ должно иметь модульную архитектуру, позволяющую расширять систему.

Структура ПО должна учитывать необходимость его дальнейшего развития и сопровождения.

Программное обеспечение центрального и локальных уровней должно функционировать под управлением высоконадежной серверной операционной системы (например, UNIX).

Для рабочих мест пользователей возможно использование операционных систем Windows.

Система безопасности (ограничение доступа) должна удовлетворять следующим основным требованиям:

- единый и однократный механизм регистрации в системе (включая подключение к системе Windows/Unix, к серверу базы данных, к приложениям и т.п.);

- создание прав администраторов и пользователей;

- привязка администраторов, пользователей и отдельных приложений к конкретным рабочим станциям;

- определение ролевых прав доступа (администратор, пользователь, обслуживание и др.);

- определение групп пользователей;

- задание временных окон активности для пользователей;

- гибкие механизмы аутентификации (пароли, смарт-карты, USB-ключи);

- поддержка протоколирования действий пользователей, приложений;

- шифрование данных, как при хранении, так и при передаче.

Программное обеспечение должно обеспечивать следующие элементы масштабируемости:

- запуск нескольких элементов архитектуры на одном компьютере

- разделение функций одного элемента между несколькими физическими компьютерами

- использование стандартных средств кластеризации и многопроцессорности

- переносимость ПО между разными аппаратными платформами

Комплекс АПСМ должен поддерживать «дружественный» графический пользовательский интерфейс.

Вывод статистических данных должен осуществляться как в виде таблиц, так и в виде диаграмм.

Программное обеспечение каждого компонента должно содержать в своем комплекте специализированное ПО, предназначенное для автоматизированной установки всех требуемых для каждого компонента модулей ПО и их автоматической настройки (установка настроечных параметров).

5.5 Требования к интерфейсам

Взаимодействие между компонентами должно обеспечиваться с помощью открытых интерфейсов (например, OMG CORBA). Для спецификаций интерфейсов должны использоваться стандартные средства описания интерфейсов (например, OMG IDL), в качестве транспортной среды должны использоваться стандартизованные протоколы передачи данных (например, TCP/IP), по LAN и/или WAN. Для обеспечения информационной безопасности интерфейсов между компонентами должны использоваться стандартные средства шифрования информации (например, SSL).

5.6 Требования к аппаратным средствам

5.6.1 Общие требования

Комплекс АПСМ должен обеспечивать:

- расширяемость - способность к увеличению количества подключенных звеньев сигнализации ОКС 7, производительности и емкости памяти;

- открытость - совместимость аппаратных средств существующих и новых поколений комплекса АПСМ;

- эксплуатационную эффективность - удобство развертывания, пригодность для функционирования «on-line», защищенность от аварий;

- гибкость структуры - способность поддержать процессы как централизованной, так и распределенной процессорной обработки.

5.6.2 Требования к составу оборудования

Оборудование должно иметь иерархическую модульную структуру и состоять из следующих типов компонентов:

- оборудование для подключения к звену сигнализации (зонд);

- сервер данных;

- сеть передачи данных;

- рабочие места (администратора, пользователя и т.д.)

Зонд предназначен для сбора и первичной обработки информации, передаваемой по звеньям сигнализации ОКС 7.

Сервер данных предназначен для обработки и хранения полученной информации.

Рабочие места предназначены для настройки комплекса АПСМ и работы с полученными данными.

Сеть передачи данных должна обеспечивать взаимодействие компонентов системы.

5.6.3 Конструктивные требования

Компоненты комплекса АПСМ, предназначенные для установки в станционных помещениях, должны размещаться в типовых конструктивах. При этом конструктивное исполнение должно обеспечивать:

- возможность размещения в помещениях с высотой потолков 2,5 м;

- нагрузку на пол не более 500 кг/м2;

- возможность размещения дополнительных компонентов, установки дополнительных блоков при увеличении емкости, количества наблюдаемых объектов или сигнальных каналов;

- возможность установки компонентов на различном расстоянии друг от друга в зависимости от конфигурации помещения;

- надежное заземление, как отдельных блоков, так и всей конструкции;

- удобство доступа к съемным элементам, возможность ремонтно-профилактических работ на отдельных компонентах без отключения системы в целом;

- взаимозаменяемость однотипных съемных блоков;

- защиту от несанкционированного доступа;

- удобство контроля состояния компонентов комплекса АПСМ.

5.6.4 Требования к надежности

Оценка надежности аппаратных средств комплекса АПСМ должна производится по следующим параметрам:

- времени наработки на отказ;

- времени восстановления повреждения путем замены неисправных блоков без учета времени локализации неисправности;

- сроку службы.

Отказом следует считать неисправность любого компонента комплекса АПСМ, приводящую к невозможности выполнения основных технологических операций в реальном масштабе времени.

Время наработки на отказ должно составлять не менее 10000 часов;

Время идентификации и обнаружения повреждения должно составлять не более 30 минут;

Время восстановления работоспособности должно составлять не более 30 минут;

Средний срок службы должен быть не менее 10 лет с учетом проведения восстановительных работ.

5.6.5 Требования к аварийной сигнализации

Должна обеспечиваться аварийная сигнализация, оповещающая персонал о потере работоспособности компонентов комплекса АПСМ, размещаемых на объектах, находящихся под наблюдением.

5.6.6 Требования к подключению к звеньям ОКС7

Подключение комплекса АПСМ, к звеньям ОКС7 не должно воздействовать на работу звена ОКС7 и обеспечивать бесперебойную работу звена ОКС7 при выходе из строя любого компонента комплекса АПСМ.

Подключать комплекс АПСМ к звеньям ОКС7 должно осуществляться по первичному цифровому потоку со скоростью 2048 кбит/с:

- линейный сигнал - квазитроичный;

- линейный код AMI или HDB3;

- входное сопротивление (на частоте 1024 кбит/с) не менее 1,2 кОм.

Наиболее универсальным способом подключения следует считать организацию дополнительного промщита, включаемого в разрез существующих линий (не требуется изменение подключений на существующем кроссе).

В отдельных случаях возможно подключение без организации дополнительного промщита.

5.6.7 Требования к сети передачи данных

Сеть передачи данных между компонентами комплекса АПСМ должна обеспечивать необходимую пропускную способность, определяемую количеством подключенных звеньев ОКС 7.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ

6.1 Электропитание комплекса АПСМ должно осуществляться от сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В в соответствии с ГОСТ 21552-84.

6.2 Допустимые параметры устройства электропитания комплекса от сети переменного тока должны составлять:

номинальное напряжение сети переменного тока 220 В;

пределы напряжения сети переменного тока -15% до +10%;

допустимая частота переменного тока 50±1 Гц;

коэффициент нелинейных искажений не более 10%.

6.3 Динамические изменения напряжения электропитания в соответствии с ГОСТ Р 51317.4-11.

| Провалы напряжения | 0,3 Ин (500 мс). |
| --- | --- |
| Выбросы напряжения | 0,2 Ин (500 мс). |
| Прерывания напряжения | 1,0 (100 мс). |

6.4 Электрическое сопротивление изоляции между токоведущими цепями и корпусом в зависимости от климатических условий эксплуатации должно быть не менее значений, указанных в табл. 6.1.

Таблица 6.1

| Климатические условия эксплуатации | Сопротивление изоляции, МОм, не менее при рабочих напряжениях (амплитудное значение), кВ |
| --- | --- |
|  | до 0,1 включ. | св. 0,1 до 0,5 включ. | св. 0,5 до 10,0 включ. |
| Нормальные | 5,0 | 20,0 | 100,0 |
| При наибольшем значении рабочей температуры | 1,0 | 5,0 | 20,0 |
| При наибольшем значении относительной влажности | 0,2 | 1,0 | 2,0 |

6.5. Электрическая прочность изоляции между токоведущими цепями, а также между токоведущими цепями и корпусом в нормальных климатических условиях эксплуатации должна обеспечивать отсутствие пробоев и поверхностных перекрытий изоляции при испытательных напряжениях не ниже значений, указанных в табл. 6.2.

Таблица 6.2

| Наибольшее рабочее напряжение цепи Vpаб (амплитудное значение) | Испытательное напряжение (амплитудное значение) |
| --- | --- |
| Для слаботочных цепей |
| до 20 включ. | 100 |
| Для цепей электропитания |
| до 20 включ. | 100 |
| св. 20 до 100 включ. | 500 |
| 340 (цепи 220 В) | 1500 |

По согласованию с заказчиком для цепей с наибольшим рабочим напряжением до 100 В допускается уменьшить значение испытательного напряжения или совсем не проводить проверку электрической прочности изоляции.

6.6 В комплексе АПСМ должна быть обеспечена защита от коротких замыканий и пропадания фазовых напряжений сети электропитания.

6.7 На работоспособность комплекса не должно влиять включение (отключение) электропитания комплексов сервисной аппаратуры и освещения помещения.

7. ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТОЙЧИВОСТИ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИМ ФАКТОРАМ

7.1 По устойчивости к внешним воздействующим факторам комплекс АПСМ должен соответствовать требованиям 2-й группы ГОСТ 21552-84.

7.2 Оборудование комплекса АПСМ должно обеспечивать эксплуатацию в следующих рабочих условиях (климатические воздействия):

- окружающая температура: от 5 до 40°С;

- относительная влажность: до 80% при 25°С;

- атмосферное давление: от 630 до 800 мм рт. ст.

7.3 Оборудование комплекса АПСМ должно сохранять внешний вид и работоспособность после воздействия ударных нагрузок многократного действия и пиковым ударным ускорением не более 147 м/с2 (15g) при длительности воздействия 10(15 мс.

Оборудование комплекса АПСМ должно выдерживать транспортную тряску: удары с числом от 80 до 120 в минуту с максимальным ускорением 30 м/с2 в течение 1 часа (допускается выдерживание в транспортной таре тряску 29,5 м/с2 (3g) при частоте ударов от 80 до 120 в минуту).

8. ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТОЙЧИВОСТИ К ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОМЕХАМ

8.1 По устойчивости к электромагнитным помехам комплекс АПСМ должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50839-2000.

8.1.1 По электростатическим разрядам комплекс АПСМ должен соответствовать ГОСТ Р 51317.4-2.

8.1.2 По наносекундным импульсным помехам комплекс АПСМ должен соответствовать ГОСТ Р 51317.4-4.

8.1.3 По микросекундным импульсным помехам большой энергии комплекс АПСМ должен соответствовать ГОСТ Р 51317.4-5.

8.1.4 По радиочастотному электромагнитному полю комплекс АПСМ должен соответствовать ГОСТ Р 51317.4-3.

9. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

9.1 Конструкцией комплекса АПСМ должна быть обеспечена безопасность обслуживания персонала при эксплуатации в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 25861-83.

9.2 Защитное заземление изделий комплекса должно быть выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2007.0-75 и ГОСТ 25861-83.

10. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

10.1 Оборудование комплекса АПСМ должно иметь маркировку в соответствии с требованиями ГОСТ 12969-67 и ГОСТ 12971-67.

10.1.1 Маркировка должна обеспечивать четкое и ясное изображение в течение срока службы комплекса.

10.1.2 На комплексе должна быть нанесена маркировка, содержащая:

наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

шифр или условное наименование комплекса;

порядковый номер комплекса по системе нумерации предприятия-изготовителя;

дату изготовления (год и месяц);

надпись «Сделано в РФ» на русском языке.

10.1.3 Если комплекс АПСМ состоит из отдельных блоков, то на каждом из них должна быть нанесена маркировка.

10.2 Условия транспортирования комплекса по исполнению в таре для транспортирования должны быть:

температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°С;

относительная влажность воздуха до 95% при 30°С;

атмосферное давление от 84,0 до 107,0 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

10.3 Оборудование комплекса АПСМ хранят в упаковке в складских помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 до 35°С и относительной влажности воздуха не более 85%.

Содержание

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

3. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

4. НАЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА АППАРАТНО-ПЮГРАММНЫХ СРЕДСТВ МОНИТОРИНГА СЕТИ ОКС № 7

5. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКСУ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ МОНИТОРИНГА СЕТИ ОКС № 7

5.1 Требования к производительности комплекса аппаратно-программных средств мониторинга сети ОКС № 7

5.2 Общие функциональные требования к комплексу аппаратно-программных средств мониторинга сети ОКС № 7.

5.3 Архитектура комплекса аппаратно-программных средств мониторинга сети ОКС7.

5.4. Требования к программному обеспечению

5.5 Требования к интерфейсам

5.6 Требования к аппаратным средствам.

5.6.1 Общие требования.

5.6.2 Требования к составу оборудования

5.6.3 Конструктивные требования.

5.6.4 Требования к надежности

5.6.5 Требования к аварийной сигнализации

5.6.6 Требования к подключению к звеньям ОКС7.

5.6.7 Требования к сети передачи данных

6 ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ

7. ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТОЙЧИВОСТИ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИМ ФАКТОРАМ

8. ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТОЙЧИВОСТИ К ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОМЕХАМ.

9. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

10. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ