РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ОТРАСЛИ

РАДИОСТАНЦИИ СУХОПУТНОЙ ПОДВИЖНОЙ СЛУЖБЫ

Общие технические требования

РД 45.297-2002

Дата введения 2003-03-14

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН ФГУП СОНИИР

ВНЕСЕН Департаментом РТС Министерства Российской Федерации по связи и информатизации

2. ПРИНЯТ Министерством Российской Федерации по связи и информатизации

3. ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ информационным письмом № БА-П4-1603 от 14 03.2003 г.

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

1 Область применения

1.1 Настоящий руководящий документ отрасли распространяется на носимые, возимые и стационарные симплексные и дуплексные радиостанции сухопутной подвижной службы с угловой (фазовой или частотной) модуляцией, работающие в полосе частот от 146 до 500 МГц и используемые в сетях радиосвязи, не имеющих выхода на телефонные сети Взаимоувязанной сети связи Российской Федерации.

1.2 Руководящий документ устанавливает технические требования к носимым, возимым и стационарным симплексным и дуплексным радиостанциям, на соответствие которым должна проводиться их сертификация.

2 Нормативные ссылки

2.1 В настоящем руководящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 2.601-95 ЕСКД. Эксплуатационные документы

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля

ГОСТ 12252-86 Радиостанции с угловой модуляцией сухопутной подвижной службы. Типы, основные параметры, технические требования и методы измерений

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 16019-2001 Аппаратура сухопутной подвижной радиосвязи. Требования по стойкости к воздействию механических и климатических факторов и методы испытаний

Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к ширине полосы радиочастот и внеполосным излучениям радиопередатчиков. Методы измерений и контроля

Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. Устройства радиопередающие всех категорий и назначений народнохозяйственного применения. Требования к допустимым отклонениям частоты. Методы измерений и контроля

ГОСТ 30429-96 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования и аппаратуры, устанавливаемых совместно со служебными радиоприемными устройствами гражданского назначения. Нормы и методы испытаний

ГОСТ Р 50829-95 Безопасность радиостанций, радиоэлектронной аппаратуры с использованием приемопередающей аппаратуры и их составных частей. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ Р 50842-95 Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. Устройства радиопередающие народнохозяйственного применения. Требования к побочным радиоизлучениям. Методы измерений и контроля

ГОСТ Р 51317.4.2-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.3-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.4-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.5-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам, большой энергии. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.11-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р МЭК 60065-2002 Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности

ОСТ 45.02-97 Отраслевая система сертификации. Знак соответствия. Порядок маркирования технических средств электросвязи

3 Определения

3.1 Нормальные климатические условия - условия, характеризующиеся следующими значениями параметров окружающей среды:

- температурой окружающего воздуха от +15 °С до +35 °С;

- относительной влажностью от 45% до 75%;

- атмосферным давлением от 650 до 800 мм рт. ст.

3.2 Условия предельно допустимых механических и климатических воздействий среды - условия, характеризующиеся значениями параметров внешних воздействий, установленными ГОСТ 16019 для аппаратуры групп С1, С2, В3, В4, В5, Н6, Н7.

3.3 Экстремальные условия - условия одновременного воздействия повышенной или пониженной рабочей температуры и повышенного или пониженного напряжения электропитания.

4 Сокращения

ТФОП - телефонные сети общего пользования

ОТТ - общие технические требования

РД - руководящий документ

э.д.с. - электродвижущая сила

АЧХ - амплитудно-частотная характеристика

ТУ - технические условия.

5 Состав оборудования

5.1 В комплект поставки радиостанций должны входить:

- блок радиостанции;

- аккумуляторная батарея (для носимых радиостанций);

- антенна (для носимых радиостанций);

- зарядное устройство (для носимых радиостанций);

- кабель питания (для возимых и стационарных радиостанций);

- микротелефонная гарнитура (для возимых радиостанций);

- комплект крепежных деталей для установки на автомобиль (для возимых радиостанций);

- руководство по эксплуатации.

Примечание. Антенны для возимых и стационарных радиостанций, антенные мачты, элементы крепления и т.п. должны поставляться по отдельным заказам.

6 Требования к электропитанию

6.1 Электропитание радиостанций должно осуществляться:

- от собственного источника тока напряжением, определяемым типом примененных аккумуляторных батарей, сухих элементов и других источников тока (для носимых радиостанций);

- от источника постоянного тока бортовой сети подвижного объекта номинальным напряжением от 10,8 до 15,6 В (для возимых радиостанций);

- от сети переменного тока напряжением от 187 до 242 В и частотой 50 Гц ±2,5 Гц (для стационарных радиостанций).

7 Технические требования

7.1 Характеристики

7.1.1 Функциональные требования

Радиостанции должны обеспечивать ведение радиосвязи на выделенных частотах.

Сведения о разрешенных для использования на территории России диапазонах рабочих частот приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Диапазон частот | Полоса частот, МГц | Решение ГКРЧ |
| --- | --- | --- |
|  | передача | прием |  |
| 160 МГц | 146-174 | Решение от 1 марта 1994 г., протокол 18/5 [3] |
| 330 МГц | 336,0-344,0 | 300,0-308,0 | Решение от 27 апреля 1998 г., протокол 6/3 [4] |
| 450 МГц | 403-470 470-486* | На каждый тип оборудования должно быть получено частное решение ГКРЧ |
| * - для Москвы и Московской области. |

Органы управления радиостанций должны обеспечивать:

- включение/выключение питания с индикацией;

- плавную регулировку уровня громкости внутреннего громкоговорителя;

- выбор любого из рабочих каналов;

- включение/отключение шумоподавителя;

- контроль параметров в процессе эксплуатации при помощи внутренних средств контроля.

7.1.2 Требования к электрическим параметрам

7.1.2.1 Требования к электрическим параметрам радиостанций, работающих в полосе частот от 146 до 470 МГц и имеющих разнос частот между соседними каналами 25 кГц, при нормальных климатических условиях и номинальном напряжении электропитания приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование параметра, единица измерения | Значение параметра | Обозначение и пункт нормативного документа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Мощность несущей передатчика*, Вт, не более, для радиостанций типа**: |  |  |  |
| а) 1 типа*** | 60 | ГОСТ 12252 пункт 1 таблицы 2 |  |
| б) 2 типа | 20 |  |  |
| в) 3 типа | 2 |  |  |
| г) 4 типа | 0,5 |  |  |
| 2 Максимальная девиация частоты передатчика, кГц, не более | 5 | ГОСТ 12252 пункт 4 таблицы 2 |  |
| 3 Ширина полосы частот излучения передатчика, кГц, не более, (для полосы звуковых частот 300-3000 Гц) на уровнях: |  |  |  |
| а) минус 30 дБ | 16,0 | ГОСТ 12252 пункт 8 таблицы 2, ГОСТ 30318 пункт 2.3 таблицы 1 |  |
| б) минус 40 дБ | 21,9 |  |  |
| в) минус 50 дБ | 27,1 |  |  |
| г) минус 60 дБ | 32,9 |  |  |
| 4 Уровень излучений передатчика в соседнем канале: |  |  |  |
| а) при мощности несущей до 25 Вт, мкВт, не более | 2,5 | ГОСТ 12252 пункт 9 таблицы 2 |  |
| б) при мощности несущей свыше 25 Вт, дБ, не более | -70 |  |  |
| 5 Уровень побочных излучений передатчика: |  |  |  |
| а) при мощности несущей до 25 Вт, мкВт, не более | 2,5 | ГОСТ 12252 пункт 10 таблицы 2, ГОСТ Р 50842-95 таблица 1 |  |
| б) при мощности несущей свыше 25 Вт, дБ, не более | -70 |  |  |
| 6 Отклонение частоты передатчика от номинального значения в миллионных долях (N·10-6), не более, в полосе частот: |  |  |  |
| а) от 146 до 174 МГц для радиостанций типа: |  | ГОСТ 12252 пункт 11 таблицы 2, ГОСТ 30338 таблица 1 |  |
| 1) 1 типа | 7 |  |  |
| 2) 2 типа | 10 |  |  |
| 3) 3 типа | 10 |  |  |
| 4) 4 типа | 10 |  |  |
| б) от 300 до 344 МГц для радиостанций типа: |  |  |  |
| 1) 1 типа | 5 |  |  |
| 2) 2 типа | 6 |  |  |
| 3) 3 типа | 7 |  |  |
| 4) 4 типа | 7 |  |  |
| в) от 403 до 470 МГц для радиостанций типа: |  |  |  |
| 1) 1 типа | 3 |  |  |
| 2) 2 типа | 4 |  |  |
| 3) 3 типа | 5 |  |  |
| 4) 4 типа | 5 |  |  |
| 7 Чувствительность приемника при соотношении сигнал/шум (СИНАД) 12 дБ, 1/2 э.д.с., мкВ, не более, в полосе частот: |  |  |  |
| а) от 146 до 174 МГц: |  |  |  |
| 1) в симплексном режиме | 0,5 | ГОСТ 12252 пункт 12 таблицы 2 |  |
| 2) в дуплексном режиме | 0,8 |  |  |
| б) от 300 до 344 МГц, от 403 до 470 МГц: |  |  |  |
| 1) в симплексном режиме | 0,8 |  |  |
| 2) в дуплексном режиме | 1,0 |  |  |
| 8 Избирательность приемника по соседнему каналу, дБ, не менее в полосе частот: |  |  |  |
| а) от 146 до 174 МГц для радиостанций типа: |  |  |  |
| 1) 1 типа | 80 | ГОСТ 12252 пункт 17 таблицы 2 |  |
| 2) 2 типа | 80 |  |  |
| 3) 3 типа | 70 |  |  |
| 4) 4 типа | 70 |  |  |
| б) от 300 до 344, от 403 до 470 МГц для радиостанций типа: |  |  |  |
| 1) 1 типа | 75 |  |  |
| 2) 2 типа | 75 |  |  |
| 3) 3 типа | 70 |  |  |
| 4) 4 типа | 70 |  |  |
| 9 Избирательность приемника по побочным каналам, дБ, не менее, для радиостанций типа: |  |  |  |
| а) 1 типа | 80 | ГОСТ 12252 пункт 18 таблицы 2 |  |
| б) 2 типа | 80 |  |  |
| в) 3 типа | 70 |  |  |
| г) 4 типа | 70 |  |  |
| 10 Интермодуляционная избирательность приемника, дБ, не менее, в полосе частот: |  |  |  |
| а) от 146 до 174 МГц для радиостанций типа: |  |  |  |
| 1) 1 типа | 70 | ГОСТ 12252 пункт 19 таблицы 2 |  |
| 2) 2 типа | 70 |  |  |
| 3) 3 типа | 65 |  |  |
| 4) 4 типа | 65 |  |  |
| б) от 300 до 344, от 403 до 470 МГц для радиостанций типа: |  |  |  |
| 1) 1 типа | 70 |  |  |
| 2) 2 типа | 70 |  |  |
| 3) 3 типа | 65 |  |  |
| 4) 4 типа | 65 |  |  |
| 11 Уровень излучения гетеродинов приемника, нВт, не более | 2 | ГОСТ 12252 пункт 21 таблицы 2 |  |
| * Номинальное значение мощности несущей передатчика устанавливают в технических условиях на радиостанции. ** 1 тип - мощность несущей передатчика - до 60 Вт (стационарные) 2 тип - мощность несущей передатчика - до 20 Вт (стационарные, возимые) 3 тип - мощность несущей передатчика - до 2 Вт (стационарные, носимые) 4 тип - мощность несущей передатчика - до 0,5 Вт (носимые, портативные) *** В полосе частот от 146 до 174 Мгц номинальное значение мощности несущей передатчика радиостанций 1-го типа не должно превышать 40 Вт, 2-го типа - 10 Вт. |

7.1.2.2 Требования к электрическим параметрам радиостанций, работающих в полосе частот от 470 до 500 МГц и имеющих разнос частот между соседними каналами 25 кГц, при нормальных климатических условиях и номинальном напряжении электропитания приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование параметра, единица измерения | Значение параметра | Обозначение и пункт Европейского стандарта электросвязи | Обозначение и пункт нормативного документа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Мощность несущей передатчика, Вт | Устанавливают в технических условиях на радиостанцию. | ETSI EN 300 086-1 [1] пункт 5.1.2 |  |  |
| 2 Максимальная девиация частоты передатчика, кГц, не более | 5 | ETSI EN 300 086-1 пункт 5.1.4.1 |  |  |
| 3 Ширина полосы частот излучения передатчика, кГц, не более, (для полосы звуковых частот 300-3000 Гц) на уровнях: |  |  |  |  |
| а) минус 30 дБ | 16,0 |  |  | ГОСТ 30318 пункт 2.3 таблицы 1 |
| б) минус 40 дБ | 21,9 |  |  |  |
| в) минус 50 дБ | 27,1 |  |  |  |
| г) минус 60 дБ | 32,9 |  |  |  |
| 4 Уровень излучений передатчика в соседнем канале, дБ, не более | минус 70 | ETSI EN 300 086-1 пункт 5.1.5 |  |  |
| 5 Уровень побочных излучений передатчика, мкВт, не более | 0,25 | ETSI EN 300 086-1 пункт 5.1.6 |  |  |
| 6 Отклонение частоты передатчика от номинального значения, кГц, не более; для радиостанций эксплуатационного назначения*: |  |  |  |  |
| а) В | ±2,0 | ETSI EN 300 086-1 пункт 5.1.1 |  |  |
| б) М | ±2,0 |  |  |  |
| 7 Максимальная используемая чувствительность приемника, мкВ, не более | 2 | ETSI EN 300 086-1 пункт 5.2.1 |  |  |
| 8 Избирательность приемника по соседнему каналу, дБ, не менее | 70 | ETSI EN 300 086-1 пункт 5.2.5 |  |  |
| 9 Избирательность приемника по побочным каналам, дБ, не менее | 70 | ETSI EN 300 086-1 пункт 5.2.6 |  |  |
| 10 Интермодуляционная избирательность приемника, дБ, не менее, для радиостанций эксплуатационного назначения: |  |  |  |  |
| а) В | 70 | ETSI EN 300 086-1 пункт 5.2.7 |  |  |
| б) М | 65 |  |  |  |
| 11 Уровень излучения гетеродинов приемника, нВт, не более | 2 | ETSI EN 300 086-1 пункт 5.2.9 |  |  |
| * В - стационарная радиостанция М - возимая или носимая радиостанция Примечание. Использование радиостанций в полосе частот от 470 до 500 МГц требует разрешения Государственной комиссии по радиочастотам. |

7.1.2.3 Требования к электрическим параметрам радиостанций, работающих в полосе частот от 146 до 500 МГц и имеющих разнос частот между соседними каналами 12,5 кГц, при нормальных климатических условиях и номинальном напряжении электропитания приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование параметра, единица измерения | Значение параметра | Обозначение и пункт Европейского стандарта электросвязи | Обозначение и пункт нормативного документа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Мощность несущей передатчика, Вт | Устанавливают в технических условиях на радиостанцию | ETSI EN 300 086-1 [1] пункт 5.1.2 |  |  |
| 2 Максимальная девиация частоты передатчика, кГц, не более | 2,5 | ETSI EN 300 086-1 пункт 5.1.4.1 |  |  |
| 3 Ширина полосы частот излучения передатчика, кГц, не более, (для полосы звуковых частот 300-3000 Гц) на уровнях: |  |  |  |  |
| а) минус 30 дБ | 11,0 |  | ГОСТ 30318 пункт 2.3 таблицы 1 |  |
| б) минус 40 дБ | 15,5 |  |  |  |
| в) минус 50 дБ | 20,2 |  |  |  |
| г) минус 60 дБ | 25,5 |  |  |  |
| 4 Уровень излучений передатчика в соседнем канале, дБ, не более | минус 60 | ETSI EN 300 086-1 пункт 5.1.5 |  |  |
| 5 Уровень побочных излучений передатчика, мкВт, не более | 0,25 | ETSI EN 300 086-1 пункт 5.1.6 |  |  |
| 6 Отклонение частоты передатчика от номинального значения, кГц, не более, для радиостанций эксплуатационного назначения*: |  |  |  |  |
| а) В | ±1,0 | ETSI EN 300 086-1 пункт 5.1.1 |  |  |
| б) М | ±1,5 |  |  |  |
| 7 Максимальная используемая чувствительность приемника, мкВ, не более | 2 | ETSI EN 300 086-1 пункт 5.2.1 |  |  |
| 8 Избирательность приемника по соседнему каналу, дБ, не менее | 60 | ETSI EN 300 086-1 пункт 5.2.5 |  |  |
| 9 Избирательность приемника по побочным каналам, дБ, не менее | 70 | ETSI EN 300 086-1 пункт 5.2.6 |  |  |
| 10 Интермодуляционная избирательность приемника, дБ, не менее, для радиостанций эксплуатационного назначения: |  |  |  |  |
| а) В | 70 | ETSI EN 300 086-1 пункт 5.2.7 |  |  |
| б) М | 65 |  |  |  |
| 11 Уровень излучения гетеродинов приемника, нВт, не более | 2 | ETSI EN 300 086-1 пункт 5.2.9 |  |  |
| * В - стационарная радиостанция М - возимая или носимая радиостанция Примечание. Использование радиостанций в полосе частот от 470 до 500 МГц требует разрешения Государственной комиссии по радиочастотам. |

7.1.2.4 Требования к допустимым значениям (допустимым отклонениям от номинальных значений) электрических параметров радиостанций, работающих в полосе частот от 146 до 470 МГц и имеющих разнос частот между соседними каналами 25 кГц, при условиях предельно допустимых механических и климатических воздействий среды и номинальном напряжении электропитания и при экстремальных условиях приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование параметра, единица измерения | Допустимое отклонение параметра, не более | Обозначение и пункт нормативного документа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Мощность несущей передатчика, для радиостанций типа: |  |  |  |
| а) 1 типа* | +1, минус 3 дБ | ГОСТ 12252 пункт 1 таблицы 3 |  |
| б) 2 типа | +1, минус 3 дБ |  |  |
| в) 3 типа | ±3 дБ |  |  |
| г) 4 типа | ±3 дБ |  |  |
| 2 Отклонение частоты передатчика от номинального значения в миллионных долях (N·10-6), не более, в полосе частот: |  |  |  |
| а) от 146 до 174 МГц для радиостанций типа: |  |  |  |
| 1) 1 типа | 10 | ГОСТ 12252 пункт 5 таблицы 3 |  |
| 2) 2 типа | 10 |  |  |
| 3) 3 типа | 10 |  |  |
| 4) 4 типа | 10 |  |  |
| б) от 300 до 344 МГц для радиостанций типа: |  |  |  |
| 1) 1 типа | 7 |  |  |
| 2) 2 типа | 7 |  |  |
| 3) 3 типа | 10 |  |  |
| 4) 4 типа | 10 |  |  |
| в) от 403 до 470 МГц для радиостанций типа: |  |  |  |
| 1) 1 типа | 5 |  |  |
| 2) 2 типа | 5 |  |  |
| 3) 3 типа | 7 |  |  |
| 4) 4 типа | 7 |  |  |
| 3 Чувствительность приемника | +3 дБ | ГОСТ 12252 пункт 6 таблицы 3 |  |
| 4 Избирательность приемника по соседнему каналу минус 5 дБ | минус 5 дБ | ГОСТ 12252 пункт 10 таблицы 3 |  |
| * 1 тип - мощность несущей передатчика - до 60 Вт (стационарные) 2 тип - мощность несущей передатчика - до 20 Вт (стационарные, возимые) 3 тип - мощность несущей передатчика - до 2 Вт (стационарные, носимые) 4 тип - мощность несущей передатчика - до 0,5 Вт (носимые, портативные) |

7.1.2.5 Требования к допустимым значениям (допустимым отклонениям от номинальных значений) электрических параметров радиостанций, работающих в полосе частот от 146 до 500 МГц, имеющих разнос частот между соседними каналами 12,5 кГц, и работающих в полосе частот от 470 до 500 МГц, имеющих разнос частот между соседними каналами 25 кГц, при условиях предельно допустимых механических и климатических воздействий среды и номинальном напряжении электропитания и при экстремальных условиях приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование параметра, единица измерения | Значение параметра при разносе частот между соседними каналами | Обозначение и пункт Европейского стандарта электросвязи | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 12,5 кГц | 25 кГц |  |  |
| 1 Допустимое отклонение мощности несущей передатчика, дБ | +2 -3 | ETSI EN 300 086-1 пункт 5.1.2 |  |
| 2 Отклонение частоты передатчика от номинального значения, кГц, не более: |  |  |  |  |
| а) в полосе частот от 146 до 300 МГц |  |  | ETSI EN 300 086-1 пункт 5.1.1 |  |
| В* | ±1,0 | ±2,0 |  |  |
| М | ±1,0 |  |  |  |
| б) в полосе частот от 300 до 500 МГц |  |  |  |  |
| В | ±1,0 |  |  |  |
| М | ±1,5** |  |  |  |
| 3 Максимальная используемая чувствительность приемника, мкВ, не более | 4 | ETSI EN 300 086-1 пункт 5.2.1 |  |
| 4 Избирательность приемника по соседнему каналу, дБ, не менее | 50 | 60 | ETSI EN 300 086-1 пункт 5.2.5 |  |
| * В - стационарная радиостанция М - возимая или носимая радиостанция ** - для носимых радиостанций, имеющих встроенный источник питания, в диапазоне рабочих температур от 0 °С до 30 °С. При экстремальных условиях - не более ±2,5 кГц. Примечание. Использование радиостанций в полосе частот от 470 до 500 МГц требует разрешения Государственной комиссии по радиочастотам |

7.1.3 Требования к интерфейсам

В технических условиях на стационарные радиостанции должны быть установлены требования к следующим параметрам модуляционного входа передатчика и низкочастотного выхода приемника:

а) входному сопротивлению модуляционного входа передатчика;

б) выходному сопротивлению низкочастотного выхода приемника;

в) диапазону допустимых значений уровня сигнала на модуляционном входе передатчика;

г) номинальному значению уровня сигнала на низкочастотном выходе приемника (на заданном сопротивлении нагрузки).

7.1.4 Требования электромагнитной совместимости

7.1.4.1 В части создаваемых индустриальных радиопомех радиостанции должны соответствовать требованиям ГОСТ 30429.

7.1.4.2 По устойчивости к электростатическим разрядам радиостанции должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51317.4.2 (степень жесткости испытаний 2 (контактный разряд) и 3 (воздушный разряд), критерий качества функционирования В).

7.1.4.3 По устойчивости к радиочастотному электромагнитному полю радиостанции должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51317.4.3 (степень жесткости испытаний 2, критерий качества функционирования В).

7.1.4.4 По устойчивости к наносекундным импульсным помехам радиостанции должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51317.4.4 (степень жесткости испытаний 3 (порты электропитания переменного тока, порты ввода/вывода сигналов) и 2 (порты электропитания постоянного тока), критерий качества функционирования В).

7.1.4.5 По устойчивости к микросекундным импульсным помехам большой энергии радиостанции должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51317.4.5 (степень жесткости испытаний 2 ( при подаче помехи по схеме "провод-земля") и 1 (при подаче помехи по схеме "провод-провод"), критерий качества функционирования В).

7.1.4.6 По устойчивости к динамическим изменениям напряжения электропитания стационарные радиостанции должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51317.4.11. При этом степени жесткости испытаний и критерии качества функционирования определяются в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7

| Вид динамических изменений напряжения электропитания | Степень жесткости испытаний | Критерий качества функционирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Провалы напряжения: |  |  |  |
| а) длительностью 10 периодов (200 мс) | 1 | А | Критерий качества функционирования устанавливается в ТУ |
| б) длительностью 25 периодов (500 мс) | 2 | А, В |  |
| 2 Прерывания напряжения длительностью 1 период (20 мс) | 1 | А |  |
| 3 Выбросы напряжения: |  |  |  |
| а) длительностью 10 периодов (200 мс) | 1 | А | Критерий качества функционирования устанавливается в ТУ |
| б) длительностью 25 периодов (500 мс) | 2 | А, В |  |

7.1.5 Требования стойкости к воздействию механических и климатических факторов

7.1.5.1 Стационарные радиостанции, предназначенные для работы внутри отапливаемых наземных и подземных сооружений, должны выдерживать климатические и механические воздействия, предусмотренные для радиостанций группы С1 согласно ГОСТ 16019.

7.1.5.2 Стационарные радиостанции, предназначенные для работы под навесом на открытом воздухе или внутри неотапливаемых наземных и подземных сооружений, должны выдерживать климатические и механические воздействия, предусмотренные для радиостанций группы С2 согласно ГОСТ 16019.

7.1.5.3 Возимые радиостанции, предназначенные для установки на подвижных объектах и работающие на ходу, должны выдерживать климатические и механические воздействия, предусмотренные для радиостанций группы В3, В4 и В5 (в зависимости от типа подвижного объекта) согласно ГОСТ 16019.

7.1.5.4 Носимые радиостанции, предназначенные для длительной переноски в одежде или под одеждой оператора или в отапливаемых наземных или подземных сооружениях и работающих на ходу, должны выдерживать климатические и механические воздействия, предусмотренные для радиостанций группы Н6 согласно ГОСТ 16019.

7.1.5.5 Носимые радиостанции, предназначенные для длительной переноски на открытом воздухе или в неотапливаемых наземных или подземных сооружениях и работающих на ходу, должны выдерживать климатические и механические воздействия, предусмотренные для радиостанций группы Н7 согласно ГОСТ 16019.

7.1.5.6 Все радиостанции должны выдерживать воздействия повышенной (пониженной) температуры при повышенном и пониженном напряжении электропитания (экстремальные условия).

7.1.5.7 В ходе испытаний на устойчивость к воздействию климатических и механических факторов должны проверяться следующие параметры радиостанций:

а) мощность передатчика;

б) отклонение частоты передатчика от номинального значения;

в) чувствительность приемника;

г) избирательность приемника по соседнему каналу.

8 Требования безопасности

8.1 Радиостанции должны соответствовать требованиям безопасности, установленным ГОСТ Р 50829, ГОСТ Р МЭК 60065, ГОСТ 12.1.006, ГОСТ 12.1.003 и СанПиН 2.2.4/2.1.8.055 [2].

9 Требования к программному обеспечению

9.1 Требования к программному обеспечению устанавливаются в технических условиях на радиостанцию конкретного типа.

10 Требования к транспортированию и хранению

10.1 Транспортирование радиостанций в упакованном виде может осуществляться в закрытом транспорте (железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.) в условиях, соответствующих условиям хранения 5 по ГОСТ 15150, а также в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов.

10.2 Радиостанции в упакованном виде при транспортировании должны быть устойчивы к механическим и климатическим воздействиям, установленным в 7.1.5.

10.3 Радиостанции в упакованном виде должны храниться в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150.

11 Требования к документации

Документация, поставляемая с радиостанциями, должна быть выполнена на русском языке, соответствовать требованиям ГОСТ 2.601 и включать руководство по эксплуатации, а также другие документы, необходимые для изучения принципов работы радиостанций, выполнения их монтажа и настройки, осуществления эксплуатации и обслуживания.

12 Требования к эксплуатации и техническому обслуживанию

12.1 Эксплуатация и техническое обслуживание радиостанций производится в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации радиостанций.

12.2 Радиостанции могут эксплуатироваться в условиях, которые соответствуют требованиям ГОСТ 16019.

12.3 Радиостанции, питание которых осуществляется от внешних источников питания, должны допускать длительную работу в режиме "передача" без ограничения времени в режимах "прием" и "дежурный прием".

12.4 Носимые радиостанции должны быть рассчитаны для длительной работы при соотношении времени режимов работы "дежурный прием"-"прием"-"передача" 8:1:1, при этом допустимая продолжительность работы в режиме "передача" должна быть не менее 5 минут.

12.5 Возимые и стационарные радиостанции должны быть рассчитаны для длительной работы при соотношении времени режимов работы "прием"-"передача" 3:1, при этом допустимая продолжительность работы в режиме "передача" должна быть не менее 15 минут.

12.6 Значение допустимой продолжительности непрерывной работы носимых, возимых и стационарных радиостанций в режиме "передача" устанавливают в технических условиях на радиостанции конкретного типа.

13 Требования к маркировке и упаковке

13.1 На корпусе радиостанций указываются:

- товарный знак фирмы-изготовителя;

- наименование радиостанции;

- заводской номер;

- знак сертификата соответствия Минсвязи России по ОСТ 45.02.

На каждом изделии, входящем в состав радиостанций, указываются:

- наименование изделия;

- регистрационный номер.

13.2 Маркировка должна быть устойчивой в течение всего срока службы радиостанций, механически прочной и не должна стираться или смываться жидкостями, используемыми при эксплуатации, или легко должна восстанавливаться в процессе эксплуатации.

13.3 Упаковка радиостанций должна обеспечивать возможность их транспортирования и хранения в условиях, указанных в разделе 10.

13.4 Требования к упаковке радиостанций должны быть установлены в ТУ.

13.5 На упаковке радиостанций указывается знак сертификата соответствия Минсвязи России по ОСТ 45.02.

14 Гарантии изготовителя

14.1 Поставщик гарантирует соответствие параметров радиостанций требованиям настоящего РД в течение заданных сроков службы и хранения при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в соответствии с настоящим РД.

14.2 Гарантийный срок хранения радиостанций в упакованном виде и гарантийный срок эксплуатации устанавливается в технических условиях на радиостанцию конкретного типа.

14.3 В течение гарантийного срока поставщик обязан безвозмездно устранять неисправности и производить замену вышедших из строя радиостанций.

15 Специальные требования

15.1 Антенны, источники электропитания и другое оборудование, предназначенное для работы совместно с радиостанциями, должно иметь сертификат соответствия Минсвязи России.

Библиография

[1] ETSI EN 300 086-1 "Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service, Radio equipment with an internal or external RF connector intended primarily for analogue speech; Part 1: Technical characteristics and methods of measurement" ETSI, 2001-03.

[2] СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96 Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ). Санитарные правила и нормы

[3] Решение Государственной комиссии по радиочастотам от 1 марта 1994 г., протокол 18/5.

[4] Решение Государственной комиссии по радиочастотам от 27 апреля 1998 г, протокол 6/3.