Утверждаю

Первый заместитель Министра

Российской Федерации

по связи и информатизации

Б.Д.АНТОНЮК

28 мая 2003 года

Согласовано

Руководитель

ДРТС Минсвязи России

В.И.ПАВЛОВ

27 мая 2003 года

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ОТРАСЛИ

ФИЛЬТРЫ ПОЛОСОВЫЕ

И РЕЖЕКТОРНЫЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ И РАДИОСВЯЗИ ДИАПАЗОНОВ ОВЧ И УВЧ.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РД 45.381-2003

Предисловие

1. Разработан ФГУП НИИР.

Внесен Департаментом РТС Министерства Российской Федерации по связи и информатизации.

2. Утвержден Министерством Российской Федерации по связи и информатизации.

3. Введен впервые.

1. Область применения

1.1. Настоящий руководящий документ отрасли (РД) распространяется на фильтры полосовые и режекторные (далее - фильтры), предназначенные для подавления внеполосного излучения и работы в составе устройств сложения сигналов передатчиков телевизионного вещания в I...V частотных диапазонах, сигналов передатчиков для радиовещания в частотных диапазонах 66...74 МГц, 88...100 МГц и 100...108 МГц и сигналов связных передатчиков, работающих в частотных диапазонах 136...174 МГц, 403...470 МГц, 890...960 МГц и 1710...1990 МГц.

1.2. Требования настоящего РД должны учитываться при проведении сертификационных испытаний фильтров, как изготавливаемых в России, так и закупаемых за рубежом.

2. Нормативные ссылки

В настоящем РД использованы ссылки на следующие стандарты и нормативные документы:

ГОСТ 12.1.006-84. ССБТ "Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля".

ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ "Электробезопасность. Защитное заземление, зануление".

ГОСТ 12.2.007.0-75. ССБТ "Изделия электротехнические. Общие требования безопасности".

ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды".

ГОСТ 24375-80 "Радиосвязь. Термины и определения".

СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96 "Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ). Санитарные правила и нормы".

ОСТ 45.02-97 "Стандарт отрасли. Отраслевая система сертификации. Знак соответствия. Порядок маркировки средств электросвязи".

ПУЭ-98 "Правила устройства электроустановок".

3. Определения, обозначения и сокращения

3.1. В настоящем РД применяются следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями:

Фильтр полосовой - устройство, предназначенное для пропускания сигналов передатчика в заданной рабочей полосе частот и подавления сигналов вне рабочей полосы фильтра.

Фильтр режекторный - устройство, предназначенное для подавления сигналов передатчика в заданной полосе частот и пропускающее сигналы с минимальными потерями вне полосы подавления.

Устройство сложения сигналов радиопередатчиков - устройство, предназначенное для обеспечения совместной работы нескольких радиопередатчиков на общую нагрузку (антенну) без взаимного влияния.

Максимально допустимая подводимая мощность - мощность, которая может быть подведена к фильтру, ограниченная возможностью электрического пробоя и разрушения элементов устройства.

Полоса рабочих частот фильтра - полоса частот, в пределах которой электрические параметры устройства удовлетворяют требованиям настоящего РД.

Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) - отношение максимального (Uмакс) к минимальному (Uмин) значению напряжения в фидере, подключенном к соответствующему входу устройства сложения при согласованных нагрузках на остальных входах и выходе.

Согласованная нагрузка - нагрузка с собственным КСВН <= 1,05.

Неравномерность амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) коэффициента передачи - отношение минимального к максимальному уровню сигнала в рабочем диапазоне частот на выходе фильтра.

Остальные термины по ГОСТ 24375-80.

3.2. В настоящем РД приняты следующие обозначения:

гамма - подавление сигнала в фильтре;

альфа - потери в фильтре;

дельта - неравномерность АЧХ фильтра в рабочей полосе частот;

fi (i = 1, 2...) - несущие частоты передатчиков;

Рмакс - максимально допустимая мощность на входе фильтра.

4. Классификация

4.1. Применяемые и разрабатываемые фильтры должны быть классифицированы по своим характеристикам. Рекомендации по классификации фильтров приведены в приложении А <*>.

------------------------------------

<*> Не приводится.

5. Основные параметры

5.1. Для фильтров должны быть нормированы следующие параметры:

- подавление сигнала;

- потери в фильтре или коэффициент полезного действия (КПД);

- неравномерность АЧХ;

- КСВН на входе и выходе фильтра;

- номинальное волновое сопротивление - входа и выхода;

- номера используемых каналов для телевизионных передатчиков и значения fi (i = 1, 2...) несущих частот для радиовещательных и связных передатчиков;

- максимальная мощность, подводимая к входу фильтра.

5.2. Величина подавления сигнала гамма должна задаваться в требованиях ТУ на конкретный тип фильтра.

5.3. КПД фильтра должен задаваться в процентах. Потери в фильтре альфа должны задаваться в децибелах и должны быть не более 1,5 дБ.

5.4. Неравномерность АЧХ фильтра дельта должна быть не более:

для фильтров телевизионных диапазонов 0,5 дБ в полосе частот рабочих каналов;

для фильтров радиовещательных и связных диапазонов:

а) 0,1 дБ в полосе частот +/- 100 кГц;

б) 0,5 дБ в полосе частот +/- 150 кГц.

5.5. КСВН на входе и выходе фильтра при согласованной нагрузке соответственно на выходе и входе должен быть не более 1,15.

5.6. Номинальное волновое сопротивление входа и выхода фильтра должно быть 50 или 75 Ом.

6. Технические требования

6.1. Общие требования.

6.1.1. Фильтры должны соответствовать требованиям настоящего РД и нормативной документации на фильтры конкретного типа.

6.2. Требования к конструкции.

6.2.1. Конструкция фильтра должна обеспечивать механическую прочность и выполнение норм на электрические параметры, установленные в технических условиях (ТУ).

6.2.2. Габаритные, установочные и присоединительные размеры, а также масса устройства должны быть указаны в ТУ на фильтры конкретного типа.

6.2.3. Конструкция фильтра должна обеспечивать возможность проведения технического обслуживания, профилактических и ремонтных работ.

6.2.4. Порядок технического обслуживания и ремонта фильтра должен устанавливаться в нормативной документации на фильтры конкретного типа.

6.2.5. Конструкция элементов фильтра должна обеспечивать надежное соединение его корпуса с системой заземления.

6.3. Требования к устойчивости при климатических воздействиях.

6.3.1. Фильтры должны обеспечивать нормальную работу и сохранять свои параметры при воздействии климатических факторов, соответствующих категории 4.2 исполнения УХЛ по ГОСТ 15150.

6.3.2. Фильтры должны быть рассчитаны на условия транспортирования, соответствующие условиям 8 по ГОСТ 15150.

6.3.3. Фильтры должны быть рассчитаны для условий хранения 1 по ГОСТ 15150.

6.4. Требования к надежности.

6.4.1. Срок службы фильтра, если это не оговорено особыми условиями, должен быть не менее 20 лет. Время наработки на отказ должно быть не менее 10000 ч.

6.4.2. Остальные требования по надежности фильтра должны устанавливаться в ТУ на фильтры конкретного типа.

6.5. Требования безопасности.

6.5.1. По электробезопасности фильтры должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.1.030, Правил ПУЭ-85, а также ТУ на фильтры конкретного типа.

6.5.2. Уровень электромагнитного поля, создаваемого фильтром на рабочих местах, не должен превышать предельно допустимых уровней, указанных в ГОСТ 12.1.006 и Правилах СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96.

6.6. Требования к маркировке.

6.6.1. На корпусе фильтра рядом с каждым входом должна быть установлена планка с надписью, указывающей номер телевизионного канала или несущие частоты радиовещательных и связных передатчиков в МГц. На упаковке, на самом изделии и в его технической документации должен быть нанесен знак сертификата соответствия Минсвязи России по ОСТ 45.02.

7. Гарантии изготовителя

7.1. Гарантийный срок эксплуатации фильтра должен устанавливаться не менее 1 года с даты ввода устройства в эксплуатацию.