РД 78.36.002-2010

РЕКОМЕНДАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ.

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ, СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ, СИСТЕМ ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Дата введения 2010-04-15

Рекомендации разработаны сотрудниками Федерального государственного учреждения "Научно-исследовательский центр "Охрана" Министерства внутренних дел Российской Федерации: Кротовым А.И., Смирновой Н.Е., Галкиным Ю.А., Мороз И.В. под руководством к.т.н. Зайцева А.Г. и утверждены Департаментом государственной защиты имущества Министерства внутренних дел Российской Федерации 15 апреля 2010 года.

УТВЕРЖДЕНЫ Начальником ДГЗИ МВД России генерал-лейтенантом милиции В.В.Савичевым 15 апреля 2010 года

ВВЕДЕНЫ с 15 апреля 2010 г.

ВЗАМЕН РД 78.36.002-99

Предназначены для инженерно-технических работников вневедомственной охраны, занимающихся вопросами обследования и приёмки в эксплуатацию технических средств систем безопасности объектов, а также для сотрудников организаций, выполняющих проектные и монтажные работы по оборудованию объектов техническими системами безопасности.

1 Область применения

Данные рекомендации распространятся на условные графические обозначения (УГО) вновь разрабатываемых и модернизируемых технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения. Рекомендации могут быть использованы проектными, строительными, монтажными организациями и предприятиями, занимающимися проектированием, строительством, монтажом, а также техническим и организационным обеспечением функционирования систем безопасности объектов (СБО).

2 Нормативные ссылки

При разработке настоящего документа использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ Р 50775-95 (МЭК 60839-1-1:1988) Системы тревожной сигнализации Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения.

ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) Системы тревожной сигнализации Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию.

ГОСТ Р 51241-2008 Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ Р 51558-2008 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 52435-2005 Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 52551-2006 Системы охраны и безопасности. Термины и определения.

ГОСТ 21.614-88 Система проектной документации для строительства. Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах.

ГОСТ 26342-84 Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 27990-88 Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования.

3 Определения и сокращения

В настоящих рекомендациях используются следующие определения и сокращения:

3.1 Извещатель охранный (техническое средство обнаружения) - устройство, предназначенное для формирования извещения о тревоге при отклонении контролируемого параметра от допустимой нормы или для инициирования сигнала тревоги.

3.2 Интерфейс сигнальный - устройство, обеспечивающее передачу извещений между техническими средствами охраны (ТСО).

3.3 Оповещатель охранный - техническое средство охранной сигнализации, предназначенное для оповещения людей о проникновении на объект.

3.4 Прибор приёмно-контрольный охранный - техническое средство охраны, используемое для приёма извещений от извещателей или других приемно-контрольных приборов, преобразования сигналов, выдачи извещений для непосредственного восприятия человеком, дальнейшей передачи извещений и включения оповещателей.

3.5 Система передачи извещений - совокупность совместно действующих технических средств, предназначенных для передачи по каналам связи и для приема в пункте централизованной охраны извещений о состоянии охраняемых объектов, служебных и контрольно-диагностических извещений, а также (при наличии обратного канала) для передачи и приема команд телеуправления.

3.6 Система контроля и управления доступом (СКУД) - совокупность средств контроля и управления доступом, обладающих технической, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью.

3.7 Средства контроля и управления доступом (средства КУД) - механические, электромеханические устройства и конструкции, электрические, электронные программируемые устройства, программные средства, обеспечивающие реализацию контроля и управления доступом.

3.8 Система охранная телевизионная (СОТ) - телевизионная система замкнутого типа, предназначенная для получения телевизионных изображений с охраняемого объекта в целях обеспечения противокриминальной защиты.

3.9 Техническое средство СОТ (ТС СОТ) - конструктивно и функционально законченное устройство, входящее в состав системы.

3.10 Техническое средство охраны (ТСО) - конструктивно законченное, выполняющее самостоятельные функции устройство, входящее в состав систем охранной, тревожной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного телевидения, освещения, оповещения и других систем, предназначенных для охраны объекта.

3.11 Шифроустройство - ТСО, обеспечивающее возможность входа на охраняемый объект и выхода с объекта без выдачи извещений о проникновении.

4 Классификация технических средств охраны

Технические средства охраны по функциональному назначению разделяются:

4.1 Извещатели охранные.

4.2 Приборы приемно-контрольные охранные.

4.3 Оповещатели и системы оповещения.

4.4 Шифроустройства.

4.5 Устройства систем передачи извещений (ретрансляторы, пульты централизованного наблюдения, устройства оконечные (объектовые, пультовые)).

4.6 Интерфейсы сигнальные.

4.7 Источники электропитания для ТСО, систем контроля и управления доступом и систем охранных телевизионных.

Кроме того, в данном документе рассматриваются:

4.8 Средства и системы контроля и управления доступом.

4.9 Средства и системы телевизионные.

5 Условные графические обозначения (УГО)

5.1 Размеры условных графических изображений не должны быть менее 3 мм. Размеры приведены в масштабе 1:1. При повторении графических обозначений необходимо соблюдать пропорции оригинального изображения.

5.2 Извещатели охранные

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| Омический |  |
| Магнитоконтактный |  |
| Путевой конечный |  |
| Ударно-контактный |  |
| Пьезоэлектрический |  |
| Емкостной |  |
| Акустический |  |
| Ультразвуковой |  |
| Оптико-электронный активный одноблочный |  |
| Оптико-электронный активный двублочный |  |
| Оптико-электронный инфракрасный пассивный объемный |  |
| Оптико-электронный инфракрасный пассивный поверхностный |  |
| Оптико-электронный инфракрасный пассивный линейный |  |
| Комбинированный |  |
| Радиоволновой одноблочный |  |
| Радиоволновой двухблочный |  |
| Охранный ручной |  |
| Охранный ножной |  |
| Точечный электроконтактный |  |
| Совмещенный (например, оптико-электронный пассивный объемный+звуковой) |  |

5.3 Приборы приемно-контрольные охранные

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| Прибор приемно-контрольный охранный |  |
| Прибор приемно-контрольный охранный адресный |  |

5.4 Оповещатели и системы оповещения

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| Речевой, звуковой |  |
| Световой |  |
| Комбинированный |  |

5.5 Шифроустройства

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| Шифрустройство |  |

5.6 Устройства систем передачи извещений (ретрансляторы, пульты централизованного наблюдения, устройства оконечные (объектовые, пультовые))

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| Устройство уплотнения телефонных линий (проводные каналы связи) |  |
| Объектовое оконечное устройство |  |
| Устройство оконечное шлейфа |  |
| Пульт централизованного наблюдения |  |
| Ретранслятор |  |
| Грозоразрядник |  |
| Приемник (системы передачи извещений по радиоканалу) |  |
| Передатчик (системы передачи извещений по радиоканалу) |  |
| Приемно-передающее устройство (системы передачи извещений по радиоканалу) |  |
| Признак радиоканального ТСО |  |

5.7 Интерфейсы сигнальные и пользовательские

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| Блок обработки сигнала |  |
| Прибор управления |  |
| Расширитель на N зон |  |

5.8 Пульты (панели) управления

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| Непрограммируемый |  |
| Программируемый |  |
| Релейный модуль |  |

5.9 Источники электропитания для ТСО, систем контроля и управления доступом, систем охранных телевизионных

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| Источник бесперебойного электропитания |  |
| Источник электропитания постоянного тока |  |

5.10 Средства и системы контроля управления доступом

5.10.1 Устройства преграждающие

| Дверь, ворота, люк одностворчатые |  |
| --- | --- |
| Дверь, ворота, люк двухстворчатые |  |
| Шлагбаум |  |
| Турникет |  |
| Шлюз, тамбуршлюз, проходная кабина |  |
| Устройство досмотра (обнаружители металла, взрывчатых, наркотических веществ и др.) |  |
| Цепь подъемная |  |
| Система паркинговая |  |
| Секция дорожная подъемная |  |
| Привод |  |

5.10.2 Устройства исполнительные

| Замок электромеханический |  |
| --- | --- |
| Замок электромагнитный |  |
| Защелка электромеханическая |  |
| Доводчик двери механический |  |
| Доводчик двери электромеханический |  |
| Кнопка выхода |  |

5.10.3 Устройства ввода идентификационных признаков

| Считыватель без клавиатуры |  |
| --- | --- |
| Считыватель с клавиатурой |  |

5.10.4 Устройства управления

| Контроллер |  |
| --- | --- |
| Модуль интерфейсный |  |
| Модуль интерфейсный с возможностью автономной работы |  |
| Сервер |  |

5.10.5 Видеодомофоны

| Камера телевизионная видеодомофона |  |
| --- | --- |
| Панель вызова видеодомофона |  |
| Абонентская панель видеодомофона |  |
| Видеомонитор |  |

5.10.6 Аудиодомофоны

| Микрофон аудиодомофона |  |
| --- | --- |
| Панель вызова аудиодомофона |  |
| Абонентская панель аудиодомофона |  |
| Блок абонентский аудиодомофона |  |

5.11 Средства и системы телевизионные

5.11.1 Средства телевизионные

| Видеокамера |  |
| --- | --- |
| Видеокамера с поворотным устройством |  |
| Видеокамера в герметичном термокожухе |  |
| Видеокамера с передачей по радиоканалу |  |

5.11.2 Устройства отображения, обработки и коммутации видеосигналов

| Видеомонитор |  |
| --- | --- |
| Последовательный видеокоммутатор |  |
| Матричный видеокоммутатор |  |
| Видеоквадратор |  |
| Видеомультиплексор |  |
| Видеообнаружитель движения |  |
| Приемник видеосигнала |  |
| Пульт управления поворотной видеокамерой |  |

5.11.3 Устройства записи

| Видеонакопитель |  |
| --- | --- |
| Видеосервер |  |

5.11.4 Устройство передачи видеосигнала

| Видеоусилитель |  |
| --- | --- |
| Преобразователь сигнала для передачи по витой паре |  |
| Преобразователь сигнала для передачи по оптоволоконной линии связи |  |
| Преобразователь сигнала для передачи по коаксиальному кабелю |  |
| Оборудование освещения |  |

5.12 Обозначения условные графические устройств коммутации и проводок

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| Линия проводки. Общее изображение |  |
| Линия цепей управления |  |
| Линия сети аварийного эвакуационного и охранного освещения |  |
| Линия напряжения 36 В и ниже |  |
| Линия заземления и зануления |  |
| Металлические конструкции, используемые в качестве магистралей заземления, зануления |  |
| Прокладка на тросе и его концевое крепление |  |
| Проводка в трубах. Общее изображение |  |
| Коробка соединительная |  |
| Коробка распределительная телефонная (типа КРТН) |  |
| Бокс телефонный |  |
| Устройство коммутационное (типа УК-1) |  |

5.13 Условные графические обозначения унифицированного и иного специального оборудования:

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| Персональный компьютер |  |
| Дополнительное оборудование |  |
| Принтер |  |

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

/ Министерство внутренних дел Российской Федерации. -

М.: ФГУ НИЦ "Охрана" МВД России, 2010